## Slide 1: Mikrokontrolér AVR
next
previous
index
1
Nová kapitola

## Slide 2: Historie MCU AVR
next
previous
index
2
Za zrodem architektury AVR stojí studenti Alf-Egil Bogen a Vegard Wollan z Norského technologického institutu. Na trhu se tyto mikroprocesory začaly objevovat od roku 1997. Původní mikropočítač AVR byl vyvinut v Trondheimu v centru ASIC (Application Specific Integrated Circuit) zmíněnými studenty, kteří tam pracovali. Dnes je tato firma známá jako Nordic Semiconductor. Při designu úzce spolupracovali na tvorbě kompilátoru, který tak měl mít co nejefektivnější sadu instrukcí.
Atmel vyvrací, že by zkratka AVR měla jakýkoliv zamýšlený význam. Ani původní tvůrci neposkytli oficiální vysvětlení, co znamená "AVR". Je však všeobecně přijímáno, že AVR znamená Alf (Egil Bogen), Vegard (Wollan) RISC procesor.

## Slide 3: Charakteristika mikrokontrolerů AVR
next
previous
index
3
8 bitový (šířka datové sběrnice)
V jednom obvodu jsou všechny komponenty počítače (procesor, paměť, vstupní a výstupní jednotky)
Harvardská architektura s oddělenou paměti programu a dat (architektura RISC)
K chodu počítače je třeba připojit pouze rezonátor (krystal) a napájecí napětí 5 V
Používá se označení MCU*
*MCU – Micro Controller Unit

## Slide 4: Krystal
next
previous
index
4
Krystal je pasivní elektronická součástka, která je součástí oscilátoru
Oscilátor kmitá na přesné frekvenci, která je určena rozměrem krystalu
Parametrem krystalu je rezonanční frekvence např. 16MHz (stabilita frekvence je +-10ppm*, +-160Hz)
*ppm – miliontina

## Slide 5: Rodiny MCU AVR
next
previous
index
5
ATxmega
ATmega
ATtiny

## Slide 6: Rodiny AVR
next
previous
index
6
ATtiny
Využívají se v jednoduchých elektronických obvodech
Paměť flash pro uložení programu (512B – 32 kB)
Pouzdro 6 – 32 pinů
Omezená sada integrovaných zařízení

## Slide 7: Rodiny AVR
next
previous
index
7
ATmega
Ladící rozhraní JTAG, větší flash a RAM, více integrovaných zařízení
Paměť flash pro uložení programu (4 – 256 kB)
Pouzdro 23 – 100 pinů
Rozšířená sada instrukcí
Široká sada integrovaných zařízení

## Slide 8: Rodiny AVR
next
previous
index
8
ATxmega
8/16bitový AVR XMEGA MCU, analogové aplikace, šifrování (ADC převodník 12b/2Msps)

## Slide 9
next
previous
index
9
Architektura MCU AVR

## Slide 10: Periferní zařízení
next
previous
index
Časovač
Odměřuje časové intervaly - realizace periodických dějů, stopky, minutka
Počítá impulzy - měření spotřeby, ujetých km-čidlo s impulzním výstupem
Měří šířku impulzu - pomocí zachytávacího režimu-měření frekvence
Generuje signály PWM - šířková modulace-používá se řízení motorů
10

## Slide 11: Periferní zařízení
next
previous
index
Analogové vstupy
A/D převodník – převádí analogovou veličinu na číslicovou (např. měření teploty pomocí termistoru)
Analogový komparátor – porovnává dvě analogové hodnoty (např. měření nabíjecí křivky kondenzátoru)
11

## Slide 12: Periferní zařízení
next
previous
index
Přenos dat po sériovém kanálu
USART – přijímač a vysílač sériového kanálu (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter)
Přenos dat na velkou vzdálenost (připojení adaptéru Ethernet, WiFi)
12

## Slide 13: Periferní zařízení
next
previous
index
Rozhraní pro rozšíření
SPI (Serial Peripheral Interface); TWI (Two Wire Interface) Obě sběrnice se používají pro připojení rozšiřujících obvodů
EEPROM – non-volatilní paměť dat
ADC – převodník A/C
DAC – převodník D/A
RTC – obvod reálného času (můžeme k naměřeným datům přiřazovat časové údaje)
13

## Slide 14: Periferní zařízení
next
previous
index
Watchdog
Hlídání běhu programu - MCU se používá v automatizaci
Běžící program může zbloudit vlivem chyby v programu nebo vlivem špatné funkce MCU
Pokud program zbloudí, WD vyvolá reset
14

## Slide 15: Periferní zařízení
next
previous
index
Paměť dat EEPROM
Ukládání dat do non-volatilní paměti po jednotlivých adresách, šířka paměti x8
Paměť se obsluhuje jako zařízení – procesor nemá přímo instrukce pro čtení a zápis
Může se použít jako paměť stavu zařízení nebo např. uložení korekčních tabulek apod.
15

## Slide 16: Speciální rozšíření
next
previous
index
Sleeps Modes – režimy se sníženou spotřebou (v autonomním režimu potřebujeme uspat MCU, z důvodu bateriového napájení)
Přerušení – obsluha událostí (způsob obsluhy periferních zařízení)
16

## Slide 17: Paměť
next
previous
index
Paměť programu (Flash)
Datová paměť (SRAM)
Datová paměť (EEPROM)
Různé modely procesorů AVR mají různě velké paměti
17

## Slide 18
next
previous
index
Paměť programu
Typu flash
Organizace 64K/128K/256K x 16
In-System-Programmable
Paměť můžeme rozdělit na aplikační a bootovací část
18

## Slide 19: Paměť programu
19
next
previous
index
bootovací část
aplikační část
Flash
64Kx16
0x0000
0xFFFF
16

## Slide 20: Paměť SRAM
Oblast registrů – 32
Oblast I/O registrů - 64
Oblast rozšiřujících I/O registrů - 416
Oblast interní SRAM – 8k
I/O registry jsou paměti, které jsou umístěny fyzicky přímo v I/O zařízeních (např. časovač…)
Slouží k nastavení zařízení, sledování stavu zařízení, čtení nebo zápisu dat.
20
next
previous
index

## Slide 21: Paměť SRAM
Registry
R0-R31
I/O registry
0x0200
0x0000
64 B
32 B
Uživatelská paměť
SRAM
8192x8
0x0020
I/O 0x00
0x0060
21
next
previous
index
Rozšiřující
I/O registry
416 B
R0
R1
…
R15
16 registrů
R25
R26/XL
R27/XH
R28/YL
R29/YH
R30/ZL
R31/ZH
R16
…
16 registrů
X
Y
Z
8
0x005F
I/O 0x3F

## Slide 22: Paměť EEPROM
EEPROM
4096 x 8
22
next
previous
index
Lze přepisovat jednotlivé adresy
Přistupuje se k ní jako k integrovaným zařízením (neexistují instrukce pro čtení a zápis)

## Slide 23: Registry procesoru
23
next
previous
index
Program Counter - čítač programu, obsahuje adresu právě vykonávané instrukce
Stack Pointer - ukazatel na vrchol zásobníkové paměti (paměť návratových adres podprogramů)
Status Registr - stavový registr, bity registru nastavuje poslední vykonávaná instrukce (obsah později)