## Slide 1: CIT Registry
Díl VIII

## Slide 2: Číslicová technika
Téma Registry
Předmět CIT
Ročník 2
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum březen 2020
10.3.2025

## Slide 3: Index
Typy registrů
Funkce registrů
Sériový vstup-sériový výstup
Nastavení asynchronních vstupů
Paralelní vstup - sériový výstup
3
next
Paralelní vstup - sériový výstup
Registry

## Slide 4: Zdroje
Návrh číslicových systémů, Otto Fučík
4
next
previous
index

## Slide 5: Registry
Nová kapitola
5
next
previous
index

## Slide 6: Typy registrů
Registr
6
next
previous
index
Vstup (sériový, paralelní)
Výstup (sériový, paralelní)

## Slide 7
Registry
sériový IN – sériový OUT
sériový IN – paralelní OUT
paralelní IN – sériový OUT
paralelní IN – paralelní OUT
Kruhový
7
next
previous
index

## Slide 8: Použití registrů
Uchování informace
Sériový - sériový - zpoždění
Paralelní - paralelní - vyrovnávají zpoždění kombinačních obvodů (odstraňují hazardní stavy)
  Převod sériové informace na paralelní a naopak
  Sériový - paralelní
  Paralelní - sériový
8
next
previous
index

## Slide 9: Konstrukce registru
Konstrukce
  Používají klopné obvody D
  Přenášejí informaci ze vstupu na výstup
9
next
previous
index

## Slide 10: Sériový vstup-sériový výstup
next
previous
index
10

## Slide 11: Sériový vstup-sériový výstup
Popis
  4-bitový registr, 4xKO D hranové (reagují na nástupnou hranu CLK)
  Asynchronní vstupy CLR jsou připojeny na nulovací signál CLR
  Vstupy C jsou připojeny na signál CLK, který posouvá informaci v klopných obvodech
11
next
previous
index

## Slide 12: Sériový vstup-sériový výstup
Časový diagram
12
next
previous
index

## Slide 13
entity reg_si_so is port (clk : in std_logic;
in : in std_logic;
clr : in std_logic; out : out std_logic); end reg_si_so;
-posun vpravo---------------------------------------------
process (clk,clr)
signal reg: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
if clr='0' then
reg <= "0000";
else
if clk'event and clk='1' then
reg <= in & reg(3 downto 1);
end if;
end if;
out <= reg(0);
end process;
Posuvný registr sériový vstup – sériový výstup
13
next
previous
index
VHDL

## Slide 14: Nastavení asynchronních vstupů
14
next
previous
index

## Slide 15: Nastavení asynchronních vstupů
Popis
Signálem LOAD se řídí ovládání asynchronních vstupů
Je-li LOAD=1, akceptuje se hodnota na vstupu IN
Je-li IN=1, potom je na vstupu PRE log0 a Q se nastaví do 1 (na vstupu CLR je 1 a není aktivní)
Je-li IN=0, potom je na vstupu CLR log0 a KO se nastaví do 0 (na vstupu PRE je 1 a není aktivní)
15
next
previous
index

## Slide 16: Paralelní vstup - sériový výstup
16
next
previous
index

## Slide 17: Paralelní vstup - sériový výstup
Popis
  4-bitový registr, 4xKO D hranové (reagují na nástupnou hranu CLK)
  Asynchronní vstupy CLR a PRE jsou nastavovány pomocí signálu LOAD
  Je-li signál LOAD=1 nastaví se KO podle hodnot D1 až D4
  Je-li LOAD=0, je uvolněn posun informace v registru
  Na výstupu OUT je sériová informace z D1 až D4
17
next
previous
index

## Slide 18: Paralelní vstup - sériový výstup
Časový diagram
18
next
previous
index

## Slide 19: Kruhový registr
19
next
previous
index

## Slide 20: Kruhový registr
Popis
  4-bitový registr, 4xKO D hranové (reagují na nástupnou hranu)
  Invertovaný výstup posledního KO je přiveden na vstup prvního KO
  Posuvný registr se nazývá Johnsonův čítač
20
next
previous
index

## Slide 21: Kruhový registr
Časový diagram
21
next
previous
index

## Slide 23
-- 4-bit serial-in and serial-out shift register
-- CLK: in STD_LOGIC;
-- DIN: in STD_LOGIC;
-- DOUT: out STD_LOGIC;
process (CLK)
variable REG: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
if CLK'event and CLK='1' then
REG := DIN & REG(3 downto 1);
end if;
DOUT <= REG(0);
end process;
Posuvný registr sériový vstup – sériový výstup

## Slide 24
-- 4-bit serial-in and serial-out shift register
-- CLK: in STD_LOGIC;
-- DIN: in STD_LOGIC;
-- DOUT: out STD_LOGIC;
process (CLK)
variable REG: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
if CLK'event and CLK='1' then
REG := DIN & REG(3 downto 1);
end if;
DOUT <= REG(0);
end process;
Posuvný registr sériový vstup – paralelní výstup