## Slide 1: MIT AVR- popis, paměť
Díl III

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma AVR – popis, paměť
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum listopad 2022
30.12.2023

## Slide 3: Index
3
next
Charakteristika mikropočítačů AVR
Architektura počítače
Paměť
Paměť programu
Paměť dat
Registry procesoru
Čtení a zápis do paměti SRAM
Použití paměti v programu
Mikrokontrolér AVR

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
4
AVR, WIKI
Atmel.com
Aplikace ATmega644 v jazyce C, KE 1/2011
Moderní mikrokontroléry 5, KE 5/2011
Moderní mikrokontroléry 4, KE 4/2010
Aplikace ATmega644 v algoritmech, KE 1/2010
Moderní mikrokontroléry 3, KE 4/2009
Praktické aplikace obvodu FT232RL, KE 1/2009
Moderní mikrokontroléry 2, KE 2/2008
Moderní mikrokontroléry, KE 4/2007

## Slide 5: Mikrokontrolér AVR
next
previous
index
5
Nová kapitola

## Slide 6: Historie MCU AVR
next
previous
index
6
Za zrodem architektury AVR stojí studenti Alf-Egil Bogen a Vegard Wollan z Norského technologického institutu. Na trhu se tyto mikroprocesory začaly objevovat od roku 1997. Původní mikropočítač AVR byl vyvinut v Trondheimu v centru ASIC (Application Specific Integrated Circuit) zmíněnými studenty, kteří tam pracovali. Dnes je tato firma známá jako Nordic Semiconductor. Při designu úzce spolupracovali na tvorbě kompilátoru, který tak měl mít co nejefektivnější sadu instrukcí.
Atmel vyvrací, že by zkratka AVR měla jakýkoliv zamýšlený význam. Ani původní tvůrci neposkytli oficiální vysvětlení, co znamená "AVR". Je však všeobecně přijímáno, že AVR znamená Alf (Egil Bogen), Vegard (Wollan) RISC procesor.

## Slide 7: Charakteristika mikrokontrolerů AVR
next
previous
index
7
8 bitový (šířka datové sběrnice)
V jednom obvodu jsou všechny komponenty počítače (procesor, paměť, vstupní a výstupní jednotky)
Harvardská architektura s oddělenou paměti programu a dat (architektura RISC)
K chodu počítače je třeba připojit pouze rezonátor (krystal) a napájecí napětí 5 V
Používá se označení MCU*
*MCU – Micro Controller Unit

## Slide 8: Krystal
next
previous
index
8
Krystal je pasivní elektronická součástka, která je součástí oscilátoru
Oscilátor kmitá na přesné frekvenci, která je určena rozměrem krystalu
Parametrem krystalu je rezonanční frekvence např. 16MHz (stabilita frekvence je +-10ppm*, +-160Hz)
*ppm – miliontina

## Slide 9: Rodiny MCU AVR
next
previous
index
9
ATxmega
ATmega
ATtiny

## Slide 10: Rodiny AVR
next
previous
index
10
ATtiny
Využívají se v jednoduchých elektronických obvodech
Paměť flash pro uložení programu (512B – 32 kB)
Pouzdro 6 – 32 pinů
Omezená sada integrovaných zařízení

## Slide 11: Rodiny AVR
next
previous
index
11
ATmega
Ladící rozhraní JTAG, větší flash a RAM, více integrovaných zařízení
Paměť flash pro uložení programu (4 – 256 kB)
Pouzdro 23 – 100 pinů
Rozšířená sada instrukcí
Široká sada integrovaných zařízení

## Slide 12: Rodiny AVR
next
previous
index
12
ATxmega
8/16bitový AVR XMEGA MCU, analogové aplikace, šifrování (ADC převodník 12b/2Msps)

## Slide 13: Kontrolní úkoly
Jakou architekturu používají mikropočítače AVR?
Čím se liší jednotlivé rodiny mikropočítačů AVR?

next
previous
index
13

## Slide 14
next
previous
index
14
Architektura MCU AVR

## Slide 15: Periferní zařízení
next
previous
index
Časovač
Odměřuje časové intervaly - realizace periodických dějů, stopky, minutka
Počítá impulzy - měření spotřeby, ujetých km-čidlo s impulzním výstupem
Měří šířku impulzu - pomocí zachytávacího režimu-měření frekvence
Generuje signály PWM - šířková modulace-používá se řízení motorů
15

## Slide 16: Periferní zařízení
next
previous
index
Analogové vstupy
A/D převodník – převádí analogovou veličinu na číslicovou (např. měření teploty pomocí termistoru)
Analogový komparátor – porovnává dvě analogové hodnoty (např. měření nabíjecí křivky kondenzátoru)
16

## Slide 17: Periferní zařízení
next
previous
index
Přenos dat po sériovém kanálu
USART – přijímač a vysílač sériového kanálu (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter)
Přenos dat na velkou vzdálenost (připojení adaptéru Ethernet, WiFi)
17

## Slide 18: Periferní zařízení
next
previous
index
Rozhraní pro rozšíření
SPI (Serial Peripheral Interface); TWI (Two Wire Interface) Obě sběrnice se používají pro připojení rozšiřujících obvodů
EEPROM – non-volatilní paměť dat
ADC – převodník A/C
DAC – převodník D/A
RTC – obvod reálného času (můžeme k naměřeným datům přiřazovat časové údaje)
18

## Slide 19: Periferní zařízení
next
previous
index
Watchdog
Hlídání běhu programu - MCU se používá v automatizaci
Běžící program může zbloudit vlivem chyby v programu nebo vlivem špatné funkce MCU
Pokud program zbloudí, WD vyvolá reset
19

## Slide 20: Periferní zařízení
next
previous
index
Paměť dat EEPROM
Ukládání dat do non-volatilní paměti po jednotlivých adresách, šířka paměti x8
Paměť se obsluhuje jako zařízení – procesor nemá přímo instrukce pro čtení a zápis
Může se použít jako paměť stavu zařízení nebo např. uložení korekčních tabulek apod.
20

## Slide 21: Speciální rozšíření
next
previous
index
Sleeps Modes – režimy se sníženou spotřebou (v autonomním režimu potřebujeme uspat MCU, z důvodu bateriového napájení)
Přerušení – obsluha událostí (způsob obsluhy periferních zařízení)
21

## Slide 22: Kontrolní úkoly
K čemu můžeme využít časovač?
Co připojíme k rozhraní USART?
Uveďte příklady aplikace s A/D převodníkem?
Uveďte příklad použití Watchdogu?
Co připojíme pomocí rozhraní SPI nebo TWI?

next
previous
index
22

## Slide 23: Paměť
next
previous
index
Paměť programu (Flash)
Datová paměť (SRAM)
Datová paměť (EEPROM)
Různé modely procesorů AVR mají různě velké paměti
23

## Slide 24
next
previous
index
Paměť programu
Typu flash
Organizace 64K/128K/256K x 16
In-System-Programmable
Paměť můžeme rozdělit na aplikační a bootovací část
24

## Slide 25: Paměť programu
25
next
previous
index
bootovací část
aplikační část
Flash
64Kx16
0x0000
0xFFFF
16

## Slide 26: Paměť SRAM
Oblast registrů – 32
Oblast I/O registrů - 64
Oblast rozšiřujících I/O registrů - 416
Oblast interní SRAM – 8k
I/O registry jsou paměti, které jsou umístěny fyzicky přímo v I/O zařízeních (např. časovač…)
Slouží k nastavení zařízení, sledování stavu zařízení, čtení nebo zápisu dat.
26
next
previous
index

## Slide 27: Paměť SRAM
Registry
R0-R31
I/O registry
0x0200
0x0000
64 B
32 B
Uživatelská paměť
SRAM
8192x8
0x0020
I/O 0x00
0x0060
27
next
previous
index
Rozšiřující
I/O registry
416 B
R0
R1
…
R15
16 registrů
R25
R26/XL
R27/XH
R28/YL
R29/YH
R30/ZL
R31/ZH
R16
…
16 registrů
X
Y
Z
8
0x005F
I/O 0x3F

## Slide 28: Paměť EEPROM
EEPROM
4096 x 8
28
next
previous
index
Lze přepisovat jednotlivé adresy
Přistupuje se k ní jako k integrovaným zařízením (neexistují instrukce pro čtení a zápis)

## Slide 29: Registry procesoru
29
next
previous
index
Program Counter - čítač programu, obsahuje adresu právě vykonávané instrukce
Stack Pointer - ukazatel na vrchol zásobníkové paměti (paměť návratových adres podprogramů)
Status Registr - stavový registr, bity registru nastavuje poslední vykonávaná instrukce (obsah později)

## Slide 30: Konec
previous
index
30