## Slide 1: MIT AVR Timer
Díl Vc

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma AVR Timer
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum únor 2024
24.2.2024

## Slide 3: Index
3
next
Časovač
Funkce
Registry
Režimy časovače 0
Normální režim
CTC režim
PWM režim
Základní operace s časovačem
Aplikace časovače
Periodický průběh - normální režim
Periodický průběh - CTC režim
Generování periodického signálu
Dělička

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
4
AVR, WIKI
Architektura AVR v kostce, HW.CZ
Aplikace ATmega644 v jazyce C, KE 1/2011
Moderní mikrokontroléry 5, KE 5/2011
Moderní mikrokontroléry 4, KE 4/2010
Aplikace ATmega644 v algoritmech, KE 1/2010
Moderní mikrokontroléry 3, KE 4/2009
Praktické aplikace obvodu FT232RL, KE 1/2009
Moderní mikrokontroléry 2, KE 2/2008
Moderní mikrokontroléry, KE 4/2007
Programování a aplikace .. ATtiny2313(2.), KE 1/2007
Programování a aplikace .. ATtiny2313(1.), KE 5/2006
Praktické konstrukce pro USB.. AN2131, KE 3/2005

## Slide 5: AVR Časovač
next
previous
index
5
Nová kapitola

## Slide 6: Čítač
6
next
previous
index
Stav čítače
Čítač
Impulzy
Přetečení
Podtečení

## Slide 7: Čítač
Kapacita dvojkového čítače
Je dána počtem bitů n
Maximální počet = 2n
7
next
previous
index

## Slide 8: Čítač
Přetečení
Je přechod z posledního stavu do nultého, při čítání směrem vpřed
Podtečení
Je přechod z nultého stavu do nultého, při čítání směrem vpřed
8
next
previous
index

## Slide 9: Čítač
Přednastavení
9
next
previous
index
2
3
4
5
6
7
Při přetečení přednastavíme stav čítače na libovolnou hodnotu

## Slide 10: Čítač
Zkrácení cyklu
10
next
previous
index
0
1
2
4
5
Při dosažení určitého stavu, začne čítat od 0

## Slide 11
11
next
previous
index
Časová zařízení

## Slide 12: Časová zařízení
12
next
previous
index

## Slide 13: Časová zařízení
13
next
previous
index

## Slide 14: Timer
Použití
Odměření času – aplikace různých časových přístrojů
Počítání impulzů – připojení různých inkrementálních čidel (impulzních) měřících
Měření délky impulzu – měření frekvence, vzdálenost ultrazvukovým čidlem
Pulzně šířková modulace – regulace jasu LED, změna otáček stejnosměrných motorů
14
next
previous
index

## Slide 15: Timer
ATmega2560 obsahuje
Timer 8 bitů – 2 jednotky (0,2)
Timer 16 bitů – 4 jednotky (1,3,4,5)
15
next
previous
index

## Slide 16: I/O registry
Funkce I/O registrů
Datové registry (čtou se jako číslo)
Nastavení režimů zařízení
Sledování událostí (flag)
Povolení přerušení od událostí
S datovými registry se pracuje jako s čísly, s ostatními registry jako s bity
16
next
previous
index

## Slide 17
Čítač
Komparační registr A
Komparační registr B
Zdroj impulzů
Výstup A
Výstup B
17
next
previous
index
T0
OC0A
OC0B
Řídící registry
Přetečení čítače
TOV0
OCF0A
OCF0B
Shoda čítače s komparačním registrem A
Shoda čítače s komparačním registrem B
Události
Signálové vstupy a výstupy
Blokové schéma TIMER0

## Slide 18: Timer
Registry TIMER0
TCNT0 – vlastní obsah čítače
OCR0A, OCR0B – komparační registry
TCCR0A, TCCR0B - řídící registry
TIFR0 – příznaky událostí
TIMSK0 – povolení přerušení
18
next
previous
index

## Slide 19: Použití časovače v aplikaci
Princip práce s časovačem
Volba režimu
Naprogramování řídících registrů
Čekací smyčka na nějakou událost, např. přetečení čítače nebo
Obsluha přerušení vyvolané událostí
19
next
previous
index

## Slide 20: Popis TIMER0
Popis
Kapacita čítače 8 bitů (max. počet impulzů 256)
Čítač čítá impulzy z vnitřního nebo vnějšího zdroje
Časovač obsahuje dva komparační registry A, B
Události, které generuje řídící logika
  Přetečení čítače
  Shoda čítače s komparačním registrem A
  Shoda čítače s komparačním registrem B
Generování výstupních signálů A, B
20
next
previous
index
Pracovní list časovač AVR
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 21: Schéma TIMER0
FLAG: Přetečení
čítače
Vnější zdroj impulzů
Vnitřní hodinový signál
Komparátor
Komparační registr A
Komparační registr B
Čítač
Výstupní signál A
Výstupní signál B
21
next
previous
index
FLAG : Shoda s komparačním registrem A
FLAG :Shoda s komparačním registrem B
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 22: Nastavení zdroje impulzů
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
Výběr zdroje impulzů
22
next
previous
index
CS02 | CS01 | CS00 | Funkce | Zdroj
0 | 0 | 0 | Čítač zastaven | Stop
0 | 0 | 1 | fosc | Vnitřní
0 | 1 | 0 | fosc/8 | 
0 | 1 | 1 | fosc/64 | 
1 | 0 | 0 | fosc/256 | 
1 | 0 | 1 | fosc/1024 | 
1 | 1 | 0 | Sestupná hrana signálu T0 | Vnější
1 | 1 | 1 | Nástupná hrana signálu T0 | 
PL
Notes: Do pracovního listu
TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 23: Nastavení režimů TIMER0
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
Výběr režimu časovače
23
next
previous
index
Mode | WGM02 | WGM01 | WGM00 | Režim
0 | 0 | 0 | 0 | Normální
1 | 0 | 0 | 1 | Fázově korigovaný PWM
2 | 0 | 1 | 0 | CTC
3 | 0 | 1 | 1 | Rychlý PWM
4 | 1 | 0 | 0 | -
5 | 1 | 0 | 1 | Fázově korigovaný PWM
6 | 1 | 1 | 0 | -
7 | 1 | 1 | 1 | Rychlý PWM
PL
Notes: Do pracovního listu
TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 24: Registr TIFR0
OCF0B
OCF0A
TOV0
TIFR0
=1, došlo k přetečení čítače
=1, došlo ke shodě čítače s komparačním registrem A
=1, došlo ke shodě čítače s komparačním registrem B
24
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu
TIFR0 – Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register
OCF0A: Timer/Counter 0 Output Compare A Match Flag
OCF0B: Timer/Counter 0 Output Compare B Match Flag
Bit 0 – TOV0: Timer/Counter0 Overflow Flag

## Slide 25: Registr TIMSK0
OCIE0B
OCIE0A
TOIE0
TIMSK0
=1 - Povolení přerušení při přetečení čítače
=1 - Povolení přerušení při shodě čítače s komparačním registrem A
=1 - Povolení přerušení při shodě čítače s komparačním registrem B
25
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu
Do pracovního listu
TIMSK0 – Timer/Counter Interrupt Mask Register
OCIE0B: Timer/Counter Output Compare Match B Interrupt Enable
OCIE0A: Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable
TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable

## Slide 26: Kontrolní úkoly
Jaké vstupy a výstupy (vývod na pouzdro) má TIMER0?
Jaké události generuje logika řízení TIMER0?
Vyjmenujte registry, které řídí TIMER0?
Jak můžeme nastavit vstup impulzů do časovače?
Jak nastavíme režimy činnosti TIMER0 (registry a bity)?

next
previous
index
26

## Slide 27: Normální režim TIMER0
27
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 28: Normální režim Timer0
Popis
Čítá vpřed od 0 do 255
MAX=255, BOTTOM=0 (můžeme změnit přednastavením)
Událost přetečení nastane při přechodu 2550
Trvání jednoho kroku pro frekvenci fosc=16MHz je T=1/16000000=62,5ns
28
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 29: Režim CTC TIMER0
29
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 30: Režim CTC TIMER0
Popis
Čítá vpřed od 0 do 255
MAX=OCR0A (komparační registr A) BOTTOM=0
Událost čítač=komparační registr A nastane při dosažení hodnoty OCR0A
Výstup – generování signálu proměnné frekvence se střídou 1:1 na výstupu OC0A,B
30
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 31: Rychlý režim PWM TIMER0
31
next
previous
index
Notes: Do pracovního listu

## Slide 32: Režim PWM TIMER0
Popis
Čítá vpřed od 0 - 255
MAX=255, BOTTOM=0
Událost čítač=komparační registr A nastane při dosažení hodnoty OCR0A
Výstup – generování signálu konstantní frekvence s proměnnou střídou (PWM)
32
next
previous
index
Notes: Do pracovního listu

## Slide 33: Kontrolní úkoly
Normální režim: jakým směrem čítá, na jaké hodnotě začíná čítání, na jaké hodnotě končí.
Jakou kapacitu má časovač 0?
Kdy nastane událost přetečení čítače?
Vypočítejte za jak dlouho nastane přetečení čítače 0 při nastavení děliče na 1024 a frekvenci 10MHz.
Režim CTC: jakým směrem čítá, na jaké hodnotě začíná čítání, na jaké hodnotě končí.
Jaká událost nastane při dosažení vrcholu čítání (CTC)?
Režim CTC: na jaké hodnotě pokračuje čítání po dosažení shody s komparačním registrem?

next
previous
index
33

## Slide 34: Základní operace TIMER0
Nastavení režimu
Nastavení zdroje impulzu
Čtení obsahu čítače
Testování přetečení
Nulování příznaku přetečení
Zastavení čítače
34
next
previous
index

## Slide 35: Nastavení režimu 1 - C
TCCR0B=0<<WGM02
TCCR0A=0<<WGM01|0<<WGM00
Nastavte normální režim
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
1
0
0
0
35
next
previous
index
PL

## Slide 36: Nastavení režimu 1 - ASM
LDI R16,0<<WGM02
OUT TCCR0B,R16
LDI R16,0<<WGM01|0<<WGM00
OUT TCCR0A,R16
Nastavte normální režim
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
1
0
0
0
36
next
previous
index

## Slide 37: Nastavení režimu 2 - C
Nastavte režim CTC
2
TCCR0B=0<<WGM02
TCCR0A=1<<WGM01|0<<WGM00
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
1
0
0
37
next
previous
index
PL

## Slide 38: Nastavení režimu 2 - ASM
Nastavte režim CTC
2
LDI R16,0<<WGM02
OUT TCCR0B,R16
LDI R16,1<<WGM01|0<<WGM00
OUT TCCR0A,R16
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
1
0
0
38
next
previous
index

## Slide 39: Nastavení zdroje impulzů - C
TCCR0B=1<<CS02|0<<CS01|1<<CS00
Nastavte zdroj impulzů: vnitřní dělený 1024
3
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
1
0
1
39
next
previous
index
PL

## Slide 40: Nastavení zdroje impulzů - ASM
LDI R16,1<<CS02|0<<CS01|1<<CS00
OUT TCCR0B,R16
Nastavte zdroj impulzů: vnitřní dělený 1024
3
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
1
0
1
40
next
previous
index

## Slide 41: Čtení obsahu čítače - C
PORTF=TCNT0
Zobrazte obsah čítače 0 na portu F
4
41
next
previous
index
PL

## Slide 42: Čtení obsahu čítače - ASM
IN R16,TCNT0
OUT PORTF,R16
Zobrazte obsah čítače 0 na portu F
4
42
next
previous
index

## Slide 43: Zastavení čítače - C
TCCR0B=0<<CS02|0<<CS01|0<<CS00
Zastavte čítač 0
5
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
0
0
0
43
next
previous
index
PL

## Slide 44: Zastavení čítače - ASM
LDI R16,0<<CS02|0<<CS01|0<<CS00
OUT TCCR0B,R16
Zastavte čítač 0
5
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
0
0
0
44
next
previous
index

## Slide 45: Přednastavení čítače - C
TCNT0=256-100
Přednastavte čítač0 tak, aby po 100 impulzech nastalo přetečení (TIMER0 – 8bitů)
6
45
next
previous
index
PL

## Slide 46: Přednastavení čítače - ASM
LDI R16,256-100
OUT TCNT0,R16
Přednastavte čítač0 tak, aby po 100 impulzech nastalo přetečení (TIMER0 – 8bitů)
6
46
next
previous
index

## Slide 47: Obslužný program přetečení - C
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
{
TIMSK0=1<<TOIE0;
sei();
while(1)
{
}
}
// obsluzny program
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
}
Naprogramujte přerušení přetečení časovače 0
7
47
next
previous
index
OCIE0B
OCIE0A
TOIE0
TIMSK0
1
PL

## Slide 48: Přerušení
TIMSK0=1<<OCIE0A;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
}
TIMSK0=1<<OCIE0B;
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
{
}
Ostatní přerušení
8
48
next
previous
index
OCIE0B
OCIE0A
TOIE0
TIMSK0
1
1

## Slide 49: Testování přetečení čítače
CEKEJ:
IN R16,TIFR0
SBRS R16,TOV0 ;Skoč, když TOV0=1
RJMP CEKEJ
NOP
Pokud je bit TOV0=0 tak čekej, jinak pokračuj dále
5
OCF0B
OCF0A
TOV0
TIFR0
49
next
previous
index
PL

## Slide 50: Nulování přetečení čítače
CEKEJ:
IN R16,TIFR0
ANDI R16,~(1<<TOV0)
OUT TIFR0,R16
NOP
TOV0=0, příznak se nuluje pouze spustí-li se přerušení
6
OCF0B
OCF0A
TOV0
TIFR0
50
next
previous
index

## Slide 51: Znázornění funkce čítače
Znázorněte graficky Normální režim, čítající pomocí přednastavení 100 impulzů. V následujícím čítání změní na 50 impulzů.
9
51
next
previous
index
PL

## Slide 52: Přerušení – přetečení časovače 0
Naprogramujte přetečení časovače 0
10
52
next
previous
index
OCIE0B
OCIE0A
TOIE0
TIMSK0

## Slide 53: Kontrolní úkoly
Jak nastavíme normální režim časovače 0?
Jak zastavíme časovač 0?
Jak nastavíme zdroj impulzů fosc/8?
Jak zjistíme přetečení časovače 0?
Jak zkrátíme čítání časovače 0 v normálním režimu?

next
previous
index
53

## Slide 54: Výpočet s časovačem
Frekvence oscilátoru (16MHz)
Kapacita čítače
  Timer 0,2 (8 bitů) – 28=256
  Timer 1,3 (16 bitů) – 216=65536
Dělící poměr zdroje impulzů
  DP={1,8,64,256,1024}
next
previous
index
54

## Slide 55: Příklad 1
Zadání
Vypočítejte jaké maximální zpoždění vytvoříme časovačem 0 (8), frekvence hodin je 10MHz, dělící poměr je nastaven na 1024
next
previous
index
55

## Slide 56: Příklad 1
T0 – je perioda jednoho impulzu odvozeného z fosc
N – je počet načítaných impulzů, po načtení posledního nastane přetečení časovače
T – celková doba mezi přerušeními
DP – dělící poměr děličky frekvence oscilátoru
next
previous
index
56

## Slide 57: Příklad 1
next
previous
index
57

## Slide 58: Příklad 2
Zadání
Vypočítejte přednastavení časovače 0 (8), aby časové zpoždění bylo 20 ms. Frekvence hodin je 10MHz, dělící poměr je {1, 8, 64, 256, 1024}
next
previous
index
58

## Slide 59: Příklad 2
next
previous
index
59
Volíme N z intervalu celých čísel 0-255. Pokud číslo není celé, čas T nebude přesný.

## Slide 60: Příklad 3
Zadání
Vypočítejte jaké maximální zpoždění vytvoříme časovačem 1 (16), frekvence hodin je 10MHz, dělící poměr je nastaven na 1024
next
previous
index
60

## Slide 61: Příklad 3
next
previous
index
61

## Slide 62: Aplikace časovače
62
next
previous
index
Aplikace s časovačem
Časové zpoždění s normálním režimem pomocí přerušení
Časové zpoždění s režimem CTC pomocí přerušení
Generování periodického signálu na výstupech OC0A,B
PWM
Zachytávání – měření délky impulzu
Dělička
Zpracování signálu z čidla

## Slide 63: Periodický průběh - normální režim
Zadání – generujte na libovolném portu (PORTF) periodický průběh (1:1) o frekvenci 1kHz
Řešení – pomocí časovače vytvoříme časové zpoždění, po uplynutí zpoždění invertujeme hodnotu na zvoleném portu (PORTF), přednastavením budeme zkracovat cyklus časovače0. Režim časovače normální, použitá událost bude přetečení čítače.
63
next
previous
index
PL

## Slide 64: Periodický průběh - normální režim
64
next
previous
index

## Slide 65: Periodický průběh - normální režim
Výpočet - nákres
65
next
previous
index
T0 – je perioda jednoho impulzu odvozeného z fosc
N – je počet načítaných impulzů, po načtení posledního nastane přetečení časovače
T – perioda generovaného signálu o frekvenci f=1kHz
DP – dělící poměr děličky frekvence oscilátoru
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 66: Periodický průběh - normální režim
Poznámky
Podle nákresu doba zpoždění se rovná polovině periody T/2
Doba zpoždění se rovná počtu impulzů (N)*doba jednoho impulzu(T0)
66
next
previous
index
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 67: Periodický průběh - normální režim
Výpočet
67
next
previous
index
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 68: Periodický průběh - normální režim
Výpočet
68
next
previous
index
Podle zadání musí být N
číslo od 0 do 255 (používáme 8-bitový časovač)
číslo musí být celé
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 69: Periodický průběh - normální režim
Požadavky na nastavení časovače
Čítač: 0 (8-bitů)
Zvolený režim: normální
Zdroj impulzů: vnitřní, dělič nastaven fosc/64
Výstupy OC0A, OC0B: odpojeny
Přednastavení čítače: 256-125
Událost: přetečení časovače 0
69
next
previous
index
PL

## Slide 70: Periodický průběh - normální režim
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
70
next
previous
index
Nastavení řídících registrů čítače 0
PL

## Slide 71: Periodický průběh - normální režim
Algoritmus
Hlavní program main()
Nastavení směru portu F registr DDRF
Nastavení registrů TCCR0A, TCCR0B
Povolení přerušení přetečení časovače 0 TIMSK0.TOIE0=1
Nastavení bitu I v SREG
Čekací smyčka
Obslužný program přerušení ISR(TIMER0_OVF_vect)
Přednastavení časovače 0 TCNT0
Činnost (inverze PORTF)
71
next
previous
index
PL

## Slide 72: Periodický průběh - normální režim
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
{
DDRF=0b11111111;
TCCR0B=0<<WGM02|0<<CS02|1<<CS01|1<<CS00;
TCCR0A=0<<WGM01|0<<WGM00;
TIMSK0=1<<TOIE0;
sei();
while(1)
{
}
}
// obslužný program
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
PORTF=~PORTF;
TCNT0=255-125;
}
72
next
previous
index
PL

## Slide 73: Periodický průběh - CTC
Zadání – generujte na libovolném portu (PORTF) periodický průběh (1:1) o frekvenci 1kHz
Řešení – pomocí časovače vytvoříme časové zpoždění, po uplynutí zpoždění invertujeme hodnotu na zvoleném portu (PORTF), nastavením komparačního registru A budeme čekat na událost shoda s komparačním registrem A
73
next
previous
index
PL

## Slide 74: Periodický průběh - CTC
Výpočet – podle předešlého příkladu
74
next
previous
index
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 75: Periodický průběh - normální režim
Výpočet
75
next
previous
index
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 76: Periodický průběh - normální režim
Výpočet
76
next
previous
index
Podle zadání musí být N
číslo od 0 do 255 (používáme 8-bitový časovač)
číslo musí být celé
PL
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 77: Periodický průběh - CTC
Požadavky na nastavení časovače
Čítač: 0 (8-bitů)
Zvolený režim: CTC
Zdroj impulzů: vnitřní, dělič nastaven fosc/64
Výstupy OC0A, OC0B: odpojeny
Nastavení komparačního registru OCR0A: 125
77
next
previous
index
PL

## Slide 78: Periodický průběh - CTC
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
78
next
previous
index
PL

## Slide 79: Periodický průběh - CTC
Algoritmus
Hlavní program main()
Nastavení směru portu F registr DDRF
Nastavení registrů TCCR0A, TCCR0B
Nastavení registru OCR0A=125
Povolení přerušení shoda s OCR0A časovače 0 TIMSK0.OCIE0=1
Nastavení bitu I v SREG
Čekací smyčka
Obslužný program ISR(TIMER0_COMPA_vect)
Činnost (inverze PORTF)
79
next
previous
index
PL

## Slide 80: Periodický průběh - CTC
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
{
DDRF=0b11111111;
TCCR0B=0<<WGM02|0<<CS02|1<<CS01|1<<CS00;
TCCR0A=1<<WGM01|0<<WGM00;
TIMSK0=1<<OCIE0A;
sei();
while(1)
{
}
}
// obslužný program
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
PORTF=~PORTF;
}
80
next
previous
index

## Slide 81: Generátor 1Hz
Zadání – generujte na libovolném portu (PORTF) signál 1Hz
Řešení – jednotkovou frekvenci 1000 Hz (z minulého příkladu) vytvořené časovačem násobíme programově. Volíme takové zpoždění, aby se dalo vynásobit celým číslem (T=0,001s x 1000=1s).
81
next
previous
index

## Slide 82: Generátor 1Hz
Výpočet
Pro frekvenci 1 kHz je nastavení DP=64 a N=125
Pro frekvenci 1Hz potřebujeme SW děličku /1000, inverze portu je dělička /2, proto SW dělička bude /500
82
next
previous
index
Notes: Dělící poměr 1, 8, 64, 256, 1024
N počet kroků, kapacita čítače=1-255

## Slide 83: Rekapitulace
Požadavky na nastavení časovače
Čítač: 0 (8-bitů)
Zvolený režim: CTC
Zdroj impulzů: vnitřní, dělič nastaven fosc/64
Výstupy OC0A, OC0B: odpojeny
Nastavení OCR0A: 156
Událost: Shoda komparačního registru A s čítačem
Dělička SW: 500
83
next
previous
index

## Slide 84: Generátor 1Hz
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int citac;
int main(void)
{
DDRF=0b11111111;
TCCR0B=0<<WGM02|0<<CS02|1<<CS01|1<<CS00;
TCCR0A=1<<WGM01|0<<WGM00;
TIMSK0=1<<OCIE0A;
sei();
while(1)
{
}
}
// obslužný program
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
citac++;
if (citac==500)
{
PORTF=~PORTF;
citac=0;
}
}
84
next
previous
index

## Slide 85: Nastavení funkce výstupů OC0A,B
85
next
previous
index

## Slide 86: Nastavení funkce výstupů OC0A,B
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
TCCR0A
Režimy čítačů | COM0A1 | COM0A0 | Funkce
bez PWM (režim normální, CTC) | 0 | 0 | čítač odpojen od vývodu
 | 0 | 1 | negace hodnoty na výstupu (TOGGLE)
 | 1 | 0 | nulování
 | 1 | 1 | nastavení
86
next
previous
index
PL
Notes: TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 87: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
Používání vícenásobných vstupů a výstupů
Výstupní brány mají na jeden pin pouzdra vyvedeno několik vstupů a výstupů
Některé mohou být vstupní nebo výstupní (př. port D)
87
next
previous
index
T0
7
6
5
4
3
2
1
0
T1
ICP1
INT3
INT2
INT1
INT0
XCK1
TXD1
RXD1
PORT D
PL
TIMER0
TIMER1
EXINT
USART1

## Slide 88: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
Nastavení registrů DDRx a PORTx
Výstup směrový registr - výstup výstupní registr - log 1
Vstup směrový registr - vstup výstupní registr - log 1
88
next
previous
index
PL

## Slide 89: Periodický signál – použití výstupu OC0A,B
Zadání – generujte na výstupu OC0A periodický průběh (1:1) o frekvenci 1kHz
Řešení – nastavíme komparační registr A, nastavíme režim TOGGLE na výstupu OC0A
89
next
previous
index

## Slide 90: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
Výpočet
Výpočet stejný jako přednastavení časovače (frekvence 1kHz)
Nastavení děliče na 64
Nastavení OCR0A na 125
90
next
previous
index
PL

## Slide 91: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
Požadavky na nastavení časovače
Zvolený režim: CTC
Zdroj impulzů: vnitřní, dělič nastaven fosc/64
Výstup OC0A: generují periodický signál režim TOGGLE
Registr OCR0A: 125
91
next
previous
index
PL

## Slide 92: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
92
next
previous
index
Nastavení řídících registrů
Bity COM0A1 a COM0A0 nastavíme do režimu TOGGLE (01)
Aby se generoval signál na výstupech musí dojít ke komparaci a proto nastavíme OCR0A na hodnotu 125
PL

## Slide 93: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
Algoritmus
Hlavní program main()
Nastavení směru portu B registr DDRB a registr PORTB
Nastavení registrů TCCR0A, TCCR0B
Nastavení registr OCR0A
Čekací smyčka
93
next
previous
index
PL

## Slide 94: Periodický průběh - použití výstupu OC0A,B
int main(void)
{
DDRB=0b11111111;
PORTB=0b11111111;
TCCR0B=0<<WGM02|0<<CS02|1<<CS01|1<<CS00;
TCCR0A=0<<COM0A1|1<<COM0A0|1<<WGM01|0<<WGM00;
OCR0A=125;
while(1)
{
}
}
94
next
previous
index

## Slide 95: Dělička 1Hz
Nastavte TIMER0 tak, aby generoval signál 1Hz
Zvolte TIMER0 v normálním režimu
Zdroj vnitřní impulzů fosc=16MHz
next
previous
index
95

## Slide 96: Dělička 1Hz
Řešení
Dělička 1Hz se vytvoří vydělením kmitočtu oscilátoru jeho frekvencí
Pro frekvenci krystalu 16 MHz budeme dělit 16000000.
K dispozici máme HW děličky (pevný dělící poměr) a SW děličky (variabilní dělící poměr)
Číslo, kterým budeme dělit vyjádříme jako součin mocnin prvočísel
96
next
previous
index

## Slide 97: Dělička 1Hz
Rozklad
16 000 000:2=8 000 000
8 000 000:2=4 000 000
4 000 000:2=2 000 000
2 000 000:2=1 000 000
1 000 000:2= 500 000
500 000:2= 250 000
250 000:2= 125 000
125 000:2= 62 500
62 500:2= 31 250
31 250:2= 15 625
15 625:5= 3 125
3 125:5= 625
625:5= 125
125:5= 25
25:5= 5
5:5= 1
97
next
previous
index
16 000 000=210.56

## Slide 98: Dělička 1Hz
TCNT0
CITAC1
CITAC2
OSC
dělič
Vnitřní zdroj impulzů
16MHz
Dělící poměr 1
8=23
64=26
256=28
1024=210
Čítač 8bitů
Dělící poměr max 256=28
Čítání vpřed
Změna dělícího poměru od 1 do 255
Dělič HW-pevný DP
Dělič HW-nastavitelný DP
Dělič SW-nastavitelný DP
Čítač
Libovolný počet stupňů
Binární nebo BCD
next
previous
index
98
23
27
56

## Slide 99: Dělička 1Hz
Řešení
stupeň – volba dělícího poměru zdroje impulsů (8)
stupeň – TIMER0 s přednastavení na 256-128. Čekáme na přetečení čítače a potom přednastavíme.
stupeň – proměnná CITAC1 bude přičítat 1 do 125
stupeň – proměnná CITAC2 bude přičítat 1 do 125
99
next
previous
index

## Slide 100: Dělička 1Hz
COM0A1
COM0A0
COM0B1
COM0B0
WGM01
WGM00
FOC0A
FOC0B
WGM02
CS02
CS01
CS00
TCCR0B
TCCR0A
Výběr hodin
Výběr režimu
100
next
previous
index
Notes: TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 101: Dělička 1Hz
Programování Čítače 0
101
next
previous
index

## Slide 102: Konec
102
previous
index