## Slide 1: CIT Kombinační obvody
Díl V

## Slide 2: Číslicová technika
Téma Kombinační obvody
Předmět CIT
Ročník 2
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum prosinec 2019

## Slide 3: Index
Návrh kombinačních obvodů
Kombinační obvod
Dekodér
Multiplexer
Demultiplexer
3
next
Sčítačka
Generátor parity
Komparátor

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
Nostalcomp: 7-segmentové dekodéry (nejen) TTL
4

## Slide 5: Návrh kombinačních obvodů
Nová kapitola
5
next
previous
index

## Slide 6: Návrh kombinačních obvodů
Slovní zadání
Definování vstupních a výstupních logických proměnných
Popis logických funkcí pomocí pravdivostní tabulky.
Minimalizace logické funkce.
Obvodová realizace pomocí elektronických nebo reléových obvodů.
6
next
previous
index

## Slide 7: Signalizace výšky hladiny
Výška hladiny je snímána třemi senzory
SH – horní senzor
SP – prostřední senzor
SD – dolní senzor
Senzor dává log 1 pokud je zaplaven kapalinou
7
next
previous
index


## Slide 8: Signalizace výšky hladiny
Y1=1
V nádrži poklesla voda pod dolní senzor, horní a prostřední indikuje stav bez kapaliny.
SH
SD
SP
8
next
previous
index


## Slide 9: Signalizace výšky hladiny
Y4=1
Všechny tři senzory indikují kapalinu.
SH
SD
SP
9
next
previous
index


## Slide 10: Signalizace výšky hladiny
Y2=1
Hladina je mezi dolním a prostředním senzorem
SH
SD
SP
10
next
previous
index


## Slide 11: Signalizace výšky hladiny
Y3=1
Hladina je mezi prostředním a horním senzorem
SH
SD
SP
11
next
previous
index


## Slide 12: Signalizace výšky hladiny
Ye=1
Horní senzor indikuje vodu a senzory níže položené nikoliv nebo
prostřední senzor indikuje kapalinu spodní nikoliv nebo
horní senzor a spodní senzor indikuje kapalinu prostřední nikoliv.
...
12
next
previous
index


## Slide 13: Signalizace výšky hladiny
Úkol: nalezněte zapojení černé skříňky
Černá skříňka
?
SH
SD
SP
Plná Y4
Skoro plná Y3
Skoro prázdná Y2
Prázdná Y1
Chyba Ye
13
next
previous
index


## Slide 14: Signalizace výšky hladiny
Pravdivostní tabulka
Vstup |  | 
SH | SP | SD
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
Y1
1
0
0
0
0
0
0
0
Y2
0
1
0
0
0
0
0
0
Y3
0
0
0
1
0
0
0
0
Y4
0
0
0
0
0
0
0
1
Ye
0
0
1
0
1
1
1
0
14
next
previous
index


## Slide 15: Signalizace výšky hladiny
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
SD
SH
SP
Y1
Karnaughova mapa
15
next
previous
index


## Slide 16: Signalizace výšky hladiny
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Y2
SH
SD
SP
16
next
previous
index


## Slide 17: Signalizace výšky hladiny
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Y3
SH
SD
SP
17
next
previous
index


## Slide 18: Signalizace výšky hladiny
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
Y4
SH
SD
SP
18
next
previous
index


## Slide 19: Signalizace výšky hladiny

0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
Ye
SH
SD
SP
19
next
previous
index

## Slide 20: Signalizace výšky hladiny
Minimalizované funkce
20
next
previous
index


## Slide 21: Signalizace výšky hladiny


## Slide 22: Kombinační obvody
22
next
previous
index

## Slide 23: Kombinační obvod
Okamžitá hodnota výstupních proměnných je dána pouze okamžitou hodnotou vstupních proměnných
23
next
previous
index

## Slide 24: Typy kombinačních obvodů
Dekodér (dekódování)
Kodér (kódování)
Multiplexor (přepínač)
Demultiplexor (zpětný přepínač)
Sčítačka (provádí aritmetické operace)
Generátor parity (vypočet paritního bit)
Komparátor (porovnávání)
24
next
previous
index

## Slide 25: Dekodér
Dekodér (Decoder) je kombinační logická síť, která má n vstupů m výstupů
n je menší nebo rovno než m
Použití - adresový dekodér, dekodér pro displeje
25
next
previous
index

## Slide 26: Dekodér
m
n
Decoder
n<=m
26
next
previous
index

## Slide 27: Dekodér
Typy dekodérů
Dekodér 1 z N
Dekodér pro segmentové displeje
Binární dekodér
BCD dekodér
27
next
previous
index

## Slide 28: Dekodér 1 ze 4
Kód 1 z N znamená, že v každém stavu má pouze jeden výstup hodnotu 1
28
next
previous
index

## Slide 29: Dekodér 1 ze 4
Vstupy
  A,B – vstup BIN
  EN – povolovací vstup
Výstupy
  Y0,Y1,Y2,Y3 – výstup 1 z 4
Decoder
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
EN
29
next
previous
index

## Slide 30: Dekodér 1 ze 4
30
next
previous
index
Pravdivostní tabulka
Vstup |  |  | Výstup |  |  | 
B | A | EN | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 31: Dekodér 1 ze 4
VHDL
entity mux is
Port ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
b : in STD_LOGIC;
en : in STD_LOGIC;
y0 : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end mux;
architecture Behavioral of mux_top is
begin
p1:process(c,s)
begin
case s is
when "00" => z <=c(0);
when "01" => z <=c(1);
when "10" => z <=c(2);
when "11" => z <=c(3);
when others => z <=c(0);
end case;
end process;
end Behavioral;

## Slide 32: Dekodér z BCD do 7-seg.displej
Segment svítí je-li na výstupů log 0, displej je se společnou anodou
a
b
c
d
e
f
g
32
next
previous
index

## Slide 33: Dekodér z BCD do 7-seg.displej
Vstupy
A,B,C,D - BCD kód
RBI – vstup neplatná nula
Výstupy
a,b,c,d,e,f,g – segmenty
RBO – výstup neplatná nula
33
next
previous
index
Decoder BCD 7-seg
A
B
a
b
c
d
C
D
e
f
g
RBI
RBO

## Slide 34: Dekodér z BCD do 7-seg.displej
Vstup BCD |  |  |  |  | Výstup 7 segmentů |  |  |  |  |  |  | 
RBI | D | C | B | A | RBO | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
a
b
c
d
e
f
g
34
next
previous
index

## Slide 35: Kodér
Kodér převádí kód 1 z N na binární kód
Příkladem je kódování stisknuté klávesy
35
next
previous
index

## Slide 36: Kodér
Vstupy
  A,B,C,D – kód 1 ze 4
Výstupy
  Y0,Y1 – výstup BIN kód
  EO – platný výstup
36
next
previous
index
Encoder
A
B
C
D
Y0
Y1
EO

## Slide 37: Kodér
Vstup |  |  |  | Výstup |  | 
A | B | C | D | EO | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0
37
next
previous
index
Pravdivostní tabulka

## Slide 38: Multiplexor
Funkce
Multiplexor je logický obvod, který přepojuje datové vstupy X na jeden výstup Y podle adresového vstupu S
38
next
previous
index

## Slide 39: Multiplexor
39
next
previous
index
X
Y
MX
S

## Slide 40
Vstupy
  D0,D1,D2,D3 – datové vstupy
  A0,A1 – adresové vstupy
  E – povolovací vstup
Výstupy
  Y – datový výstup
40
next
previous
index
Multiplexor 4-1
MX
D0
D1
D2
D3
A0
Y
E
A1

## Slide 41: Multiplexor
Vstup |  |  |  |  |  | 
E | A1 | A0 | D0 | D1 | D2 | D3
1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X
1 | 0 | 1 | X | 0 | X | X
1 | 0 | 1 | X | 1 | X | X
1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X
1 | 1 | 0 | X | X | 1 | X
1 | 1 | 1 | X | X | X | 0
1 | 1 | 1 | X | X | X | 1
0 | X | X | X | X | X | X
Pravdivostní tabulka
Výstup
Y
0
1
0
1
0
1
0
1
0
41
next
previous
index

## Slide 42: Demultiplexor
Funkce
Demultiplexor je logický obvod, který přepojuje jeden datový vstup X na více výstupů Y podle adresového vstupu S
42
next
previous
index

## Slide 43: Demultiplexor
43
next
previous
index
X
Y
DMX
S

## Slide 44
Vstupy
  D0 – datový vstup
  A0,A1 – adresové vstupy
  E – povolovací vstup
Výstupy
  Y0,Y1,Y2,Y3 – datový výstup
44
next
previous
index
Demultiplexor 1- 4
DMX
Y0
Y1
Y2
Y3
A0
D0
E
A1

## Slide 45: Demultiplexor
Vstup |  |  | 
E | A1 | A0 | D0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | X | X | X
Výstup |  |  | 
Y0 | Y1 | Y2 | Y3
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
Pravdivostní tabulka
45
next
previous
index

## Slide 46
Použití MX a DMX
MX
D0
D1
D2
D3
A0
Y
E
A1
DMX
Y0
Y1
Y2
Y3
A0
D0
E
A1
4
1+2
4
46
next
previous
index

## Slide 47: Sčítačka
Funkce
Sčítačka je logický obvod, který provádí sčítání dvou dvojkových čísel
47
next
previous
index

## Slide 48: Sčítačka
48
next
previous
index

## Slide 49: Sčítačka
Postup
0. řád součtu = 0. řád sčítance 1 +0. řád sčítance 2
1. řád součtu = 1. řád sčítance 1 +1. řád sčítance 2 + přenos z 0. řádu
49
next
previous
index

## Slide 50: Sčítačka
50
next
previous
index

## Slide 51: Sčítačka
Sčítačka se skládá
z poloviční sčítačky a
z několika úplných sčítaček
51
next
previous
index

## Slide 52: Sčítačka
Poloviční sčítačka má jen dva vstupy - A0 a B0
Vstup |  | Výstup | 
číslo A | číslo B | součet | přenos
A0 | B0 | S0 | C0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
52
next
previous
index

## Slide 53: Sčítačka
Úplná sčítačka
má tři vstupy - An a Bn a Cn
Vstup |  |  | Výstup | 
Cn | An | Bn | Sn | Cn
vstup |  |  | součet | přenos
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
53
next
previous
index

## Slide 54: Komparátor
Logický (porovnává se identita)
Aritmetický (porovnává se velikost)
Dvojkový (vstupní hodnota v dvojkovém kódu)
BCD (vstupní hodnota v BCD kódu)
54
next
previous
index

## Slide 55: Logický komparátor
Zjišťuje rovnost čísel
Vstup |  | Výstup
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Porovnání realizuje logická funkce Exklusive OR
55
next
previous
index

## Slide 56: Logický komparátor
Jednotlivé bity se porovnají obvodem EXCLUSIVE OR; výstupy vyhodnotíme vícevstupým obvodem NOR
56
next
previous
index

## Slide 57: Logický komparátor
Vstupy |  |  | 
A1 | A0 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
57
next
previous
index
Výstupy | 
ExOr1 | ExOr0
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
0 | 1
0 | 0
1 | 1
1 | 0
1 | 0
1 | 1
0 | 0
0 | 1
1 | 1
1 | 0
0 | 1
0 | 0
Výstupy
Y
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

## Slide 58: Aritmetický komparátor
Porovnává velikost čísel
Vstup |  | Výstup |  | 
A | B | A<B | A=B | A>B
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
58
next
previous
index

## Slide 59: Aritmetický komparátor
Vstupy
  A1,A0,B1,B0 – dvojkové číslo
Výstupy
  A<B – větší
  A=B – rovno
  A>B – menší
Comparator
A0
A1
B0
B1
A<B
A=B
A>B
59
next
previous
index

## Slide 60: Aritmetický komparátor
Vstupy |  |  | 
A1 | A0 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
60
next
previous
index
Výstupy |  | 
A<B | A=B | A>B
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0

## Slide 61: BCD komparátor
61
next
previous
index
Navrhněte obvod, který porovná dvě čísla v BCD kódu, výstupem bude funkce menší, rovno, větší
desítky
8
8
jednotky
9
4
A
B
Při porovnání čísel rozhoduje nejvyšší řád, při rovnosti pak nižší řád atd.

## Slide 62: BCD komparátor
62
next
previous
index

## Slide 63: BCD komparátor
63
next
previous
index

## Slide 64: BCD komparátor
Vstupy A-B |  |  |  | Kaskádové vstupy |  | 
A3-B3 | A2-B2 | A1-B1 | A0-B0 | A>B | A=B | A<B
A3>B3 | x | x | x | x | x | x
A3<B3 |  |  |  |  |  | 
A3=B3 | A2>B2 |  |  |  |  | 
A3=B3 | A2<B2 |  |  |  |  | 
A3=B3 | A2=B2 | A1>B1 |  |  |  | 
A3=B3 | A2=B2 | A1<B1 |  |  |  | 
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0>B0 |  |  | 
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0<B0 |  |  | 
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 |  | 
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 |  |  | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 |  | 1 | 
Výstupy |  | 
A>B | A=B | A<B
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
64
next
previous
index

## Slide 65: BCD komparátor
65
next
previous
index

## Slide 66: Generátor parity
Paritním bitem se kontroluje správnost přenesených dat
Lichá parita (odd) je doplnění do lichého počtu jedniček
Sudá parita (even) je doplnění do sudého počtu jedniček
A | B
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
EVEN
0
1
1
0
ODD
1
0
0
1
66
next
previous
index

## Slide 67: Kontrola parity
Po přijetí dat se vypočítá paritní bit
Paritní bit vypočítaný se porovná obvodem ekvivalence s přijatým paritním bitem
67
next
previous
index

## Slide 68: Generátor parity
Vytvořte generátor liché parity pro čtyřbitové číslo
A0
A1
A2
A3
LP
68
next
previous
index

## Slide 69: Generátor parity
Vstup |  |  |  | 
N | A3 | A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
LP
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
69
next
previous
index

## Slide 70: BCD sčítačka
70
next
previous
index
Navrhněte obvod, který sečte dvě jednomístná čísla v BCD kódu, výstupem budou jednotky a desítky v BCD kódu
desítky
1
jednotky
9
1
0
A
B
A+B
desítky
0001
jednotky
1001
0001
0000

## Slide 71: Dynamický displej
Zobrazuje BCD kód na sedmi segmentovém displeji v dynamickém režimu
Jednotlivé číslice se rozsvěcuji postupně
Pokud rychlost obnovy přesáhne určitou frekvenci, pak jsou číslice okem vnímány tak, že svítí současně
Displej je zapojen se společnou anodou nebo katodou
71
next
previous
index

## Slide 72: Dynamický displej
72
next
previous
index

## Slide 73: Dynamický displej

## Slide 74: Konec
74
previous
index

## Slide 75: Dekodéry
74137
Paritní bit vypočítaný se porovná obvodem ekvivalence s přijatým paritním bitem
75
next
previous
index

## Slide 76: Multiplexor
Vstupy
  D0,D1,D2,D3 – datové vstupy
  A0,A1 – adresové vstupy
  E – povolovací vstup
Výstupy
  Y – datový výstup
76
next
previous
index

## Slide 77: Demultiplexor
Vstupy
  D0 – datový vstup
  A0,A1 – adresové vstupy
  E – povolovací vstup
Výstupy
  Y0,Y1,Y2,Y3 – datový výstup
77
next
previous
index