## Slide 1: Modely počítačů
next
previous
index
1
Nová kapitola

## Slide 2: Základní pojmy
Hardware
  Technické (hmotné) vybavení počítače
Software
  Programové (nehmotné) vybavení počítače
2
next
previous
index

## Slide 3: Základní pojmy
Program
  Je sled instrukcí, které vykonávají zadaný algoritmus
3
next
previous
index

## Slide 4: Základní pojmy
Instrukce
  Je předpis k provedení nějaké elementární činnosti realizovatelný přímo technickým vybavením počítače (např. přičtení jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.)
4
next
previous
index

## Slide 5: Základní pojmy
Instrukční sada
  Je množina instrukcí, které umí vykonávat konkrétní procesor
5
next
previous
index

## Slide 6: Základní pojmy
Sběrnice
Je svazek adresových, datový, řídících a stavových vodičů
Adresa určuje komu, data určuje co, řídící vodiče např. směr
6
next
previous
index

## Slide 7
Hlavní
paměť
Výstupní jednotka
Vstupní jednotka
Řadič
ALU
Procesor
sběrnice
Řídící signály
7
next
previous
index
RWM
Architektura počítače

## Slide 8: Von Neumannova architektura
Struktura počítače
Řadič – dekóduje instrukce a je zdrojem řídících signálů (CPU)
Aritmeticko-logická jednotka – vykonává výpočty (CPU)
Paměť – obsahuje program a data
Vstupní a výstupní jednotky – umožňují komunikovat s okolím
8
next
previous
index

## Slide 9: Hardvardská architektura
Paměť dat
Výstupní jednotka
Vstupní jednotka
Řadič
ALU
Procesor
sběrnice
Řídící signály
Paměť programu
9
next
previous
index
RWM
ROM

## Slide 10: Harvardská architektura
Funkce modelu
Rozdíl - paměť je rozdělena na paměť dat a paměť programu
Výhody – paměti mohou být různého typu (RWM-data a ROM-program) nebo jiné organizace (např. data x8 a program x16)
Funkce – stejná jako von Neumannův model
Použití – mikrokontrolér
10
next
previous
index

## Slide 11: Architektura CISC a RISC
CISC
Complex Instruction Set Computer
Instrukční sada obsahuje velmi široký okruh instrukcí
Instrukce mají proměnlivou délku slova
Vykonávání různých instrukcí trvá různou dobu
11
next
previous
index

## Slide 12
RISC
Reduced Instruction Set Computer
Instrukční sada je zúžena; chybějící instrukce se vykonávají programově
Instrukce mají konstantní délku slova
Vykonávání různých instrukcí trvá stejnou dobu
Registry jsou univerzální
12
next
previous
index
Procesory CISC a RISC

## Slide 13: Princip činnosti počítače
Procesor
Paměť
Vstup výstup
Čítač programu
Registr instrukce
Dekóder instrukcí
ALU
Registry
13
next
previous
index

## Slide 14: Princip činnosti počítače
Základní části počítače
Procesor
Paměť
Vstupně výstupní jednotky
14
next
previous
index

## Slide 15: Princip činnosti počítače
Procesor obsahuje tyto části
Čítač programu
Registr instrukce
Registry
Dekodér instrukce
Aritmeticko-logickou jednotku
15
next
previous
index

## Slide 16: Princip činnosti počítače
Čítač programu
PC - program counter
Je registr, v kterém je uložena adresa do paměti, kde se nachází aktuálně vykonávaná instrukce
Počet bitů registru závisí na rozsahu adresovatelné paměti
16
next
previous
index

## Slide 17: Princip činnosti počítače
Registr instrukce
Je registr, v kterém je uložen kód aktuálně vykonávané instrukce
17
next
previous
index

## Slide 18: Princip činnosti počítače
Dekodér instrukce
Funkční blok, který dekóduje instrukci
Je zdrojem řídících signálů
Složitost dekodéru je úměrná velikosti instrukční sady
18
next
previous
index

## Slide 19: Princip činnosti počítače
Aritmeticko-logická jednotka (ALU)
Provádí aritmetické a logické operace s daty uloženými v registrech nebo v operační paměti
19
next
previous
index

## Slide 20: Instrukce
Instrukce má
symbolickou podobu
LDI R16,0xFF
a kódovou podobu
0xEF0F
20
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 21: Instrukce
LDI R16,0xFF
Operační kód
1.operand
2.operand
Instrukce se skládá z operačního kódu a operandů
21
next
previous
index

## Slide 22: Instrukce
Operační kód, určuje typ operace
Operandy, určují s jakými daty se má provést daná operace, může být jeden, dva nebo žádný
Adresace určuje, jak jsou operandy dosažitelné
22
next
previous
index

## Slide 23: Instrukce
Mění instrukce čítač programu (PC)
Ano – instrukce modifikuje PC (instrukce skoku, volání podprogramu) PC=hodnota
Ne – instrukce nemění PC (všechny ostatní instrukce) PC=PC+1
23
next
previous
index

## Slide 24: Instrukce
Návěští
Je symbolické označení místa v programu (adresa)
Při překladu kompilátorem se symboly nahradí číselnou adresou, která se vypočítá
24
next
previous
index

## Slide 25: Jak se vytváří aplikace
Vyšší programovací jazyk (C)
Používají se základní struktury (sekvence, větvení a cyklus)
Program je abstrahován od procesoru, na kterém je kód vykonáván
Vývoj programu je rychlý +
Strojový kód nemusí být optimální –
25
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 26: Jak se vytváří aplikace
Nižší programovací jazyk (ASM)
Používají se instrukce konkrétního procesoru
Vývoj programu je pomalý -
Strojový kód může být optimalizován +
Náročné na znalosti programátora -
26
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 27: Jak se vykonává program
27
next
previous
index
Příklad
Program bude vykonávat cyklus a po provedení se bude opakovat
while (1)
{
i=2
for(i=2;i>0;i--)
{
}
}
Použité instrukce
LDI naplň registr
DEC odečti jedničku z registru
CPI porovnej obsah registru
BRNE skoč, když se nerovná
RJMP pokračuj v programu na adrese

## Slide 28: Zdrojový kód
N2: LDI R16,2
N1: DEC R16
CPI R16,0
BRNE N1
RJMP N2
28
next
previous
index

## Slide 29
adresa | kód | mnemonický kód | délka
0000 | E002 | LDI R16,2 | 1
0001 | 950A | DEC R16 | 1
0002 | 3000 | CPI R16,0 | 1
0003 | F7E9 | BRNE 0001 | 1
0004 | 940C | RJMP 0000 | 2
0005 | 0000 |  | 
0006 | 0000 | NOP | 1
29
next
previous
index
Strojový kód v paměti programu

## Slide 30
PC | instrukce | word | 
0000 | LDI R16,2 | 1 | PC+1
0001 | DEC R16 | 1 | PC+1
0002 | CPI R16,0 | 1 | PC+1
0003 | BRNE 0001 | 1 | PC=1
0001 | DEC R16 | 1 | PC+1
0002 | CPI R16,0 | 1 | PC+1
0003 | BRNE 0001 | 1 | PC=1
0001 | JMP 0000 | 2 | PC=0
0000 | LDI R16,2 | 1 | PC+1
0001 | DEC R16 | 1 | PC=1
30
next
previous
index
Sled vykonávaných instrukcí

## Slide 31
Po startu počítače se nastaví čítač programu (PC) na hodnotu 0000
Procesor čte instrukci na adrese, která je uložena v registru PC
Paměť dodá data, která se přesunou do registru instrukce
31
next
previous
index
Postup vykonávání programu

## Slide 32: Postup vykonávání programu
Dekodér dekóduje instrukci. Pokud má instrukce operand, čte další data z paměti nebo ze vstupu a výstupu. Jinak řídí přesuny dat mezi registry a používání ALU
Po vykonání se inkrementuje adresa v PC, podle délky instrukce
V případě skokové instrukce se naplní PC adresou, na které bude program pokračovat
32
next
previous
index