## Slide 1: Paměti
next
previous
1
Nová kapitola
index

## Slide 2: Funkce paměti
Jakou funkci má paměť ?
Paměť se používá k dočasnému nebo trvalému uchování informace
Co rozumíme dočasným a trvalým uchováním informace
Trvalé uložení myslíme uchování dat po odpojení napájecího napětí
K jakému účelu slouží paměť v logických systémech
Uchování obsahu tabulek dekodérů
Paměť programu např. BIOS
Uložení dat z výpočtů k dalšímu zpracování
Nastavení přístrojů (čas v hodinách, oblíbené stanice…)
?
2
next
previous
index

## Slide 3
Jak uložíme informaci do paměti?
Jaká bude rychlost zápisu a budeme potřebovat speciální zařízení?
Musíme paměť vyjmout ze zařízení pro programování?
Musíme paměť před naplněním smazat a jak?
Jak dlouho může být informace uložena v paměti?
Můžeme obsah paměti měnit i na dálku?
?
3
next
previous
index
Funkce paměti

## Slide 4: Funkce paměti
4
next
previous
index
Paměť
Adresa
Data
Čtení/zápis

## Slide 5: Funkce paměti
Popis
Adresa – určuje paměťové místo, ze které se bude číst nebo se do něj bude zapisovat
Data – obousměrný vstup/výstup informace
Čtení/zápis – vstup určuje, zda se data na datovém vstupu zapisovat nebo zda se budou číst
5
next
previous
index

## Slide 6: Blokové schéma paměti
6
next
previous
index

## Slide 7: Blokové schéma paměti
Popis
Data – obousměrný vstup/výstup informace
Registr adresy uchovává aktuální adresu (N bitová adresa)
Do registru dat se uloží data, která se mají zapsat na aktuální adresu (nebo jsou v něm uložena čtená data) (šířka dat M bitů)
Dekodér adresy 1 z N selektuje podle nastavené binární adresy jednu paměťovou adresu (počet adres 2N)
Paměť je místo pro uchování informace (1 bit)
7
next
previous
index

## Slide 8: Režimy paměti
8
next
previous
index
Zápis na adresu
Čtení z adresy

## Slide 9: Režimy paměti
Zápis na adresu
Nastaví se adresa zápisu (adresový registr)
Nastaví se data (datový registr)
Signálem WRITE se data přepíší z registru dat na nastavenou adresu
9
next
previous
index

## Slide 10: Režimy paměti
10
next
previous
index
Zápis na adresu

## Slide 11: Režimy paměti
Čtení z adresy
Nastaví se adresa čtení (adresový registr)
Signálem READ se data přepíší ze zvolené adresy do registru dat
11
next
previous
index

## Slide 12: Režimy paměti
12
next
previous
index
Čtení z adresy

## Slide 13: Režimy paměti
Smazání celé paměti
Všechny adresy naplníme defaultním stavem
13
next
previous
index

## Slide 14: Režimy paměti
Naprogramování obsahu
Do paměti se přenese obsah souboru
14
next
previous
index

## Slide 15: Vlastnosti pamětí
Organizace
Kapacita
Metoda přístupu k datům v paměti
15
next
previous
index

## Slide 16: Organizace paměti
16
next
previous
index

## Slide 17: Organizace paměti
Organizace paměti je způsob, jak jsou data uložena v paměti
Šířka adresového prostoru - počet adres v paměti; je dána počtem adresových bitů
Celkový počet adres je dán mocninou 2N, kde N je počet adresových bitů
Šířka dat - počet bitů, které lze uložit na jedné adrese
17
next
previous
index

## Slide 18: Kapacita paměti
Množství informace, kterou můžeme uložit do paměti
Kapacita paměti
=
Počet adres x šířka dat
18
next
previous
index
Množství se určuje v bitech

## Slide 19: Kapacita paměti
Jednotka | Předpona | Počet adresových bitů | Počet adres
K | Kilo | 10 | 210
M | Mega | 20 | 220
G | Giga | 30 | 230
T | Tera | 40 | 240
P | Peta | 50 | 250
19
next
previous
index

## Slide 20: Metody přístupu k datům v paměti
20
next
previous
index
Metody přístupu k datům
Paměť s libovolným přístupem RAM
Paměť se sekvenčním přístupem SAM
Paměť LIFO a FIFO
Paměť adresována obsahem CAM

## Slide 21: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť s libovolným přístupem RAM
Data jsou přístupna na libovolné adrese, nezáleží na předchozím čtení nebo zápisu
Paměťová místa jsou vyhledána adresou
Paměť se označuje RAM (Random Access Memory)
21
next
previous
index

## Slide 22: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť se sekvenčním přístupem SAM
Data jsou přístupná pouze postupně (sekvenčně)
Je-li v určitý okamžik čtena (zapisována) jedna konkrétní buňka, jako další může být čtena (či zapisována) pouze buňka sousední
Paměť se označuje SAM (Sequential Access Memory)
22
next
previous
index

## Slide 23: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť LIFO a FIFO
LIFO (Last In-First Out) Data zapsaná jako poslední jsou čtena jako první (zásobník)
FIFO (First In-First Out) Data zapsaná první jsou čtena jako první (fronta)
23
next
previous
index

## Slide 24: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť adresována obsahem CAM
Data jsou vyhledána porovnáváním obsahu jednotlivých paměťových buněk
Používá se v paměti Cache
Paměť se označuje CAM (Content Addressable Memory)
24
next
previous
index

## Slide 25: Technologie
Bipolární
Tranzistory PNP a NPN
Velký ztrátový výkon
Vysoká rychlost
25
next
previous
index

## Slide 26: Technologie
Unipolární
Tranzistory řízené polem (MOSFET)
Extrémně nízký ztrátový výkon
Nižší rychlost
26
next
previous
index

## Slide 27: Závislost na napájecím napětí
27
next
previous
index
Paměti
Volatilní ztráta informace při odpojení napájení RWM
Statické SRAM
Dynamické DRAM
Non-volatilní informace je zachována ROM
ROM
PROM
EPROM
EEPROM

## Slide 28
Hlavní vlastnost pamětí RWM
Rychlý zápis do paměti (rychlost srovnatelná s rychlosti procesoru)
Hlavní vlastnost pamětí ROM
Nezávislost na napájecím napětí (obsah zůstane i po odpojení napětí)
28
next
previous
index

## Slide 29: Paměť RWM (statická-SRAM)
Vlastnosti
Paměťovým prvkem je klopný obvod
Čtení informace není destruktivní
Použitá technologie
  bipolární
  unipolární NMOS nebo CMOS
Nezávislost na napájecím napětí řešíme použitím zálohovací baterie; používáme obvody CMOS
29
next
previous
index

## Slide 30: Paměť RWM (statická-SRAM)
30
next
previous
index
Bipolární paměťový prvek

## Slide 31: Paměť RWM (statická-SRAM)
Unipolární paměťový prvek
31
next
previous
index

## Slide 32: Paměť RWM (statická-SRAM)
Funkce
Paměťové buňky tvoří bistabilní klopný obvod
Je-li buňka vybrána adresovým vodičem je čten stav na vodiči DATA (čtení) nebo je klopný obvod překlopen vnuceným stavem na vodičích DATA a !DATA (zápis)
32
next
previous
index

## Slide 33: Paměť RWM (statická-SRAM)
Architektura paměti SRAM
1z4
1z4
Třístavový zesilovač, invertor
Odpojeno
Paměťový klopný obvod
33
next
previous
index
1
Paměťový klopný obvod
Adresový vodič řádků
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
Notes: Práce s pracovním listem Paměti

## Slide 34: Statická paměť SRAM
Popis funkce - zápis
Řádky jsou adresovány bity A0 a A1
Dekodér sloupců je nastaven bity A2 a A3
Dekodér sloupců přivádí signál ze vstupu Data IN, výstupy budičů vnutí stav (překlopí klopný obvod do žádaného stavu)
34
next
previous
index

## Slide 35: Statická paměť SRAM
1z4
Adresový vodič řádků
0
1
0
0
0
1
0
MULTIPLEXER
Odpojeno
0
x
x
x
0
35
next
previous
index
Připojeno

## Slide 36: Statická paměť SRAM
Popis funkce - čtení
Řádky jsou adresovány bity A0 a A1
Logická hodnota ze sloupce je přivedena na vstup multiplexeru, který je přepnut na výstup podle bitu adresy A2 a A3
36
next
previous
index

## Slide 37: Dynamická paměť DRAM
Vlastnosti
Data jsou uchovávána ve formě náboje v paměťovém kondenzátoru
Čtení je destruktivní a obsah paměti se musí obnovovat (refresh)
37
next
previous
index

## Slide 38: Dynamická paměť DRAM
Paměťový prvek dynamické paměti
38
next
previous
index

## Slide 39: Dynamická paměť DRAM
Funkce - zápis
Je-li paměťová buňka adresována, sepne se T1
Z vodiče DATA(zápis) se nabije kondenzátor C, bude-li do něj zapisována log1
39
next
previous
index

## Slide 40: Dynamická paměť DRAM
Funkce - čtení
Je-li paměťová buňka adresována, sepne se T2
Je-li kondenzátor C nabit (je na něm napětí), T3 je otevřen a na vodiči !DATA (čtení) bude log0
40
next
previous
index

## Slide 41: Dynamická paměť DRAM
41
next
previous
index
Notes: Pracovní list

## Slide 42: Non-volatilní paměť
ROM
Programmable ROM
Erasable PROM
Electrically EPROM
FLASH
42
next
previous
index

## Slide 43: Funkce paměti
Hlavní vlastnost Non-volatilní paměť paměti
Data uložena v paměti zůstanou i při odpojení napájecího napětí
Používá se jako paměť programu (typicky)
43
next
previous
index

## Slide 44: Ideové schéma paměti ROM
44
next
previous
index

## Slide 45: Ideové schéma paměti ROM
Popis
Dekodér selektuje jednotlivé řádky
Vodivý spoj v daném místě indikuje log O
Jinak je log 1
Podle provedení spojky má ROM různé vlastnosti
45
next
previous
index

## Slide 46: Paměť ROM
Read Only Memory
Programuje se při výrobě (vytvořením vrstvy přechodů-diod podle požadovaných dat)
Paměť je permanentní (nelze uživatelsky programovat, nelze měnit obsah)
46
next
previous
index

## Slide 47: Paměť PROM
Programmable ROM
Zákazník se může sám vložit obsah paměti pomocí přístroje-programátoru
Paměť je permanentní (One-Time Programmable), nelze měnit obsah
47
next
previous
index

## Slide 48: Paměť EPROM
Erasable PROM
Zákazník se může sám vložit obsah paměti pomocí přístroje-programátoru
Obsah paměti lze změnit, před novým programováním se musí vymazat UV zářením – součástka musí být umístěna na DPS v patici
Paměťovým prvkem je MOS tranzistor s plovoucím hradlem
48
next
previous
index

## Slide 49: Paměť EPROM
Tranzistor MOS s plovoucím hradlem
Napětí přivedené na elektrodu Gate vytvoří elektrické pole, které vytvoří vodivý kanál mezi elektrodami Source a Drain
Plovoucí hradlo je kovová elektroda umístěna mezi Gate a kanál a je uzavřena v oxidu křemičitém
Uchovává náboj, který se do ní dostal pomocí tunelového jevu (jednotky let)
49
next
previous
index

## Slide 50: Paměť EPROM
50
next
previous
index

## Slide 51: Paměť EEPROM/FLASH
Electrically EPROM
Programuje se přímo v aplikaci (on board) – součástka může být pevně připojena k DPS
Obsah smažeme elektricky
Flash paměť – maže se typicky po blocích, programuje po bytech EEPROM – mohou se měnit jednotlivé byty
51
next
previous
index