## Slide 1: CIT Klopné obvody
Díl VII

## Slide 2: Číslicová technika
Téma Klopné obvody
Předmět CIT
Ročník 2
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum únor 2020
10.3.2025

## Slide 3: Index
Funkce klopného obvodu
Klopný obvod RS
Klopný obvod D
Klopný obvod JK
Klopný obvod T
3
next
  Klopný obvod RS úrovňový
  Klopný obvod D úrovňový
  Klopný obvod D změnový s asynchronními vstupy
Bistabilní, monostabilní, astabilní
Schmittův klopný obvod
Klopné obvody

## Slide 4: Klopné obvody
Nová kapitola
4
next
previous
index

## Slide 5: Funkce klopného obvodu
Klopný obvod je základní paměťový prvek
Úkolem klopného obvodu je zaznamenat přítomnost přechodné informace i tehdy, když tato informace zmizí
5
next
previous
index

## Slide 6: Symboly
Symbol | Význam
X | Libovolná hodnota (0,1), výsledek nezávisí na daném vstupu
? | Nedefinovaný stav výstupu
 | Náběžná hrana (log0log1)
 | Sestupná hrana (log1log0)
 | Pulz (log0log1log0)
Qt | Stav signálu v čase t
Qt+1 | Stav signálu v čase t+1 v budoucnosti
6
next
previous
index

## Slide 7: Dělení podle funkce
Klopný obvod
R-S
D
J-K
T
7
next
previous
index

## Slide 8: Dělení podle způsobu řízení
Způsob řízení
Úrovňové
Hranové
8
next
previous
index

## Slide 9: Klopný obvod R-S
Vstupy
  S - set
  R - reset
Výstupy
  Q - výstup
9
next
previous
index
Funkce
Vstup S nastaví výstup Q na 1
Vstup R nastaví výstup Q na 0
Jinak zůstává výstup v původním stavu

## Slide 10: Klopný obvod R-S
 | S | R | Qt+1 | funkce
1 | 0 | 0 | Qt | HOLD
2 | 0 | 1 | 0 | RESET
3 | 1 | 0 | 1 | SET
4 | 1 | 1 | ? | 
Pravdivostní tabulka
10
next
previous
index

## Slide 11: Klopný obvod R-S
Časový diagram
11
next
previous
index

## Slide 12: Klopný obvod R-S
12
next
previous
index
Stavový diagram

## Slide 13: Klopný obvod R-S
13
next
previous
index
entity logika is port (s,r : in std_logic; q : out std_logic); end logika;
architecture Behavioral of logika is
signal qi : std_logic := '0';
begin
process (s,r)
begin
    if (s = '1') then
    qi <= '1';
    elsif (r = '1') then
    qi <= '0';
    end if;
end process;
q <= qi;
end Behavioral;
VHDL

## Slide 14: Klopný obvod R-S (s povolovacím vstupem)
Vstupy
  S - set
  R – reset
  CE – řídící vstup
Výstupy
  Q - výstup
Funkce
Vstupy R S jsou aktivní pouze je-li CE=1
Vstup S nastaví výstup Q na 1
Vstup R nastaví výstup Q na 0
Jinak zůstává výstup v původním stavu
14
next
previous
index

## Slide 15: Klopný obvod R-S úrovňový
 | CE | S | R | Qt+1 | funkce
1 | 0 | X | X | Qt | HOLD
2 | 1 | 0 | 0 | Qt | HOLD
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | RESET
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | SET
5 | 1 | 1 | 1 | ? | 
Pravdivostní tabulka
15
next
previous
index

## Slide 16: Klopný obvod R-S úrovňový
16
next
previous
index
Časový diagram

## Slide 17: Klopný obvod R-S úrovňový
17
next
previous
index
Stavový diagram

## Slide 18: Klopný obvod R-S úrovňový
18
next
previous
index
entity r_s_ce is port (s,r,ce : in std_logic; q : out std_logic); end r_s_ce;
------------------------------------------------------------
process (s, r, ce)
signal qi : std_logic := '0';
begin
if (ce = '1') then
if (s = '1') then
qi <= '1';
elsif (r ='1') then
qi <= '0';
end if;
end if;
q <= qi;
end process;
VHDL

## Slide 19: Klopný obvod D
Používá se jako paměť
Na vstup R se přivede negovaný vstup S
S | R | Qt+1 | funkce
0 | 0 | Qt | HOLD
0 | 1 | 0 | RESET
1 | 0 | 1 | SET
1 | 1 | ? | 
19
next
previous
index

## Slide 20: Klopný obvod D
20
next
previous
index

## Slide 21: Klopný obvod D (s povolovacím vstupem)
Vstupy
  D – data (Delay)
  CE – řídící vstup
Výstupy
  Q - výstup
Funkce
Hodnota vstupu D se přenese na výstup Q pouze je-li CE=1
Jinak zůstává výstup Q v původním stavu
21
next
previous
index

## Slide 22: Klopný obvod D úrovňový
 | CE | D | Qt+1 | funkce
1 | 0 | X | Qt | HOLD
2 | 1 | 0 | 0 | STORE0
3 | 1 | 1 | 1 | STORE1
Pravdivostní tabulka
22
next
previous
index

## Slide 23: Klopný obvod D úrovňový
23
next
previous
index
Časový diagram

## Slide 24: Klopný obvod D úrovňový
24
next
previous
index
Stavový diagram

## Slide 25: Klopný obvod D úrovňový
25
next
previous
index
entity d_ce is port (d, ce : in std_logic; q : out std_logic); end d_ce;
------------------------------------------------------------
process (d, ce)
signal qi : std_logic := '0';
begin
if (ce = '1') then
qi <= d;
end if;
q <= qi;
end process;
VHDL

## Slide 26: Klopný obvod D hranový
Řídící vstup
  C – řídící vstup
Synchronní vstup
  D – data (Delay)
  Asynchronní vstupy
  PRE – nastavení
  CLR - nulování
Výstup
  Q - výstup
Funkce
Hodnota vstupu D se přenese na výstup Q pouze je-li nástupná hrana C (z 0 do 1)
Jinak zůstává výstup Q v původním stavu
Asynchronní vstupy působí okamžitě
26
next
previous
index

## Slide 27: Klopný obvod D hranový
 | PRE | CLR | C | D | Qt+1 | funkce
1 | 1 | 0 | X | X | 1 | PRESET
2 | 0 | 1 | X | X | 0 | CLEAR
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | STORE0
4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | STORE1
5 | 0 | 0 | 0,1, | X | Qt | HOLD
Pravdivostní tabulka
27
next
previous
index

## Slide 28: Klopný obvod D hranový
28
next
previous
index
Časový diagram

## Slide 29: Klopný obvod D hranový
29
next
previous
index
entity d_c is port (d, c, clr, pre : in std_logic; q : out std_logic); end d_c;
------------------------------------------------------------
process (d, clr, pre, c)
signal qi : std_logic := '0';
begin
if (clr = '1') then
qi <= '0';
elsif (pre = '1') then
qi <= '1';
elsif (c'event and c = ‘0') then
qi <= d;
end if;
qi <= q;
end process;
VHDL

## Slide 30: Klopný obvod J-K hranový
Řídící vstup
  C – řídící vstup
Synchronní vstupy
  J – set
  K – reset
  Asynchronní vstupy
  PRE – nastavení
  CLR - nulování
Výstup
  Q - výstup
Funkce
Je-li J=1 potom je Q=1, je-li K=1 potom je Q=0
Je-li současně J a K=1 neguje se stav Q
Změny se dějí pouze na nástupnou hranu
V ostatním případě zůstává výstup Q v původním stavu
Asynchronní vstupy působí okamžitě
30
next
previous
index

## Slide 31: Klopný obvod J-K hranový
Stav | PRE | CLR | C | J | K | Qt+1 | funkce
1 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | PRESET
2 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | CLEAR
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Qt | HOLD
4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | RESET
5 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | SET
6 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | /Qt | TOGGLE
7 | 0 | 0 | 0,1, | 0 | 0 | Qt | HOLD
Pravdivostní tabulka
31
next
previous
index

## Slide 32: Klopný obvod J-K hranový
32
next
previous
index
Stavový diagram

## Slide 33: Klopný obvod J-K hranový
Časový diagram
33
next
previous
index

## Slide 34: Klopný obvod J-K hranový
entity jk_c is port (pre, clr, j, k, c : in std_logic; q : out std_logic); end jk_c;
------------------------------------------------------------
process (pre, clr, j, k, c)
signal qi : std_logic := '0';
begin
if pre = '1' then
  qi <= '1';
elsif clk = '1' then
  qi <= '0';
elsif (c'event and c = '0') then
if (k = '1' and j = '0') then
  qi <= '0';
  elsif (k = '0' and j = '1') then
  qi <= '1';
  elsif (k = '1' and j = '1') then
qi <= not qi;
end if;
end if;
q <= qi;
end process;
34
next
previous
index
VHDL

## Slide 35: Klopný obvod T hranový
J | K | Qt+1 | funkce
0 | 0 | Qt | HOLD
0 | 1 | 0 | RESET
1 | 0 | 1 | SET
1 | 1 | /Qt | TOGGLE
Používá se jako dělič frekvenci
Vznikne z J-K klopného obvodu spojením vstupů J a K
Změna může proběhnout jen v krátkém čase, jinak se klopný obvod rozkmitá
35
next
previous
index

## Slide 36: Klopný obvod T hranový
36
next
previous
index

## Slide 37: Klopný obvod T hranový
Řídící vstup
  C – řídící vstup
Synchronní vstup
  T – toggle
  Asynchronní vstupy
  PRE – nastavení
  CLR - nulování
Výstup
  Q - výstup
Funkce
Je-li T=1 potom se neguje stav Q
Změna se děje pouze na nástupnou hranu
V ostatním případě zůstává výstup Q v původním stavu
37
next
previous
index

## Slide 38: Klopný obvod T hranový
Stav | PRE | CLR | C | T | Qt+1 | funkce
1 | 1 | 0 | X | X | 1 | PRE
2 | 0 | 1 | X | X | 0 | CLR
3 | 0 | 0 |  | 0 | Qt | HOLD
4 | 0 | 0 |  | 1 | /Qt | TOGGLE
5 | 0 | 0 | 0,1, | 0 | Qt | HOLD
Pravdivostní tabulka
38
next
previous
index

## Slide 39: Klopný obvod T hranový
39
next
previous
index
Stavový diagram

## Slide 40: Klopný obvod T hranový
Časový diagram
40
next
previous
index

## Slide 41: Klopný obvod T hranový
41
next
previous
index
entity t_c is port (t, c, clk, pre : in std_logic; q : out std_logic); end t_c;
------------------------------------------------------------
process (t, c)
signal qi : std_logic := '0';
begin
if then
elsif then;
elsif (c'event and c = '1') then
  if (t = '1') then
q <= not (q);
end if;
end if;
end process;
q <= qi;
VHDL

## Slide 42: Shrnutí klopných obvodů
R-S |  |  | 
S | R | Qt+1 | funkce
0 | 0 | Qt | HOLD
0 | 1 | 0 | RESET
1 | 0 | 1 | SET
1 | 1 | ? | 
D |  | 
D | Qt+1 | funkce
0 | 0 | STORE 0
1 | 1 | STORE 1
J-K |  |  | 
J | K | Qt+1 | funkce
0 | 0 | Qt | HOLD
0 | 1 | 0 | RESET
1 | 0 | 1 | SET
1 | 1 |  | TOGGLE
T |  | 
T | Qt+1 | funkce
0 | Qt | HOLD
1 |  | TOGGLE
42
next
previous
index

## Slide 43: Dělení KO podle počtu stabilních stavů
Klopný obvod
Bistabilní
Monostabilní
Astabilní
43
next
previous
index

## Slide 44: Bistabilní klopný obvod
Má dva stabilní stavy, mezi kterými je možno jej libovolně vnějšími vstupy přepínat (RS, D, JK, T)
Používá se jako paměťový prvek
44
next
previous
index

## Slide 45: Monostabilní klopný obvod
Má jeden stabilní stav
Při přepnutí do nestabilního stavu se po určitém čase překlopí zpět do stabilního stavu
Používá se jako zpožďovací prvek
45
next
previous
index

## Slide 46: Monostabilní klopný obvod
Funkce
46
next
previous
index

## Slide 47: Astabilní klopný obvod
Nemá žádný stabilní stav
Neustále se překlápí mezi dvěma nestabilními stavy
Používá se jako generátor impulzů
47
next
previous
index

## Slide 48: Schmittův klopný obvod
Funkce
Vlastnost hystereze
Slouží k úpravě vstupních signálů
48
next
previous
index

## Slide 49: Schmittův klopný obvod
49
next
previous
index

## Slide 50: Schmittův klopný obvod
50
next
previous
index

## Slide 51: Konec
51
previous
index