## Slide 1: MIT AVR jazyk C
Díl IX

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma AVR jazyk C
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum září 2020

## Slide 3: Index
3
next
Uložení čísel v paměti
Datový typy
Bitové operátory
…
….
…

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
4
www.avrfreaks.net
www.tajned.cz
www.ebastlirna.cz
forum.mcontrollers.com
www.mikrocontroller.net
Aplikace ATmega644 v jazyce C, KE 1/2011

## Slide 5: AVR Jazyk C
next
previous
index
5
Nová kapitola

## Slide 6
6
next
previous
index
Jaké množiny čísel existují?

## Slide 7: Uložení čísel v paměti
7
next
previous
index
Čísla
Celá čísla
Dvojkově dekadický tvar BCD
Přímý kód
Přímý kód se znaménkovým bitem
Doplňkový kód
Desetinná čísla

## Slide 8: Uložení celých čísel
Dvojkově-desítkový tvar (BCD)
8
next
previous
index
9 | 2 | 1
9 | 2 | 1
0000 1001 | 0000 0010 | 0000 0001

## Slide 9: Uložení celých čísel
Přímý kód
Zobrazení pouze kladných čísel
9
next
previous
index
(5)10 = 00000101

## Slide 10: Uložení celých čísel
Přímý kód se znaménkovým bitem
Číslo je zobrazeno jako dvojice
Znaménko a absolutní hodnota
10
next
previous
index
(5)10 = 00000101 (-5)10 = 10000101
znaménkový bit
absolutní hodnota

## Slide 11: Uložení celých čísel
Doplňkový kód
Negují se jednotlivé bity a přičte se jednička pokud je číslo záporné
Kladné číslo má stejný obraz
11
next
previous
index

## Slide 12: Uložení čísel v pohyblivé řádové čárce
Tvar čísla
M mantisa
E exponent
Z základ pro výpočet exponentové části
12
next
previous
index
A = M.ZE

## Slide 13: Uložení čísel v pohyblivé řádové čárce
Přesnost a rozsah
Přesnost čísla závisí na počtu číslic mantisy
Rozsah čísla závisí na počtu číslic exponentu
13
next
previous
index

## Slide 14: Uložení čísel v pohyblivé řádové čárce
Normovaný tvar
K dosažení co největší přesnosti čísla se mantisa upravuje na tzv. normovaný tvar pro který platí:
14
next
previous
index
10>MANTISA>-10

## Slide 15: Datový typ
Určuje množinu hodnot, kterou může proměnná nabývat
Datový typ volí programátor podle charakteru veličiny, kterou potřebuje uložit do paměti
Datový typ proměnné deklarujeme před prvním použitím
Mohou být jednoduché nebo složené
15
next
previous
index

## Slide 16: Datový typ
16
next
previous
index
Datový typ
Celočíselný typ
Znaménkový typ
Neznaménkový typ
Reálný typ
Jednoduchá přesnost
Dvojitá přesnost

## Slide 17: Celočíselné typy
Typ | Rozsah | Počet bytů
CHAR | -127 až 127 | 1
UNSIGNED CHAR | 0 až 255 | 1
INT | -32 767 až 32 767 | 2
UNSIGNED INT | 0 až 65 535 | 2
LONG | -2 147 483 647 až 2 147 483 647 | 4
UNSIGNED LONG | 0 až 4 294 967 295 | 4
17
next
previous
index

## Slide 18
Typ | Rozsah | Přesnost
FLOAT | 1,5x10-45 až 3,4x1038 | 7 desetinných míst
DOUBLE | 5x10-324 až 1,7x10308 | 15-16 desetinných míst
18
next
previous
index
Reálné typy

## Slide 19: Operace s různými datovými typy
Matematické operace musíme provádět se stejnými typy proměnných
Pro převod typů používáme funkce pro přetypování
Při přetypování můžeme ztratit přesnost čísla
19
next
previous
index

## Slide 20: Proměnná
Proměnná určuje konkrétní místo v paměti, na kterém je uložena hodnota proměnné
např. adresa 0x0125 – se přidělí automaticky
Proměnná je určena identifikátorem, což je symbolické jméno proměnné
20
next
previous
index

## Slide 21: Proměnná
21
next
previous
index
UNSIGNED INT POCET;
Veličina: počet impulzů
Identifikátor: POCET
Může nabývat těchto hodnot:
{0,1,2,…,10000}
Zvolíme neznaménkový celočíselný typ INT (max 65 535)


## Slide 22: Proměnná
22
next
previous
index
CHAR I;
Veličina: řízení cyklu
Identifikátor: I
Může nabývat těchto hodnot:
{-5,-4,-3,0,1,2,3,4,5}
Zvolíme znaménkový typ CHAR


## Slide 23: Proměnná
23
next
previous
index
FLOAT UVST;
Veličina: napětí
Identifikátor: UVST
Může nabývat těchto hodnot:
spojité hodnoty min 0V max 5V
Zvolíme reálný typ FLOAT (dostačující přesnost)


## Slide 24
Každý příkaz je ukončen středníkem (;)
Sekvence příkazů začíná a končí složenou závorkou {}
24
next
previous
index
Pravidla zápisu
POCET=0;
{
POCET1=0;
POCET=POCET+POCET1;
}

## Slide 25: Programové struktury
Programové struktury
Větvení
IF
IF-ELSE
IF-ELSE IF-ELSE
Cyklus
FOR
WHILE
DO-WHILE
SWITCH
25
next
previous
index

## Slide 26
Jedna cesta (IF)
Dvě cesty (IF-ELSE)
Několik cest (IF-ELSE IF-ELSE)
26
next
previous
index
Větvení

## Slide 27: Větvení IF
// vetveni IF
if(km==0)
{
  příkazy1;
  }
C++
next
previous
index
logický výraz
příkazy, když je podmínka splněna
27

## Slide 28: Větvení IF-ELSE
// vetveni IF
if(km==0)
  {
  příkazy1;
  }
else
  {
  příkazy2;
  }
C++
next
previous
index
logický výraz
příkazy, když je podmínka splněna
příkazy, když není podmínka splněna
28

## Slide 29: Programové struktury
if (A<0)
{
příkazy1;
}
else
{
příkazy2;
}
…
…
next
previous
index
29
A=1
A=-5

## Slide 30: Vícenásobné větvení IF-ELSE IF
// větvení ELSE IF
if(km==0)
  {
    příkazy1;
  }
else if(km>0)
  {
    příkazy2;
  }
  else
  {
    příkazy3;
  }
C++
next
previous
index
logický výraz 1
logický výraz 2
příkazy3 se provedou, když všechny výrazy = FALSE (výraz1,vyraz2)
30
příkazy1 se provedou, když je výraz 1 = TRUE
příkazy2 se provedou, když je výraz 2 = TRUE

## Slide 31: Větvení
31
next
previous
index
Je-li nastaven 0. bit (VSTUP) dej do proměnné CISLO 20.
Je-li nastaven 1. bit přičti k proměnné CISLO 3.
Je-li nastaven 2. bit odečti od proměnné CISLO 2.
Je-li v proměnné VSTUP jiná hodnota nastav proměnnou CISLO na 0.


## Slide 32: Větvení
32
next
previous
index
char vstup;
int cislo;
if(vstup==0b00000001)
{
cislo=20;
}
else if(vstup==0b00000010)
{
cislo=cislo+3;
}
else if(vstup==0b00000100)
{
cislo=cislo-2;
}
else
{
cislo=0;
}


## Slide 33
Cyklus s pevným počtem opakování (počítaný cyklus) (FOR)
Cyklus s podmínkou na začátku (WHILE)
33
next
previous
index
Cyklus

## Slide 34
Počet opakování je dopředu znám
Můžeme nastavit parametry pro generování řídící proměnné cyklu
34
next
previous
index
Cyklus s pevným počtem opakování

## Slide 35: Cyklus s pevným počtem opakování
Parametry cyklu určují pravidla generování řídící proměnné cyklu
Tělo cyklu je posloupnost příkazů
V těle cyklu může být sekvence, větvení nebo cyklus
35
next
previous
index

## Slide 36: Cyklus FOR
// cyklus FOR
for(i=0;i<10;i++)
{
    příkazy;
    }
C++
funkce pro výpočet budoucí hodnoty
podmínka konce cyklu
počáteční hodnota
36
next
previous
index

## Slide 37
Nevíme kolikrát se bude opakovat
Podmínka je na začátku, tělo cyklu se nemusí vůbec provést
37
next
previous
index
Cyklus s podmínkou na začátku

## Slide 38
Cyklus řízení podmínkou – podmínka na začátku
Je-li podmínka splněna cyklus se provede
Tělo cyklu je posloupnost příkazů…
38
next
previous
index

## Slide 39: Cyklus s podmínkou
for(i=10;i>=-10;i=i-5)
  {
  }
Naprogramujte pomocí FOR cyklus, kdy bude proměnná I nabývat hodnot {10,5,0,-5,-10}
C++

39
next
previous
index

## Slide 40: Cyklus WHILE
while(podmínka)
{
  příkazy;
  }
C++
Podmínka, je-li splněna, cyklus vykoná příkazy
40
next
previous
index

## Slide 41: Cyklus s podmínkou
i=10;
while(i>=-10)
  {
  i=i-5;
  }
Naprogramujte pomocí WHILE cyklus, kdy bude proměnná I nabývat hodnot {10,5,0,-5,-10}
C++

41
next
previous
index

## Slide 42: Operátory
42
next
previous
index
Operátory
Aritmetické
Relační
Logické
Bitové
Přiřazovací

## Slide 43: Aritmetické operátory
Operátor | Operace | Typ operandu | Typ výsledku
+ | sčítání | číselný | číselný
- | odečítání |  | 
* | násobení |  | 
/ | dělení |  | 
% | zbytek po celočíselném dělení (modulo) |  | 
43
next
previous
index

## Slide 44: Aritmetické operátory
int cislo,jednotky,desitky,stovky,tisice,tmp;
tmp=cislo
jednotky=tmp%10;
tmp=tmp/10;
desitky=tmp%10;
tmp=tmp/10;
stovky=tmp%10;
tmp=tmp/10;
tisice=tmp%10;
Z čísla CISLO typu INT uložte do proměnných jednotlivé řády (JEDNOTKY, DESITKY, STOVKY, TISICE)
1
C++

44
next
previous
index

## Slide 45: Relační (porovnávací) operátory
Operátor | Operace | Typ operandu | Typ výsledku
> | větší | číselný | logický
>= | větší nebo rovno |  | 
< | menší |  | 
<= | menší nebo rovno |  | 
== | je rovno |  | 
!= | není rovno |  | 
45
next
previous
index

## Slide 46: Logické operátory
Operátor | Operace | Typ operandu | Typ výsledku
! | negace | logický | logický
&& | a, současně (logický součin) |  | 
¦¦ | nebo (logický součet) |  | 
46
next
previous
index

## Slide 47: Bitové operátory
Operátor | Operace
~ | bitová negace
& | bitový AND
¦ | bitový OR
^ | bitový XOR
>> | posun vpravo
<< | posun vlevo
47
next
previous
index

## Slide 48: Bitové operátory
Negace ~
b=~a
0
1
0
0
0
1
1
1
a
1
0
1
1
1
0
0
0
b
po provedení příkazu
48
next
previous
index

## Slide 49: Bitové operátory
PORTF=~PORTF;
PORTF=~PINK;
Invertuj hodnotu výstupního registru portu F (PORTF)
Přenes negovanou hodnotu vstupního registru portu K (PINK) do výstupního registru portu F (PORTF)
1
a
b

49
next
previous
index

## Slide 50: Bitové operátory
Bitový součet |
c=a|b
0
1
0
1
0
1
0
1
a
1
1
1
1
0
1
0
1
c
1
1
1
1
0
0
0
0
b
b = maska
po provedení příkazu
50
next
previous
index
Bitový součet používáme pro nastavení jednotlivých bitů, ostatní bity se nezmění

## Slide 51: Bitové operátory
Nastav 2. bit výstupního registru portu F (PORTF)
Stejný úkol, ale masku vytvořte operátorem posunu <<
2
PORTF = PORTF | 0b00000100;
PORTF |= 0b00000100;
PORTF = PORTF | 1<<2;
PORTF |= 1<<2;
a
b

Určitý bit nastavíme na 1 pomocí logického součtu (OR operátor |). Odpovídající bit v masce nastavíme na 1.
51
next
previous
index

## Slide 52: Bitové operátory
Bitový součin &
c=a&b
0
1
0
1
0
1
0
1
a
0
1
0
1
0
0
0
0
c
1
1
1
1
0
0
0
0
b
b = maska
52
next
previous
index
po provedení příkazu
Bitový součin používáme pro nulování jednotlivých bitů, ostatní bity se nezmění

## Slide 53: Bitové operátory
Nuluj 7. bit výstupního registru portu F (PORTF)
Stejný úkol, ale masku vytvořte operátorem posunu <<
3
PORTF = PORTF & 0b01111111;
PORTF &= 0b01111111;
PORTF = PORTF & ~(1<<7);
PORTF &= ~(1<<7);
a
b
Určitý bit nulujeme pomocí logického součinu (AND operátor &). Odpovídající bit v masce nastavíme na 0.
53
next
previous
index


## Slide 54: Bitové operátory
Výlučný bitový součet ^
c=a^b
0
1
0
1
0
1
1
1
a
1
0
1
0
0
1
1
1
c
1
1
1
1
0
0
0
0
b
b = maska
po provedení příkazu
Výlučný bitový součet používáme pro inverzi jednotlivých bitů, ostatní bity se nezmění
54
next
previous
index

## Slide 55: Bitové operátory
Invertuj 4. bit výstupního registru portu F (PORTF)
Stejný úkol, ale masku vytvořte operátorem posunu <<
4
PORTF = PORTF ^ 0b00010000;
PORTF ^= 0b00010000;
PORTF = PORTF ^ 1<<4;
PORTF ^= 1<<4;
a
b
Určitý bit invertujeme pomocí exkluzivního logického součinu (operátor ^). Odpovídající bit v masce nastavíme na 1.
55
next
previous
index


## Slide 56: Bitové operátory
Posun vlevo <<
c=a<<b
0
1
0
0
0
1
1
1
a
0
0
0
1
1
1
0
0
c
1
0
doplnění nulou
b=2
56
next
previous
index

## Slide 57: Bitové operátory
Posun vpravo >>
c=a>>b
0
1
0
0
0
1
1
1
a
0
0
0
1
0
0
0
1
c
1
1
b=2
doplnění nulou
57
next
previous
index

## Slide 58: Bitové operátory
0
0
0
0
0
0
1
0
1<<1
0
0
1
0
0
0
0
0
1<<5
0
1
0
0
0
0
0
0
1<<6
0
1
1
0
0
0
1
0
c
next
previous
index
Nastavte v proměnné C bit 1, 5 a 6
5
c=1<<1|1<<5|1<<6
58


## Slide 59: Operátory přiřazení
Operátor
=
+=, -=, *=, /=, %=
&=, ¦=, ^=
<<=, >>=
59
next
previous
index

## Slide 60
Pole je množina proměnných stejného typu
Skládá se z prvků
Prvky jsou přístupné identifikátorem pole a tzv. ukazatelem (indexem)
next
previous
60
index
Pole

## Slide 61
Vlastnosti pole
Prvky jsou určitého typu
Pole má určitou dimenzi (velikost)
Prvky se číslují od nuly
Je-li ukazatel proměnná, musí být celočíselný typ
next
previous
61
index
Pole

## Slide 62
Příklad
Pole celých čísel
Počet prvků 5
Identifikátor pole CISLA
next
previous
62
index
Pole

## Slide 63
int cisla[5];
C++
63
next
previous
index
Deklarace pole
Pole
Deklarujte pole celých záporných čísel(CISLA), které bude mít 5 prvků


## Slide 64
int cisla[]={25,14,23,1,8};
C++
64
next
previous
index
Inicializace pole
Pole
Naplňte pole (CISLA) prvky s hodnotou 25,14,23,1,8
cisla={25,14,23,1,8};
C++
a
b


## Slide 65
cisla[3]=1024;
int uk;
uk=3;
cisla[uk]=1024;
C++
65
next
previous
index
Zápis do pole
Pole
Zapište do 3.prvku číslo 1024, totéž zapište při použití ukazatele


## Slide 66
cisla[0]=cisla[0]+cisla[3];
int uk;
uk=0;
cisla[uk]=cisla[uk]+cisla[uk+3];
C++
66
next
previous
index
Čtení z pole
Pole
Přičtěte k 0.prvku pole 3.prvek, totéž zapište při použití ukazatele


## Slide 67
int uk,soucet;
soucet=0;
for(uk=0;uk<=4;uk++)
  {
  soucet=soucet+cisla[uk];
  }
C++
67
next
previous
index
Použití pole s cyklem
Pole
Sečti všechny prvky pole.


## Slide 68: Příklady
Nastav proměnnou vystup tak, aby byl nastaven 2. a 7.bit
1
next
previous
index
68

vystup=1<<2|1<<7;
Notes: vystup=1<<2|1<<7;

## Slide 69
PORTF=PORTF|(1<<1|1<<3);
PORTF=PORTF&~(1<<0);
Nastav 1. a 3.bit a nuluj 0.bit beze změny ostatních bitů v registru PORTF
2
next
previous
index
Příklady
69

Notes: PORTF=PORTF | (1<<1|1<<3);
PORTF=PORTF & ~(1<<0);

## Slide 70
vystup=vystup^(1<<7|1<<6|1<<5);
Invertuj 7., 6. a 5. bit beze změny ostatních bitů v proměnné vystup
3
next
previous
index
Příklady
70

Notes: vystup=vystup ^ 1<<7|1<<6|1<<5;

## Slide 71
PORTF = 0b10110000 | 0b00001010 = 0b01111010
Obsah registru PORTF je 0b10110000, jaká bude hodnota registru po provedení příkazu. Vypočítejte.
PORTF=PORTF|(1<<1|1<<3);
4
next
previous
index
Příklady
71

Notes: PORTF= 0b10110000 ^ 0b00001010 = 0b01111010

## Slide 72
vystup = 0b10110011 ^ 0b11100000 = 0b01010011
Obsah proměnné vystup je 0b10110011, jaká bude hodnota proměnné po provedení příkazu. Vypočítejte.
vystup=vystup ^ (1<<7|1<<6|1<<5);
5
next
previous
index
Příklady
72

Notes: vystup= 0b10110011 ^ 0b11100000 = 0b01010011

## Slide 73
vystup = 0b10110011 & ~(0b1010000) = 0b00010011
Obsah proměnné vystup je 0b10110011, jaká bude hodnota proměnné po provedení příkazu. Vypočítejte.
vystup=vystup & ~(1<<7|1<<5);
6
next
previous
index
Příklady
73

Notes: vystup= 0b10110011 & ~(0b1010000) = 0b00010011

## Slide 74
i … 2,7,12,17,22,27
Jak se bude měnit proměnná i?
int n1=2,n2=28,n3=5;
for(i=n1;i<=n2;i=i+n3)
{}
7
next
previous
index
Příklady
74

Notes: i= 2,7,12,17,22,27

## Slide 75
Jak se bude hodnota proměnné soucet?
int soucet=0,i;
for(i=1;i<=20;i=i+2)
{
if(i%3==0)
{
soucet=soucet+i;
}
}
8
next
previous
index
Příklady
75

Notes: soucet=3+9+15

## Slide 76
Jaká bude hodnota proměnné cena, graficky znázorněte funkci programu, k podmínkám napište jakou mají výrazy hodnotu?
km=50;
if(km<=19)
{
sazba=25;
}
else
{
if(km<=39)
{
sazba=23;
}
else
{
sazba=20;
}
}
cena=km*sazba;
9
next
previous
index
Příklady
76

Notes: i= 2,7,12,17,22,27

## Slide 77
unsigned char led[4];
led={0b00000001,0b00000010,0b00000100,0b00001000};
Deklaruj pole led (neznaménkový 8 bitový typ) s hodnotami:(1)2, (10)2, (100)2, (1000)2. Pole bude mít 4 prvky.
10
next
previous
index
Příklady
77

Notes: vystup= 0b10110011 & ~(0b1010000) = 0b00010011

## Slide 78
unsigned char led[8];
led[0]=0xab;
led[5]=0x10;
led[6]=0x20;
led[7]=0xff;
Deklaruj pole led (neznaménkový 8 bitový typ). Prvek 0…(ab)16, 5…(10)16, 6…(20)16, 7…(ff)16. Pole bude mít 8 prvků.
11
next
previous
index
Příklady
78

Notes: vystup= 0b10110011 & ~(0b1010000) = 0b00010011

## Slide 79
Jak se bude hodnota proměnné soucet?
int soucet=0,i,cisla[]={25,14,31,30,12};
for(i=0;i<=4;i++)
{
if(cisla[i]%5==0)
{
soucet=soucet+cisla[i];
}
}
12
next
previous
index
Příklady
79

Notes: soucet=25+30

## Slide 80
Jak se bude hodnota proměnné soucet?
int soucet=0,i,cisla[]={27,14,32,30,12};
for(i=0;i<4;i++)
{
if(cisla[i]%5==2)
{
soucet=soucet+cisla[i];
}
}
13
next
previous
index
Příklady
80

Notes: soucet=27+32

## Slide 81
tmp=soucet1;
soucet1=soucet2;
soucet2=tmp;
Vyměňte obsah proměnných soucet1 a soucet2?
14
next
previous
index
Příklady
81

Notes: soucet=25+30

## Slide 82
Vypočítej rozdíl sudých a lichých prvků pole?
int rozdil,cisla[]={25,14,31,30,12};
15
next
previous
index
Příklady
82
rozdil=0;
for(i=0;i<=4;i++)
{
rozdil=rozdil+cisla[i]-cisla[i+1];
}

Notes: soucet=25+30

## Slide 83
rozdil=0;
for(i=0;i<=4;i++)
{
if(cisla[i])==1
{
rozdil=rozdil+cisla[i];
}
else
{
rozdil=rozdil-cisla[i];
}
}
Vypočítejte rozdíl lichých a sudých čísel?
int rozdil=0,i,cisla[]={22,14,31,30,15};
16
next
previous
index
Příklady
83

Notes: soucet=25+30

## Slide 84
int tmp;
for(i=0;i<=4;i++)
{
if(cisla[i+1]>cisla[i])
{
tmp=cisla[i];
cisla[i]=cisla[i+1]
cisla[i+1]=tmp;
}
}
Zaměňte sousední prvky, když je následující prvek větší? Zobrazte pole po každém průchodu
int i,cisla[]={25,14,31,30,12};
17
next
previous
index
Příklady
84

Notes: soucet=25+30

## Slide 85: Konec
85
previous
index

## Slide 86: Příklady bitových operací
Nastav bity CS00=1, CS01=0 a CS02=1 beze změny ostatních bitů v registru TCCR0B
2
TCCR0B|= 1<<CS02|1<<CS00;
TCCR0B&= ~(1<<CS01);
next
previous
index
86

## Slide 87: Příklady bitových operací
Povol přerušení od události přetečení časovače 0. (TIMSK0.TOIE0=1)
3
TIMSK0|= 1<<TOIE0;
next
previous
index
87

## Slide 88: Příklady bitových operací
Prováděj příkazy dokud TIFR0.TOV0=1.
4
while(TIFR0&(1<<TOV0))
  {
  příkazy
  }
next
previous
index
88

## Slide 89: Struktura programu
#include <avr/io.h>
Deklarace použitých knihoven
Deklarace globálních proměnných
Hlavní program
unsigned char kodklav;
//funkce
signed char klav()
{
unsigned char radek,sloupec;
for(radek=0;radek<4;radek++)
{
DDRC=dir[radek];
PORTC=~dir[radek];
}
}
Deklarace lokálních proměnných
Funkce
//***hlavní program***
int main(void)
{
char znak;
DDRA= 0b00000000;
PORTA=0b11111111;
while(1)
  {
  znak=klav();
  PORTA=znak;
  }
}
next
previous
index
89