## Slide 1: MIT AVR instrukce
Díl IVb

## Slide 2: Index
2
next
Adresace
Instrukce přesunu
Aritmetické instrukce
Logické a bitové instrukce
  Podprogramy
Stavový registr
Instrukce řízení programu
AVR instrukční soubor
Direktivy překladače
  Skoky

## Slide 3: Zdroje
next
previous
index
3
Binary calculations in AVR Assembler, www.avr-asm-tutorial.net
AVR assembler, Atmel.com
Aplikace ATmega644 v jazyce C, KE 1/2011
Moderní mikrokontroléry 5, KE 5/2011
Atmel, Application Notes

## Slide 4: AVR instrukční soubor
next
previous
index
4
Nová kapitola

## Slide 5: Instrukce
Instrukce má
symbolickou podobu
LDI R16,0xFF
a kódovou podobu
0xEF0F
5
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 6: Instrukce
LDI R16,0xFF
Operační kód
1.operand
2.operand
Instrukce se skládá z operačního kódu a operandů
6
next
previous
index

## Slide 7: Instrukce
Operační kód určuje typ operace
Operandy určují s jakými daty se má provést daná operace (může být jeden, dva nebo žádný)
Adresace určuje, jak jsou operandy dosažitelné
7
next
previous
index

## Slide 8: Jak se vytváří aplikace
Vyšší programovací jazyk (C)
Používají se základní struktury (sekvence, větvení a cyklus)
Program je abstrahován od procesoru, na kterém je kód vykonáván
Vývoj programu je rychlý +
Strojový kód nemusí být optimální –
8
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 9: Jak se vytváří aplikace
Nižší programovací jazyk (ASM)
Používají se instrukce konkrétního procesoru
Vývoj programu je pomalý -
Strojový kód může být optimalizován +
Náročné na znalosti programátora -
9
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 10: Jak se vykonává program
10
next
previous
index
Příklad
Program bude vykonávat cyklus a po provedení se bude opakovat
while (1)
{
i=2
for(i=2;i>0;i--)
{
}
}
Použité instrukce
LDI naplň registr
DEC odečti jedničku z registru
CPI porovnej obsah registru
BRNE skoč, když se nerovná
RJMP pokračuj v programu na adrese

## Slide 11: Zdrojový kód
N2: LDI R16,2
N1: DEC R16
CPI R16,0
BRNE N1
RJMP N2
11
next
previous
index

## Slide 12
adresa | kód | mnemonický kód | délka
0000 | E002 | LDI R16,2 | 1
0001 | 950A | DEC R16 | 1
0002 | 3000 | CPI R16,0 | 1
0003 | F7E9 | BRNE 0001 | 1
0004 | 940C | RJMP 0000 | 2
0005 | 0000 |  | 
0006 | 0000 | NOP | 1
12
next
previous
index
Strojový kód v paměti programu

## Slide 13
PC | instrukce | word | 
0000 | LDI R16,2 | 1 | PC+1
0001 | DEC R16 | 1 | PC+1
0002 | CPI R16,0 | 1 | PC+1
0003 | BRNE 0001 | 1 | PC=1
0001 | DEC R16 | 1 | PC+1
0002 | CPI R16,0 | 1 | PC+1
0003 | BRNE 0001 | 1 | PC=1
0001 | JMP 0000 | 2 | PC=0
0000 | LDI R16,2 | 1 | PC+1
0001 | DEC R16 | 1 | PC=1
13
next
previous
index
Sled vykonávaných instrukcí

## Slide 14
Po startu počítače se nastaví čítač programu (PC) na hodnotu 0000
Procesor čte instrukci na adrese, která je uložena v registru PC
Paměť dodá data, která se přesunou do registru instrukce
14
next
previous
index
Postup vykonávání programu

## Slide 15: Postup vykonávání programu
Dekodér dekóduje instrukci. Pokud má instrukce operand, čte další data z paměti nebo ze vstupu a výstupu. Jinak řídí přesuny dat mezi registry a používání ALU
Po vykonání se inkrementuje adresa v PC, podle délky instrukce
V případě skokové instrukce se naplní PC adresou, na které bude program pokračovat
15
next
previous
index

## Slide 16: Adresace
Adresace určuje, jak jsou data dostupná
z datové paměti
z programové paměti
z I/O registrů
next
previous
index
16

## Slide 17: Adresace
Typy adresace
Adresování konstantou – hodnota operandu je přímo součástí instrukce
Přímé adresování registrem – zdrojem operandu je registr (registry) (R0-R31)
Přímé adresování dat – adresa paměti je součástí instrukce
Nepřímé adresování dat – adresa paměti není součástí instrukce, je uložena v registru (ukazateli X,Y,Z)
Nepřímé adresování programu – adresa paměti není součástí instrukce, je uložena v registru Z
next
previous
index
17

## Slide 18: Adresace
Adresování konstantou
LDI R16,25
ORI R17,0xF0
Instrukce, které používají tuto adresaci mají v kódu instrukce písmeno I
Jeden operand je data8 a druhý registr (pouze R16-R31)
next
previous
index
18
1
Pracovní list

## Slide 19: Adresace
Přímé adresování jednoho registru
INC R0
DEC R16
Instrukce má jen jeden operand registr (R0-R31)
next
previous
index
19
2
Pracovní list

## Slide 20: Adresace
Přímé adresování dvou registrů
MOV R10,R1
ADD R16,R0
Instrukce má jeden operand registr (R0-R31) a druhý také registr (R0-R31)
next
previous
index
20
3
Pracovní list

## Slide 21: Adresace
Přímá adresace I/O registrů
OUT DDRA,R16
IN R16,PINA
A je přímá adresa I/O paměti (adresy 0-63), používají se symbolické adresy např. DDRA, PINA
Jeden operand je registr (R0-R31), druhý je adresa I/O
next
previous
index
21
4
Pracovní list

## Slide 22: Adresace
Přímé adresování dat
LDS R16,0x0200
STS 0x0201,R17
Instrukce má délku dvě slova, neboť obsahuje 16-ti bitovou adresu paměti
Jeden operand je registr (R0-R31), druhý je adresa paměti SRAM
next
previous
index
22
5
Pracovní list

## Slide 23: Adresace
Nepřímé adresování dat
LDI XL,LOW(adr16)
LDI XH,HIGH(adr16)
LD R16,X
Operand je na adrese, která je v registru-pointeru (X,Y,Z)
next
previous
index
23
6
Pracovní list

## Slide 24: Adresace
Nepřímé adresování paměti dat s post inkrementací
LDI XL,LOW(adr16)
LDI XH,HIGH(adr16)
LD R16,X+
Operand je na adrese, která je v registru-pointeru (X,Y,Z), po provedení instrukce se obsah pointeru inkrementuje
next
previous
index
24
7
Pracovní list

## Slide 25: Adresace
Nepřímé adresování paměti dat s pre dekrementací
LDI YL,LOW(adr16)
LDI YH,HIGH(adr16)
ST –Y,R16
Operand je na adrese, která je v registru-pointeru (X,Y,Z), před provedením instrukce se obsah pointeru dekrementuje
next
previous
index
25
8
Pracovní list

## Slide 26: Adresace
Nepřímé adresování paměti dat s pre dekrementací
LDI ZL,LOW(adr16)
LDI ZH,HIGH(adr16)
LDD R16,Z+32
;před provedením instrukce se obsah registru Y sníží o 1
next
previous
index
26
8
Pracovní list

## Slide 27: Adresace
Nepřímé adresování paměti programu
LDI ZL,LOW(adr16<<1)
LDI ZH,HIGH(adr16<<1)
LPM R16,Z
9
next
previous
index
27
Pracovní list

## Slide 28: Typy instrukcí
Přesunové
Aritmetické
Logické a bitové
Řízení programu
next
previous
index
28

## Slide 29: Instrukce přesunu
Registr  registr
MOV, MOVW
Registr  SRAM
LDI, LDS, LD, LDD
Registr  SRAM
STS, ST, STD
Registr  Registr I/O
IN, OUT
Registr  paměť programu
LPM
Zásobník
PUSH,POP
next
previous
index
29
Pracovní list

## Slide 30: Registr  registr
MOV R1,R0
Přesuň obsah registru R0 do R1
Přesuň obsah registru R1 do R17 a R0 do R16
MOVW R17:R16,R1:R0
next
previous
index
30
1
2
Pracovní list

## Slide 31: Registr  SRAM
LDI R16,127
Naplň registr R16 hodnotou 127
LDS R19,0x200
Načti obsah adresy 0x200 do registru R19 (přímá adresace)
next
previous
index
31
3
4
Pracovní list

## Slide 32: Registr  SRAM
LDI XL,0x01 LDI XH,0x03
LD R19,X
Načti obsah adresy (0x0301), která je v registru X, do registru R19 (nepřímá adresace)
Po načtení (ze stejné adresy) inkrementuj registr X
LD R19,X+
next
previous
index
32
5
6
Pracovní list

## Slide 33: Registr  SRAM
STS 0x200,R19
Ulož obsah registru R19 na adresu 0x200 (přímá adresace)
next
previous
index
33
7
LDI ZL,LOW(N1) LDI ZH,HIGH(N1)
ST Z,R19
Ulož obsah registru R19 na adresu (N1), která je v registru Z (nepřímá adresace)
8
Pracovní list

## Slide 34: Registr  Registr I/O
OUT PORTA,R19
OUT 0x02,R19
Zapiš do registru PORTA obsah registru R19
IN R19,PINF
IN R19,0x0C
Načti obsah registru PINF do registru R19
next
previous
index
34
9
10
Pracovní list

## Slide 35: Registr  paměť programu
LDI ZL,LOW(TAB<<1)
LDI ZH,HIGH(TAB<<1)
LPM R2,Z
…
TAB: .DB 1,2,3,4
Načti obsah adresy z tabulky, která je součástí paměti programu (na adrese TAB) do registru R2
11
next
previous
index
35
Pracovní list

## Slide 36: Zásobník
PUSH R12
Ulož obsah registru R12 do zásobníku
12
next
previous
index
36
POP R12
Obnov registr R12 ze zásobníku
13
Pracovní list

## Slide 37: Kontrolní otázky
Jakou instrukci použijeme pro přesun dat mezi registry?
Jakou instrukce použijeme pro zápis do paměti SRAM přímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti SRAM nepřímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro zápisu do I/O registru?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti programu?

next
previous
index
37

## Slide 38: Registr SREG
I
T
H
S
V
N
Z
C
Flags (příznaky) informují o typických výsledcích poslední provedené aritmetické nebo logické operace
Instrukce mohou nastavovat různé příznaky
38
next
previous
index

## Slide 39: Registr SREG
C (Carry Flag) - přetečení
Přenos při aritmetické operaci nebo posunu
C=1
+
1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39
next
previous
index

## Slide 40: Registr SREG
ADD R30,R28 ; R30+R28->R30
ADC R31,R29 ; R31+R29+C->R31
Příklad
Sečtete dvě 16-bitová čísla, první číslo je v registrech R31,R30 a druhé v R29,R28. Výsledek bude v R31,R30
R30
R31
R28
R29
C
R30
R31
1.číslo
2.číslo
výsledek
+
+
+
next
previous
index
40

## Slide 41: Registr SREG
Z (Zero Flag) – nulový výsledek
Nastaví se v případě, že výsledek přechozí operace byl nulový
next
previous
index
41
LDI R16,200
SUBI R16,200 ; R16=200-200 Z=1
Příklad

## Slide 42: Registr SREG
LDI R16,0b01100000
LSL R16 ; R16=0b11000000 N=1
N (Negative Flag) – záporný výsledek
Nastaví se v případě že výsledek matematické operace byl záporný;
nejvýznamnější bit = 1
next
previous
index
42
Příklad
LDI R16,50
SUBI R16,51 ; R16=0b11111111 N=1

## Slide 43: Registr SREG
I (Global Interrupt Enable)
Povolení – zakázání přerušení
next
previous
index
43
SEI ;povolení všech přerušení I=1
CLI ;zakázání všech přerušení I=0

## Slide 44: Registr SREG
CPI R16,20 ;Porovnej a nastav SREG
BREQ OPAKUJ ;Skoč je-li Z=0
Skoč na návěští, je-li hodnota v registru R16=20
next
previous
index
44
Příklad

## Slide 45: Registr SREG
V - přeplnění čísla v druhém doplňku
S - znaménko druhého doplňku (sign)
H - příznak přetečení mezi nibly (half carry)
T - Transfer bit
next
previous
index
45

## Slide 46: Registr SREG
T (Transfer Bit)
Úložný bit
next
previous
index
46
LDI R16,0 ;R16 = 100 ( dek )
; Bit Store from Bit . . .
BST R16,2 ; presune se bit registru SREG
; Bit Load from T Flag . . .
BLD R16,7 ; presune se bit na pozici 7 v ; registru SREG
; R16 = 0 b1110 0100

## Slide 47: Aritmetické instrukce
8 bitové sčítání, odčítání
ADD, ADC, SUB, SUBI, SBC, SBCI
16 bitové sčítání, odčítání
ADIW, SBIW
8 bitové násobení
MUL, MULS, MULSU, FMUL, FMULS, FMULSU
Nulování, nastavení, doplněk
SER, CLR, COM, NEG
next
previous
index
47

## Slide 48: Aritmetické instrukce
IN R16,PORTK
ORI R16,0b00001000
OUT PORTK,R16
Nastav bit 3 v I/O registru PORTK
12
next
previous
index
48
IN R16,PORTK
ANDI R16,0b11111110
OUT PORTK,R16
Nuluj bit 0 v I/O registru PORTK
13
Notes: Nastav
PORTK – 01010001
MASKA OR 00001000
01011001
Nuluj
PORTK – 01011111
MASKA AND 11111110
01011110

## Slide 49: Aritmetické instrukce
IN R16,PORTK
ORI R16,0b00001000
OUT PORTK,R16
Nastav bit 3 v I/O registru PORTK
12
next
previous
index
49
IN R16,PORTK
ANDI R16,0b11111110
OUT PORTK,R16
Nuluj bit 0 v I/O registru PORTK
13
Notes: Nastav
PORTK – 01010001
MASKA OR 00001000
01011001
Nuluj
PORTK – 01011111
MASKA AND 11111110
01011110

## Slide 50: Logické a bitové instrukce
Logické
AND, ANDI, OR, ORI, EOR, SBR, CBR
Bitové
LSL, LSR, ROR, ROL, ASR, SWAP…
SREG
BSET, BCLR …
Bity v I/O
SBI, CBI
next
previous
index
50

## Slide 51: Logické a bitové instrukce
IN R16,PORTK
ORI R16,0b00001000
OUT PORTK,R16
Nastav bit 3 v I/O registru PORTK
12
next
previous
index
51
IN R16,PORTK
ANDI R16,0b11111110
OUT PORTK,R16
Nuluj bit 0 v I/O registru PORTK
13
Notes: Nastav
PORTK – 01010001
MASKA OR 00001000
01011001
Nuluj
PORTK – 01011111
MASKA AND 11111110
01011110

## Slide 52
SBI PORTA,0
Nastav bit 0 v I/O registru PORTA
14
next
previous
index
52
CBI DDRB,7
Nuluj bit 7 v I/O registru DDRB
15
Logické a bitové instrukce

## Slide 53: Kontrolní otázky
Jakou instrukci použijeme pro přesun dat mezi registry?
Jakou instrukce použijeme pro zápis do paměti SRAM přímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti SRAM nepřímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro zápisu do I/O registru?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti programu?

next
previous
index
53

## Slide 54: Kontrolní otázky
Chceme vynulovat 3. bit v registru R20. Jakou nastavíme masku a jakou logickou operaci toto provedeme?

next
previous
index
54

## Slide 55
Jakou architekturu používají mikropočítače AVR?
Čím se liší jednotlivé rodiny mikropočítačů AVR?

next
previous
index
55

## Slide 56: Instrukce řízení programu
                Skoky
                Nepodmíněné (JUMP)
                RJMP, JMP, IJMP
                Podmíněné (BRANCH)
                BRNE, BREQ, BRxx…
                Přeskoky (SKIP)
                SBIC, SBIS, SBRC, SBRS
Podprogramy (SUBROUTINE)
RCALL, RET, RETI…
next
previous
index
56

## Slide 57: Skoky
next
previous
index
57
Skoky
Podmíněné
Nepodmíněné
BRANCH
SKIP
Relativní
Absolutní
Nepřímé

## Slide 58: Skoky
                Určující podmínky pro skokové instrukce
Jak zadat a vyhodnotit podmínku
Maximální délka instrukce v paměti je 2 x 16 bitů
Skokové instrukce musí umět adresovat celý rozsah paměti programu (AVR2560, 256kB)
next
previous
index
58

## Slide 59
next
previous
index
59
Instrukce skoku modifikují hodnotu registru PC (Program Counter)
Program se vykonává stále v jedné úrovni
Nepodmíněný skok - JUMP

## Slide 60: Podmíněný skok - BRANCH
next
previous
index
60

## Slide 61: Branch
Instrukce tohoto typu vyhodnocuje podmínku pomocí stavového registru SREG (pro nastavení SREG použijeme instrukce CPI,CP,CPC)
Je-li podmínka splněna, potom se vykoná instrukce na adrese, která je určena operandem
Není-li podmínka splněna, vykoná se následující instrukce
Aby instrukce byla uložena pouze v jednom slově (16b), je skok relativní
next
previous
index
61

## Slide 62: Branch
Relativní skok
Adresa skoku je součtem okamžité hodnoty PC a operandu
Operand má délku 7 bitů (pouze BRANCH), rozsah adresy je -64 až 63
next
previous
index
62

## Slide 63: Branch
CPI R16,20 ;Porovnej a nastav SREG
BREQ N1 ;Skoč je-li Z=0
DEC R16
N1: INC R16
Příklad použití instrukce typu BRANCH
Skoč na návěští, jestliže hodnota v registru R16 je 20, jinak odečti 1 z R16. Vypište sled instrukcí pro R16=10 a pro R16=20.
Řešení Podmínku vyhodnotíme instrukcí CPI, která nastaví bity ve stavovém registru. Podle zadání podmínky volíme vhodný typ instrukce BRxx.
next
previous
index
63

## Slide 64: Branch
R16=10 Z R16
CPI R16,20 0 10
BREQ N1
DEC R16 9
INC R16 10
…
next
previous
index
64
R16=20 Z R16
CPI R16,20 1 20
BREQ N1
INC R16 21
…

## Slide 65: Podmíněný skok - SKIP
next
previous
index
65

## Slide 66: Skip
Jako podmínka se používá logická hodnota
určitého bitu registru (R0-R31) nebo
určitého bitu I/O registru (0-63) nebo
rovnost dvou registrů (R0-R31)
next
previous
index
66

## Slide 67: Skip
Instrukce neobsahuje žádnou adresu
Je-li podmínka splněna, přeskočí se následující instrukce (k PC se přičte délka následující instrukce)
Není-li podmínka splněna, vykoná se následující instrukce
next
previous
index
67

## Slide 68: Skip
SBRC R16,7 ;if(R16.7=0) skip
RJMP N1 ;pokračuj na N1
DEC R1
N1: DEC R0
Příklad použití instrukce typu SKIP
Skoč na návěští N1, je-li hodnota 7.bitu 1 v registru R16. Vypište sled instrukcí pro R16=0b10001100 a pro R16=0b01001111.
Řešení Podmínku vyhodnotíme instrukcí SBRC, která testuje bit R16.7==0. Je-li splněna přeskočí RJMP.
next
previous
index
68

## Slide 69: Skip
R16=0b10001100 R16.7=1
SBRC R16,7
RJMP N1
N1: DEC R0
…
next
previous
index
69
R16=0b01001111 R16.7=0
SBRC R16,7
DEC R1
N1: DEC R0
…

## Slide 70: Nepodmíněný skok - JUMP
Relativní skok - RJMP
Adresa skoku je součtem okamžité hodnoty registru PC a operandu
Operand má délku 12 bitů (pouze JUMP), rozsah adresy je -2K až 2K
Délka instrukce 1 slovo
next
previous
index
70

## Slide 71: Jump
Absolutní skok - JMP
Instrukce osahuje adresu celého adresního prostoru (22 bitů 0-4M)
Délka je 2 slova
next
previous
index
71

## Slide 72: Jump
Nepřímý skok - IJMP
Adresa návěští se uloží do registru Z
Délka je 1 slovo
next
previous
index
72

## Slide 73: Jump
Pokračuj na návěští OPAKUJ
OPAKUJ:
…
…
RJMP OPAKUJ
next
previous
index
73
16

## Slide 74: Podprogramy
next
previous
index
74
Podprogramy
Relativní
Nepřímé
Absolutní

## Slide 75: Podprogramy
next
previous
index
75

## Slide 76: Podprogramy
                Funkce podprogramu
Vykonáním instrukce CALL se program dostane na vyšší úroveň
Vykonáním instrukce RET se program dostane zpět na nižší úroveň a zároveň se vrátí za instrukci, která jej volala
Procesor si musí zapamatovat návratovou adresu
Návratová adresa je uložena v tzv. zásobníku, který je uložen na konci paměti SRAM
next
previous
index
76

## Slide 77: Podprogramy
                Zásobník
Paměť je typu LIFO
Zásobník je umístěn na konci paměti SRAM
Na vrchol zásobníku ukazuje registr Stack Pointer (SP)
next
previous
index
77

## Slide 78: Podprogramy
                Instrukce CALL - činnost
PC – program pokračuje na adrese operandu
SRAM – uložení vlastní návratové adresy (2 byty)
SP – odečte 2
next
previous
index
78

## Slide 79: Podprogramy
                Instrukce RET - činnost
PC – program pokračuje na adrese, která se přečte z adresy, na kterou ukazuje registr SP
SP – se aktualizuje – přičte se 2
next
previous
index
79

## Slide 80: Podprogramy
next
previous
index
80
Skutečné umístění podprogramu v paměti

## Slide 81: Instrukce podprogramu
Relativní volání podprogramu – RCALL
Operand má délku 12 bitů (pouze JUMP), rozsah adresy je -2K až 2K
Délka instrukce 1 slovo
next
previous
index
81

## Slide 82: Instrukce podprogramu
Dlouhé volání podprogramu – CALL
Instrukce osahuje adresu celého adresního prostoru (22 bitů 0-4M)
Délka je 2 slova
next
previous
index
82

## Slide 83: Instrukce podprogramu
Návrat z podprogramu – RET
Vyzvedne návratovou adresu ze zásobníku
next
previous
index
83

## Slide 84: Instrukce podprogramu
Návrat z přerušení – RETI
Vyzvedne návratovou adresu ze zásobníku
Nastaví bit I v SREG na 1 (povolí globální přerušení)
next
previous
index
84

## Slide 85: Direktivy překladače
Určení typu paměti
.cseg, .dseg, .eseg
Definování maker
.makro, .endmakro
Definice proměnných
.def, .equ, .set
Vkládání souborů
.includes
next
previous
index
85

## Slide 86: Direktivy překladače
.byte Alokace bytu v SRAM
.eseg EEPROM segment
.cseg Flash segment
.exit Opuštění zdrojového souboru
.db Alokace 8bitove hodnoty
.include Vložení zdrojového souboru
.def Přejmenování registru
.list Zapnut generovaní listu
.device Definování typu MCU
.listmac Zapnutí generovaní info o makru
.dseg Segment SRAM
.macro Začátek denice makra
.dw Alokace 16bitove hodnoty
.nolist Vypnut generovaní
.endmacro Konec denice makra
.org Označení konkrétní adresy
.equ Denice výrazu/konstanty
.set Denice výrazu
next
previous
index
86

## Slide 87: Kontrolní otázky
Naplň registr R25 hodnotou 125.
Naplň registr R0 hodnotou 0b11110000.
Zapiš na I/O registr (DDRA) hodnotu registru R1.
Přečti z I/O registru (PORTF) hodnotu do registru R16.
Zapiš na adresu 0x230 obsah registru R20.
Načti obsah adresy 0x250 do registru R0.
Zapiš na adresu, která je v registru Z, obsah registru R10.
Načti obsah adresy, která je v registru X, do registru R11.

next
previous
index
87

## Slide 88: Kontrolní otázky
Instrukce ADD R1, R0; obsah registru R1=0b11110000, R0=0b10101111.
Jaký bude obsah registrů R0, R1 a příznaku C po vykonání instrukce?
Instrukce LD R1,X+; X=0x305; SRAM(0x305)=124.
Jaký bude obsah R1, X, SRAM(0x305) po vykonání instrukce?
Instrukce INC R1; R1=0xFF.
Jaký bude obsah registru R1 po vykonání instrukce?

next
previous
index
88

## Slide 89: Kontrolní otázky
Jaká je funkce ZÁSOBNÍKU (umístění, registry…, počáteční nastavení)
Co je uloženo v registru SP.
Popiš činnost procesoru při vykonávání instrukce CALL 0x0100 (jak se mění registry SP, PC, paměť SRAM)?
Popiš činnost procesoru při vykonávání instrukce RET (jak se mění registry SP, PC, paměť SRAM)?
Naprogramujte: pokračuj v programu na návěští N2, je-li 2.bit v registru R17 nastaven na 1.
Jak se změní registr PC při vykonání instrukce RJMP 0x0002

next
previous
index
89

## Slide 90: Kontrolní otázky
Jak se změní registr PC při vykonání instrukce JMP 0x0002
Jak se změní registr PC při vykonání instrukce PC=0x0020, R18=2 nebo R18=0 CPI R18,2 BRNE 0x002
Jak se nastaví registry PC a SP, SRAM při vykonání instrukce PC=0x100, SP=0x1FF RCALL 0x0010

next
previous
index
90

## Slide 91: Doba vykonávání instrukce
Instrukce se vykonávají v taktech
Délka taktu T=1/fosc
Pro fosc=16 MHz je T=62,5 ns
Počet taktů pro provedení instrukce udává tabulka instrukcí ve sloupci T
next
previous
index
91
LDI Rd,k8 1
DEC Rd 1
CPI Rd,0 1
BRxx 2 skok
1
Instrukce T
RCALL xxx 3
RET 4
RJMP 3
SBRC xxx 2 skip
1 no skip
Instrukce T

## Slide 92: Zpoždění
next
previous
92
index
Vypočítejte pro zadané zpoždění nastavení registru, zpoždění se vytvoří opakováním v cyklu

## Slide 93: Zpoždění
next
previous
93
index
ZPO1: LDI R16,3
ZP1: DEC R16
CPI R16,0
BRNE ZP1
NOP

## Slide 94: Zpoždění
next
previous
94
index
LDI R16,3 3 1
DEC R16 2 1
CPI R16,0 1
BRNE ZP1 2
DEC R16 1 1
CPI R16,0 1
BRNE ZP1 2
DEC R16 0 1
CPI R16,0 1
BRNE ZP1 1
NOP
Instrukce R16 T

## Slide 95: Dlouhé zpoždění
next
previous
95
index
Vypočítejte nastavení registrů pro dlouhé časové zpoždění pro vícenásobný cyklus

## Slide 96: Konec
96
previous
index

## Slide 97: Pravidla zápisu programu
{návěští}
:
instrukce
{operandy}
;
komentář
Kód instrukce – MOV, LDI…
Pseudoinstrukce – .ORG, .DW…
START: MOV R0,R1 ;komentář
.EQU XYZ=64H
next
previous
97
index

## Slide 98: Direktivy překladače
Určení typu segmentu
.cseg, .dseg, .eseg
Nastavení čítače adres
.org
Definice proměnných
.def, .equ, .set
Vkládání souborů knihoven
.include
Vyhrazení paměťového prostoru v SRAM
.byte
Uložení konstant v paměti programu
.db, .dw
next
previous
index
98