## Slide 1: CIT Číselné soustavy
Díl II

## Slide 2: Číslicová technika
Téma Číselné soustavy
Předmět CIT
Ročník 2
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum září 2019

## Slide 3: Index
3
next
Číselné soustavy
Abeceda soustavy
Druhy číselných soustav
  Převod čísla do dekadické soustavy
  Převod čísla z dekadické soustavy
  Převody mezi obecnými soustavami
Aritmetické operace
Převod čísel mezi různými soustavami
  Odečítání
  Sčítání
  Násobení
  Zobrazení záporných čísel

## Slide 4: Číselné soustavy
Nová kapitola
4
next
previous
index

## Slide 5: Hornerovo schéma
Číslo o základu Z lze vyjádřit mnohočlenem o základu Z
Čísla zapíšeme v dané soustavě pomocí koeficientů ai
5
next
previous
index

## Slide 6: Hornerovo schéma
Rozepište číslo 812010 podle Hornerova schématu
6
next
previous
index
812010=8.103+1.102+2.101+0.100


## Slide 7: Grafické znázornění čísla
Znázorněte číslo 7510
7
next
previous
index

## Slide 8: Grafické znázornění čísla
Znázorněte číslo 4B16
8
next
previous
index

## Slide 9: Abeceda soustavy
je množina znaků, kterou potřebujeme k vytvoření čísel dané soustavy
9
next
previous
index

## Slide 10: Druhy číselných soustav
Soustava o stejném základě
Z=10 - desítková soustava
Z= 2 - dvojková soustava
Z=16 - šestnáctková soustava
Soustava o nestejném základě
Z0=60, Z1=60, Z2=24, Z3=7
10
next
previous
index

## Slide 11: Druhy číselných soustav
Soustava desítková Z=10 (dekadická)
Přirozená soustava lidí
Vychází ze skutečnosti, že člověk má deset prstů
Abeceda soustavy
11
next
previous
index
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

## Slide 12: Druhy číselných soustav
Soustava dvojková Z=2 (binární)
Používá ve výpočetní technice, protože elektronické součástky mohou mít dva stavy zapnuto a vypnuto
Abeceda soustavy
12
next
previous
index
{0,1}

## Slide 13: Druhy číselných soustav
Soustava šestnáctková Z=16 (hexadecimální)
Tato soustava se používá k zjednodušenému zobrazení čísel ve dvojkové soustavě
Abeceda soustavy
13
next
previous
index
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

## Slide 14: Příklad
Rozepište číslo 9302 v desítkové soustavě
Rozepište číslo 711 v šestnáckové soustavě
Rozepište číslo 1011010101 ve dvojkové soustavě
930210=9.103+3.102+0.101+2.100
71116=7.162+1.161+1.160
14
next
previous
index


## Slide 15: Příklad
Znázorněte graficky číslo 10112
15
next
previous
index


## Slide 16: Převod desítkového čísla na hexadecimální nebo binární
16
next
previous
index

## Slide 17: Mocniny o základu 2
17
next
previous
index

## Slide 18: Převod čísel mezi různými soustavami
Převod
dekadická  binární, hexadecimální
binární  hexadecimální
binární, hexadecimální  dekadická
18
next
previous
index

## Slide 19: Převod čísla do dekadické soustavy
F10=amZm+am-1Zm-1+…+a0Z0
F2=11011
F10=1.24+1.23+0.22+1.21+1.20
F10=16+8+0+2+1
F10=27
19
next
previous
index
FZ=amam-1…a0

## Slide 20: Převod čísla z dekadické soustavy
Metoda postupného odečítání
Metoda postupného dělení
F10=amZm+am-1Zm-1+…+a0Z0
20
next
previous
index
FZ=amam-1…a0

## Slide 21: Metoda postupného odečítání Z=2
F10=190
256>190>128
190-27=190-128=+62 a7=1
62-26= 62- 64=- 2 a6=0
62-25= 62- 32=+30 a5=1
30-24= 30- 16=+14 a4=1
14-23= 14- 8=+ 6 a3=1
6-22= 6- 4=+ 2 a2=1
2-21= 2- 2=+ 0 a1=1
0-20= 0- 1=- 1 a0=0
F2=1011 1110
20= 1
21= 2
22= 4
23= 8
24= 16
25= 32
26= 64
27=128
28=256
21
next
previous
index

## Slide 22: Metoda postupného dělení Z=2
190 | 0
95 | 1
47 | 1
23 | 1
11 | 1
5 | 1
2 | 0
1 | 1
0 | 
F10=190
190:2=95 zb=0 a0=0
95:2=47 zb=1 a1=1
47:2=23 zb=1 a2=1
23:2=11 zb=1 a3=1
11:2= 5 zb=1 a4=1
5:2= 2 zb=1 a5=1
2:2= 1 zb=0 a6=0
1:2= 0 zb=1 a7=1
F2=1011 1110
22
next
previous
index

## Slide 23: Metoda postupného dělení Z=8
190 | 6
23 | 7
2 | 2
F10=190
190:8=23 zb=6 a0=6
23:8= 2 zb=7 a1=7
2:8= 0 zb=2 a2=2
F8=276
23
next
previous
index

## Slide 24: Metoda postupného dělení Z=16
F10=190
190:16=11 zb=14 a0=E
11:16= 0 zb=11 a1=B
F16=BE
190 | 14(E)
11 | 11(B)
0 | 
24
next
previous
index

## Slide 25: Převody mezi obecnými soustavami
Hexadecimální číslo převedeme na binární tak, že každou cifru hexadecimálního čísla napíšeme v binárním tvaru (čtyři místa)
Z=16
F16= A 9 4 1
Z=2
F2 =1010 1001 0100 0001
25
next
previous
index

## Slide 26: Převody mezi obecnými soustavami
Binární číslo převedeme na hexadecimální tak, že číslo si rozdělíme do skupin po čtyřech a tyto napíšeme v hexadecimálním kódu (čtyři místa).
Z=2
F2=1010 1001 0100 0001
Z=16
F8= A 9 4 1
26
next
previous
index

## Slide 27: Převod desetinných čísel do dvojkové soustavy
F10=0,625
0,625.2=1,25 a-1=1
(1,25-1).2=0,5 a-2=0
0,5.2=1,0 a-3=1
F2=0,101
27
next
previous
index

## Slide 28: Příklad
Rozepište číslo 9302 v desítkové soustavě
Rozepište číslo 711 v šestnáckové soustavě
Rozepište číslo 1011010101 ve dvojkové soustavě
930210=9.103+3.102+0.101+2.100
71116=7.162+1.161+1.160
28
next
previous
index


## Slide 29: Příklad
29
next
previous
index

Převeďte binární číslo 1011 0100 na dekadické
1
Řešení

## Slide 30: Příklad
30
next
previous
index

Převeďte dekadické číslo 1029 na binární
2
Řešení

## Slide 31: Příklad
31
next
previous
index

Převeďte hexadecimální číslo 1A9 na dekadické
3
Řešení

## Slide 32: Příklad
32
next
previous
index

Převeďte dekadické číslo 127 na hexadecimální
4
Řešení

## Slide 33: Aritmetické operace
Nová kapitola
33
next
previous
index

## Slide 34: Sčítání
Postup
Sečteme cifry v nejnižším řádu
Pokud je součet větší než základ soustavy, vznikne přenos (carry) do vyššího řádu
Přenos sečteme se součtem cifer vyššího řádu
34
next
previous
index

## Slide 35: Sčítání Z=10
a0=5+9 =14=4+1c
a1=2+9+1c=12=2+1c
a2=0+8+1c= 9=9
a3=1+2 = 3=3
1025
2899
3924
1
1
35
next
previous
index

## Slide 36: Sčítání Z=2
1011
1001
a0=1+1 =10=0+1c
a1=1+0+1c=10=0+1c
a2=0+0+1c= 1=1
a3=1+1 =10=0+1c
a4= 1c=01=1
10100
1
1
1
36
next
previous
index

## Slide 37: Sčítání Z=8
1717
2677
a0=7+7 =16=6+1c
a1=1+7+1c=11=1+1c
a2=7+6+1c=16=6+1c
a3=1+2+1c= 4=4
4616
1
1
1
37
next
previous
index

## Slide 38: Sčítání Z=16
1
2AB
1EF
a0=B+F =1A=A+1c
a1=A+E+1c=19=9+1c
a2=2+1+1c= 4=4
49A
1
38
next
previous
index

## Slide 39: Odečítání
Postup
Odečteme cifry (menšenec-menšitel) v nejnižším řádu
Pokud je rozdíl menší než 0, potom vznikne výpůjčka (borrow) z vyššího řádu; odečteme rozdíl od čísla 10 (v dané soustavě)
Tuto výpůjčku odečteme od rozdílu cifer vyššího řádu
39
next
previous
index

## Slide 40: Odečítání Z=10
2924
-1025
a0=4-5 =-1+10=9-1b
a1=2-2-1b=-1+10=9-1b
a2=9-0-1b= 8
a3=2-1 = 1
1899
-1
-1
40
next
previous
index

## Slide 41: Odečítání Z=2
1100
-111
a0=0-1 =-1+10 =1-1b
a1=0-1-1b=-10+10=0-1b
a2=1-1-1b=-1+10 =1-1b
a3=1 -1b= 0
101
-1
-1
-1
41
next
previous
index

## Slide 42: Odečítání Z=8
2300
-574
a0=0-4 =-4+10 =4-1b
a1=0-7-1b=-10+10=0-1b
a2=3-5-1b=-3+10 =5-1b
a3=2 -1b= 1
1504
-1
-1
-1
42
next
previous
index

## Slide 43: Odečítání Z=16
2A00
-EA1
a0=0-1 =-1+10=F-1b
a1=0-A-1b=-B+10=5-1b
a2=A-E-1b=-5+10=B-1b
a3=2 -1b= 1
1B5F
-1
-1
-1
43
next
previous
index

## Slide 44: Násobení
N-násobný součet
Použití operace posunu
44
next
previous
index

## Slide 45: Násobení – n-násobný součet
Činitel1 sečteme n-násobně, kde n=činitel2
Počet sčítanců je dán hodnotou činitele2. Čím je větší, tím trvá operace déle
C=A.B
C=B+B+B+..+B
C=6.4=4+4+4+4+4+4=24
45
next
previous
index

## Slide 46: Násobení – s použitím posunu
Násobení se převádí na opakované sčítání v jednotlivých řádech
Činitele1, násobený základem soustavy, sečteme tolikrát, kolikrát je hodnota řádového koeficientu činitele2
Násobení základem je posun vlevo
Dělení základem je posun vpravo
46
next
previous
index

## Slide 47: Násobení – s použitím posunu
2510
30210
25
25
000
2500
2500
2500
755010
.2
.0
.3
.10
.100
47
next
previous
index

## Slide 48: Násobení – s použitím posunu
111112
10102
00000 .0
11111 .1
00000 .0
11111 .1
1001101102
48
next
previous
index

## Slide 49: Zobrazení záporných čísel
Pomocí N bitů jsme schopni vyjádřit 2N kladných čísel
Pokud chceme vyjádřit i záporná čísla musíme interval kladných čísel rozdělit čísla na dvě části:
kladná a záporná
49
next
previous
index

## Slide 50: Znaménkový bit
Jako znaménkový bit je použit nejvýznamnější bit dvojkového čísla
Rozsah 4 bitů dovoluje zobrazit 16 kladných čísel
Vyhradíme-li nejvýznamnější bit znaménku potom zobrazíme čísla od -7 do 7
50
next
previous
index

## Slide 51: Znaménkový bit
4 bity
1 101
4 bity
0 101
znaménkový bit
5
-5
51
next
previous
index

## Slide 52: Doplněk
Doplněk ze základu r
Desítkový doplněk čísla 356 na 3 řády
52
next
previous
index

## Slide 53: Jedničkový doplněk
Jedničkový doplněk dvojkového čísla vytvoříme tak, že invertujeme všechny bity
53
next
previous
index

## Slide 54: Dvojkový doplněk
Dvojkový doplněk vytvoříme tak, že vytvoříme jedničkový doplněk a přičteme jedničku
54
next
previous
index

## Slide 55: Dvojkový doplněk
Vypočítejte dvojkové doplňky čísel od -8 do 0 (4 bity) a porovnejte se zobrazením pomocí znaménkového bitu
55
next
previous
index

## Slide 56
56
next
previous
index

## Slide 57
Odečítání pomocí doplňku
Vytvoříme dvojkový doplněk menšitele a ten sečteme s menšencem; přenos z nejvyššího řádu zanedbáme
Příklad
-710 11111001 710 00000111
1010 00001010 -1010 11110110
310 00000011 -310 11111101
57
next
previous
index

## Slide 58
Převod z doplňkového kódu zpět
Číslo invertujeme a přičteme jedničku
Příklad
-710 11111001
00000110
+1
710 00000111
58
next
previous
index

## Slide 59: Konec
59
next
previous
index

## Slide 60: Slovník pojmů - MSB
Nejvýznamnější bit dvojkového čísla je bit s největší vahou
Most Significant Bit (MSB).
Váhy jednotlivých bitů 2n
128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 0 1 1 1 1
Jednotlivé bity dvojkového čísla
Nejvýznamnější bit MSB

## Slide 61: Slovník pojmů - LSB
Nejméně významný bit dvojkového čísla je bit s nejmenší váhou. Least Significant Bit (LSB).
Váhy jednotlivých bitů 2n
128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 0 1 1 1 1
Jednotlivé bity dvojkového čísla
Nejméně významný bit LSB

## Slide 62: Hornerovo schéma
Číslo o základu Z lze vyjádřit mnohočlenem o základu Z
Čísla zapíšeme v dané soustavě pomocí koeficientů ai.
62
next
previous
index