## Slide 1: MIT AVR ADC převodník
Díl V

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma AVR ADC
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum duben 2024
15.4.2024

## Slide 3: Index
3
next
Analogové rozhraní
Regulátor
A/D převodník
Typy A/D převodníků
Komparační
Zpětnovazební
Aproximační
ADC AVR
Typy D/A převodníků
Základní operace s ADC
Aplikace ADC
AVR ADC

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
4
A/D převodníky, WIKI
D/A převodník, WIKI
Aplikace ATmega644 v jazyce C, KE 1/2011
Moderní mikrokontroléry 5, KE 5/2011
Moderní mikrokontroléry 4, KE 4/2010
Aplikace ATmega644 v algoritmech, KE 1/2010
Moderní mikrokontroléry 3, KE 4/2009
Praktické aplikace obvodu FT232RL, KE 1/2009
Moderní mikrokontroléry 2, KE 2/2008
Moderní mikrokontroléry, KE 4/2007
Programování a aplikace .. ATtiny2313(2.), KE 1/2007
Programování a aplikace .. ATtiny2313(1.), KE 5/2006

## Slide 5: Analogové rozhraní
next
previous
index
5
Nová kapitola

## Slide 6: Regulátor
MCU
A/D
PWM
Teploměr
Plynový hořák
Prostředí
Teplota
t=25 st.C
U=2,5V
“10101011“
“00001011“
PWM=25%
next
previous
index
6

## Slide 7: Regulátor
Regulátor s mikropočítačem
Úkolem regulátoru je udržovat regulovanou veličinu podle požadovaného nastavení
Příkladem je udržování teploty v místnosti, měřícím zařízením je teploměr, akční člen dodávající energii může být solenoidový ventil (pouští teplou vodu do radiátoru) nebo plynový ventil zapalující plynový hořák); pro ovládání použijeme např. PWM
V regulátoru je použit mikropočítač, který bude vyhodnocovat tzv. regulační odchylku od žádané hodnoty
next
previous
index
7

## Slide 8: Regulátor
Vstupní část
Teplota se měří teploměrem, který má napěťový výstup
Napětí je převedeno A/D převodníkem na číslicovou informaci
next
previous
index
8

## Slide 9: Regulátor
Výstupní část
Vstupní veličina je porovnána s žádanou hodnotou v číslicové podobě
Na výstupu se nastaví velikost akční veličiny např. PWM, která ovládá množství dodávané energie (regulujeme teplotu)
Vstupní veličina je vzorkována v pravidelných intervalech
next
previous
index
9

## Slide 10: A/D převodník
Funkce
Převádí analogovou veličinu na n-bitové číslo
next
previous
index
10

## Slide 11: A/D převodník
next
previous
index
11
A/D převodník
NAPETI
n-bitů
digital
Uref
analog
Uvst
analog
Start převodu
Převod dokončen

## Slide 12: A/D převodník
Příklad převodu (rozlišení 4bity)
next
previous
index
12
Uref[V] | Uvst[V] | NAPETI (BIN)
10 | 10 | 1111
10 | 5 | 0111
10 | 0 | 0000
10 | 15 | 1111
10 | 10/16=0,624 | 0000

## Slide 13: A/D převodník
Parametry
Rozlišení - počet úrovní, které rozlišuje převodník, uvádí se počtem bitů kódového slova
Rychlost převodu – počet převodů za sekundu
Krok kvantování – rozdíl analogových hodnot odpovídající stejné číslicové hodnotě
Rozsah vstupního napětí – je dán napětím referenčního zdroje
Přesnost převodu
next
previous
index
13

## Slide 14: Typy A/D převodníků
14
next
previous
index
Převodník A/D
Komparační
Zpětnovazební
Sledovací
Aproximační
Integrační

## Slide 15: Komparační převodník
next
previous
index
15

## Slide 16: Komparační převodník
Funkce převodníku
Děličem napětí se vytvoří n referenčních úrovní (256) napětí
Vstupní napětí porovnáváme s jednotlivými úrovněmi komparátory
Pomocí kodéru převedeme výstupy z komparátoru na dvojkový kód
next
previous
index
16

## Slide 17: Komparační převodník
Vlastnost převodníku
Velmi rychlý (pouze kombinační obvod) (GHz)
Čím větší rozlišení, tím větší složitost (závislost 2N)
next
previous
index
17

## Slide 18: Zpětnovazební převodník
next
previous
index
18

## Slide 19: Zpětnovazební převodník
next
previous
index
19

## Slide 20: Zpětnovazební převodník
Funkce převodníku
V komparátoru se porovnává postupně zvyšované napětí z D/A převodníku se vstupním napětím
Vstup převodníku D/A je napojen na výstup čítače
Hodinové impulzy se načítávají do čítače přes hradlo AND, druhý vstup je připojen z komparátoru
Dojde-li ke shodě napětí (Uvst=UDA) na vstupu komparátoru, zastaví se čítání impulzů
Na výstupu čítače je právě číslicová hodnota analogového napětí na vstupu
next
previous
index
20

## Slide 21: Zpětnovazební převodník
Vlastnosti převodníku
Pomalý (obsahuje sekvenční obvody)
Čím větší rozlišení, tím delší je převod
Délka převodu je úměrná velikosti vstupního napětí
next
previous
index
21

## Slide 22: Aproximační převodník
next
previous
index
22

## Slide 23: Aproximační převodník
next
previous
index
23

## Slide 24: Aproximační převodník
Funkce převodníku
Místo čítače je aproximační registr
Převod začíná od nejvyššího řádu, je-li napětí menší v řádu je 1 jinak 0 (napětí Uref/2)
Pokračuje se nižším řádem, napětí se přidává podle váhy (napětí Uref/4, Uref/8, Uref/16)
Převod je dokončen v n-krocích (kde n je rozlišení)
Doba převodu je konstantní
next
previous
index
24

## Slide 25: Aproximační převodník
Vlastnosti převodníku
Středně rychlý (MHz)
Převod v n-krocích (kde n je rozlišení)
next
previous
index
25

## Slide 26: D/A převodník
Funkce
Převádí n-bitové číslo na analogovou veličinu
Počet úrovní, které rozlišuje se nazývá rozlišení
Hodnota výstupního napětí je dána referenčním napětím
next
previous
index
26

## Slide 27: Aproximační převodník
Vlastnosti
Rozlišení
Přesnost
Rychlost převodu
Velikost a polarita výstupního napětí
next
previous
index
27

## Slide 28: Typy převodníků D/A
Převodník D/A
Váhové rezistory
Síť R-2R
next
previous
index
28

## Slide 29: Invertující zapojení OZ
next
previous
index
29

## Slide 30: D/A převodník s váhovými rezistory
next
previous
index
30

## Slide 31: D/A převodník s váhovými rezistory
Princip
Použití zapojení OZ jako součtového zesilovače
next
previous
index
31

## Slide 32: D/A převodník s váhovými rezistory
Vlastnosti
Složitý na realizaci
Rezistory mají proměnné hodnoty
next
previous
index
32

## Slide 33: D/A převodník s sítí R-2R
next
previous
index
33

## Slide 34: D/A převodník s sítí R-2R
Princip
Stejný jako u převodníku s váhovými rezistory
next
previous
index
34

## Slide 35: D/A převodník s sítí R-2R
Vlastnosti
Jednoduchý na realizaci
Rezistory mají stejnou hodnotu nebo dvojnásobnou hodnotu
next
previous
index
35

## Slide 36: Kontrolní úkoly
Jaké významné vlastnosti má komparační převodník (2)?
V kolika taktech dojde k převodu v aproximačním převodníku s rozlišením 10 bitů. Na čem závisí doba převodu?
Jaký elektronický obvod je použit v DA převodníku?
V kolika taktech dojde k převodu ve zpětnovazebním převodníku s rozlišením 10 bitů. Na čem ještě závisí doba převodu?
Jaký je maximální a minimální počet taktů převodu ve zpětnovazebním převodníku?
Jaký je maximální a minimální počet taktů převodu v aproximačním převodníku?

next
previous
index
36

## Slide 37
Jaké významné vlastnosti má aproximační převodník (2)?
Nakreslete do grafu závislosti rychlost, rozlišení všechny typy AD převodníků.
Z jakých funkčních bloků se skládá zpětnovazební převodník?
Převodníky AD a DA potřebují zdroj referenčního napětí, jaká elektronická součástka se používá ve zdroji referenčního napětí?

next
previous
index
37

## Slide 38: ADC AVR
Rozlišení 10 bitů
Převodník aproximační
Analogové vstupy 16 single, 14 diferenciálních 4 diferenciální se zesílením 10 a 200
Doba převodu 65-260 μs
38
next
previous
index

## Slide 39: Schéma ADC
Datový registr
16 analogových vstupů
Referenční napětí
39
next
previous
index
AREF
ADC0
ADC15
…
Řídící registry
ADIF
Převod dokončen

## Slide 40: Použití ADC v aplikaci
Princip práce s převodníkem
Volba analogového vstupu a referenčního napětí
Naprogramování řídících registrů
Start převodu
Čekací smyčka na událost, dokončení převodu nebo
Obsluha přerušení vyvolané touto událostí
40
next
previous
index

## Slide 41: ADC
Popis
Rozlišení 10 bitů nebo 8 bitů
16 single 14 diferenciálních 4 diferenciální se zesílením 10 a 200
Zdroj referenčního napětí 2,56 V, 1,1 V nebo vnější
Spouštění převodu různými událostmi
Nastavení frekvence hodin pro A/D převodník
Událost – Dokončení převodu
41
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu

## Slide 42: ADC
Registry
ADCH:ADCL – převedená hodnota analogového vstupu
ADCSRA, ADCSRB - řídící registry
ADMUX – přepojení analogových vstupů a nastavení zdroje referenčního napětí
42
next
previous
index
PL

## Slide 43: ADC
Vstup analogového signálu
Vstup referenčního napětí
DAC převodník
ADC aproximační převodník
Řízení spouštění převodu
Multiplexery, které propojují vstupy podle zvolené konfigurace
Výstupní registr s digitální hodnotou analogového signálu
43
next
previous
index
PL

## Slide 44: Registry ADMUX, ADCSRA, B
44
next
previous
index
PL
Notes: ADMUX –
ADCSRB –
ADCSRA -

## Slide 45: Registry ADMUX, ADCSRA, B
45
next
previous
index
PL

## Slide 46: ADC – spouštění převodu
Jednoduchý převod
Start jednorázového převodu bitem ADSC=1
Po dokončení převodu se nastaví ADSC na nulu
Během převodu je přepnutý zvolený analogový kanál
46
next
previous
index
S
Notes: Do pracovního listu

## Slide 47: ADC – spouštění převodu
Automatické spouštění
Pro aktivaci režimu nastavíme bit ADATE=1
Spouštění různými zdroji ADTS2:ADTS0 (časovačem, vnějším vstupem, analogovým komparátorem 001-111)
47
next
previous
index
S
Notes: Do pracovního listu

## Slide 48: ADC – spouštění převodu
Volný běh
Pro aktivaci režimu nastavíme bit ADATE=1
ADTS2:ADTS0 nastavíme na 000
Převod odstartujeme bitem ADSC=1, dále se spouští příznakem ADIF=1
48
next
previous
index
S
Notes: Do pracovního listu

## Slide 49: ADC – časování převodu
Dělička
Maximální přesnost (10 bitů) při kmitočtu od 50–200 kHz
Při nižším rozlišení (8 bitů) až max. 1MHz
Nastavení bitů ADPS2:ADPS0 podle tabulky
49
next
previous
index
S
Notes: Do pracovního listu

## Slide 50: Základní operace s ADC
Nastavení analogového vstupů
Nastavení referenčního zdroje
Nastavení děličky
Automatické spuštění
Čtení hodnoty napětí
Testování ukončení převodu
50
next
previous
index
PL

## Slide 51: Nastavení analogového vstupu
ADCSRB=1<<MUX5;
ADMUX=0<<MUX4|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0;
Analogový signál je připojen na PORTK.0=ADC8
ACME
MUX5
ADTS2
ADTS1
ADTS0
REFS1
REFS0
ADLAR
MUX4
MUX3
MUX2
MUX1
MUX0
ADMUX
ADCSRB
1
1
0
0
0
0
0
51
next
previous
index
PL

## Slide 52: Nastavení analogového vstupu
52
next
previous
index

## Slide 53: Nastavení referenčního zdroje
Nastavte vnitřní zdroj referenčního napětí 2,56V
2
  ADMUX=1<<REFS1|1<<REFS0;
53
next
previous
index
ACME
MUX5
ADTS2
ADTS1
ADTS0
REFS1
REFS0
ADLAR
MUX4
MUX3
MUX2
MUX1
MUX0
ADMUX
ADCSRB
1
1
PL

## Slide 54: Nastavení referenčního zdroje
54
next
previous
index

## Slide 55: Nastavení děličky
Nastavte vnitřní zdroj impulzů dělený 128
3
ADCSRA=1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0;
55
next
previous
index
ADPS2
ADPS1
ADPS0
ADCSRA
1
1
1
PL

## Slide 56: Automatické spuštění
Nastavte automatické spouštění
4
ADCSRA|=1<<ADATE
56
next
previous
index
ADATE
ADCSRA
1
PL

## Slide 57: Čtení hodnoty napětí
IN R16,ADCL
OUT PORTF,R16
IN R16,ADCH
OUT PORTE,R16
Zobrazte obsah spodní část hodnoty napětí na portu F a horní část na portu E
5a
57
next
previous
index
ASM
Nepsat

## Slide 58: Čtení hodnoty napětí
unsigned int U;
U=ADC;
Načtěte hodnotu napětí z registru ADC do proměnné typu INT.
5b
58
next
previous
index
C
PL

## Slide 59: Testování ukončení převodu
CEKEJ:
IN R16,ADCSRA
SBRS R16,ADIF ;Skoč, když ADIF=1
RJMP CEKEJ
NOP
Pokud je bit ADIF=0 tak čekej, jinak pokračuj dále
6a
59
next
previous
index
ADIF
ADCSRA
?
ASM
Nepsat

## Slide 60: Testování ukončení převodu
while(ADCSRA&1<<ADIF)
{
// čtení převedené hodnoty
}
Čti hodnotu napětí, když je ADIF=1, jinak pokračuj dále
6b
60
next
previous
index
ADIF
ADCSRA
?
C
PL

## Slide 61: Testování ukončení převodu
main()
    {
    ADCSRA=1<<ADIE;
    sei();
    //Start převodu
    }
ISR(ADC_vect)
{
// čtení převedené hodnoty
}
Naprogramujte použití přerušení při dokončení převodu
7
61
next
previous
index
C
PL
Napište na druhou stranu PL

## Slide 62: Výpočet skutečné hodnoty
unsigned int U;
float UF;
U=ADC;
UF=(2.56/1024)*(float)U;
Vypočítejte skutečnou hodnotu napětí, když přesnost převod je deset bitů a referenční zdroj je 2,56V.
8
62
next
previous
index
C
PL

## Slide 63: Kontrolní úkoly
Jaké parametry (typ) má převodník ADC v AVR (2)?
Co nastavujeme v analogové části ADC?
Jaké možnosti poskytuje analogová část ADC?
Jaké dvojkové číslo bude na výstupu ADC (vnitřní referenční zdroj 2,56V a rozlišení je 10 bitů), je-li na vstupu napětí 2V?
Jaké napětí je na vstupu, (referenční zdroj je 5,5V, rozlišení je 8bitů) v registru ADCH je hodnota 127?
Uveďte postup inicializace ADC před převodem napětí (4 kroky)?

next
previous
index
63

## Slide 64
Jak poznáme, že je ukončen převod napětí?
Vytvořte 16 bitové číslo z obsahu registrů ADCH a ADCL.

next
previous
index
64

## Slide 65: Aplikace AD převodníku
Zadání: Naprogramujte voltmetr, který bude zobrazovat na LCD zobrazovači napětí na vstupu ve voltech
Zdroj referenčního napětí: vnitřní Uref=2,56V
Analogový vstup: č. 8
Použijte přerušení (událost dokončení převodu)
Rozlišení převodníku: 10 bitů
Dělící poměr: 128
Typ spouštění: Autospouštění
65
next
previous
index
PL+S

## Slide 66: Aplikace AD převodníku
Postup řešení
Vstup 8 je vyveden na PORTK bit 0, který nastavíme do vstupního režimu
Hlavní program bude zobrazovat skutečnou hodnotu napětí
Obslužný program bude číst hodnotu z AD převodníku
66
next
previous
index
S

## Slide 67: Aplikace AD převodníku
Co nastavíme v řídících registrech?
Volba způsobu měření: single ze vstupu ADC8
Volba zdroje referenčního napětí: 2,56V
Zapnutí ADC
Dělící poměr: 128
Spuštění: Auto, Free Running Mode
Povolení přerušení: (událost „převod dokončen”)
67
next
previous
index
PL

## Slide 68: Aplikace AD převodníku
68
next
previous
index

## Slide 69
69
next
previous
index
Aplikace AD převodníku
Notes: ADMUX –
ADCSRB –
ADCSRA -

## Slide 70: Aplikace AD převodníku
70
next
previous
index
REFS1
REFS0
ADLAR
MUX4
MUX3
MUX2
MUX1
MUX0
ADMUX
1
1
0
0
0
0
0
MUX5
ADTS2
ADTS1
ADTS0
ADCSRB
1
0
0
0
ADEN
ADSC
ADATE
ADIF
ADIE
ADPS2
ADPS1
ADPS0
ADCSRA
1
1
1
1
1
1
1
PL

## Slide 71: Aplikace AD převodníku
Postup
Zobrazení na LCD, inicializace LCD
Nastavíme registry portů DDRK a PORTK
Nastavíme řídící registry ADMUX, ADCSRA, ADCSRB
Povolíme globální přerušení
V hlavní programu budeme zobrazovat lokální proměnnou UF, kterou vypočítáme z referenčního napětí a rozlišení a globální proměnné U
Obslužný program: „napětí je převedeno” – hodnotu z registru ADC přečteme do globální proměnné U
71
next
previous
index
S

## Slide 72: Aplikace AD převodníku
Proměnné
Globální proměnná U
Proměnné v hlavním programu TEXT, UF
72
next
previous
index

## Slide 73: Aplikace AD převodníku
73
next
previous
index
PL