## Slide 1: MIT AVR přerušení
Díl Vb

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma AVR přerušení
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum leden 2020
1.2.2024

## Slide 3: Index
3
next
Reset
Přerušení
Příklad programu v ASM
Příklad programu v C
Přerušení

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
4
AVR, WIKI
Práce s mikrokontroléry ATMEL ATmega16 4.díl, David Matoušek, BEN

## Slide 5: AVR Přerušení
next
previous
index
5
Nová kapitola

## Slide 6: Reset
Reset slouží k rozběhu – inicializaci MCU
Program začne běžet od adresy 0x0000
Registr PC (čítač programu) se tedy nastaví na 0x0000
Začne se vykonávat „HLAVNÍ PROGRAM“
6
next
previous
index

## Slide 7: Zdroje resetu
Reset po připojení napájení (Power-on Reset)
napájecí napětí musí překročit hodnotu 1,3 – 1,5V
Vnější reset
je aktivován vnějším vývodem /RESET, na kterém je hodnota log. 0 po určitou minimální dobu
Watchdog reset
nastane vypršením periody obvodu Watchdog (WDT), je-li aktivován
Reset při poklesu napájení (Brown-out Reset) nastane poklesem napětí pod určitou hodnotu, kterou lze nastavit
7
next
previous
index

## Slide 8: Přerušení
Je reakcí procesoru na nějakou „UDÁLOST“
„UDÁLOSTÍ“ se rozumí změna stavu zařízení
Příklady
Změna hodnoty na vstupu
Dokončení činnosti (příjem znaku - USART0)
Dosažení mezního stavu (přetečení časovače – TIMER0)
8
next
previous
index

## Slide 9: Řešení
Procesor příjme „PŘERUŠENÍ“
Právě vykonávaný program „HLAVNÍ PROGRAM“ se přestane vykonávat
Do zásobníku se uloží návratová adresa
Podle druhu přerušení procesor nastaví čítač programu (PC) na odpovídající hodnotu a spustí se „OBSLUŽNÝ PROGRAM“
Po ukončení „OBSLUŽNÉHO PROGRAMu“ (je ukončen instrukcí RETI) vyzvedne návratovou adresu a pokračuje ve vykonávání „HLAVNÍHO PROGRAMU“ (návratová adresa se vloží do PC)
9
next
previous
index

## Slide 10: Signály vzniku přerušení
10
next
previous
index
Flag jednotlivých přerušení
Interrupt Enable
jednotlivých událostí
Nastavení čítače programu
Bit
IO registr
Globální povolení přerušení
Vnější vstup

## Slide 11: Jak použít přerušení
Použití přerušení v programu
Vybrat vhodnou událost
Zařízení musí vyvolávat změnu stavu
Nastavení zásobníku
Inicializace přerušení
Uložení „HLAVNÍHO A OBSLUŽNÉHO PROGRAMU“ do paměti programu
11
next
previous
index

## Slide 12: Jak použít přerušení
Uspořádání paměti programu
Pro události přerušení je rezervováno v paměti programu prvních x adres
Tyto adresy musíme při RESETU obskočit
„HLAVNÍHO PROGRAM“ se uloží na první volnou adresu
„HLAVNÍHO PROGRAM“ se skládá z inicializační části a nekonečné smyčky
12
next
previous
index

## Slide 13: Jak použít přerušení
Obslužný program
Na konkrétní pevné adrese (podle typu události) umístíme skok
Vlastní „OBSLUŽNÝ PROGRAM“ umístíme za „HLAVNÍM PROGRAMEM“
Musí být ukončen instrukcí RETI
13
next
previous
index

## Slide 14: Přerušení v jazyce C
next
previous
index
Připojení knihovny interrupts.h
Obslužný program se píše do funkce ISR()
Povolení konkrétního přerušení (vybraná událost)
Povolení globálního přerušení funkcí sei()
Nekonečná smyčka while(1)
Spojení hlavního programu a obslužného programu je pomocí globální proměnné
14

## Slide 15: Příklad přerušení v jazyce C
Zadání
Naprogramujte v jazyce C aplikaci využívající přerušení. Přerušení bude obsluhovat událost přetečení čítače 0 (TIMER0_OVF).
15
next
previous
index

## Slide 16: Příklad přerušení v jazyce C
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupts.h>
//preruseni
ISR(TIMER0_OVF)
{
}
Obslužný program
//***hlavní program***
int main(void)
{
TIMSK0= 1<<TOIE0;
sei();
while(1)
  {
  }
}
Deklarace použitých knihoven
Hlavní program
16
next
previous
index

## Slide 17: Příklad přerušení v jazyce ASM
Zadání
Naprogramujte v jazyce ASM aplikaci využívající přerušení. Přerušení bude obsluhovat událost přetečení čítače 0 (adresa přerušení OVRF0addr).
17
next
previous
index

## Slide 18: Postup „Hlavní program“
next
previous
index
Začátek na 0x0000, skok na volnou adresu za adresy přerušení (pouze program v ASM)
Inicializace zásobníku (SP)(pouze program v ASM)
Povolení konkrétního přerušení (vybraná událost)
Povolení globálního přerušení (bit I=1 v SREG)
Nekonečná smyčka
18

## Slide 19: Postup „Obslužný program“
next
previous
index
Začátek na adrese (podle události) , skok na návěští za „HLAVNÍ PROGRAM“
Sekvenci příkazů musí ukončit instrukce RETI (pouze program v ASM)
19

## Slide 20: Příklad přerušení ASM
next
previous
index
Přetečení TIMER0
Adresa obslužného programu OVF0addr (0x002E)
Povolení přerušení registr TIMSK0, bit TOIE0=1
20

## Slide 21: Příklad přerušení ASM
next
previous
21
index
.org 0x0000
RJMP START
.org OVRF0addr
RJMP OBSLUHA
START:
LDI R16,LOW(RAMEND)
OUT SPL,R16
LDI R16,HIGH(RAMEND)
OUT SPH,R16
LDI R16,1<<TOIE0
OUT TIMSK0,R16
SEI
OPAKUJ:
;
RJMP OPAKUJ
;***********************************
OBSLUHA:
;
RET
Obslužný program
Hlavní program

## Slide 22: Vnější přerušení EINT
Zadání
Naprogramujte aplikaci s vnějším přerušením,
Signálem INT0 se připočítá do proměnné POCET jednička
Signálem INT1 se odpočítá z proměnné POCET jednička
22
next
previous
index
PL

## Slide 23: Přerušení vnějším signálem
Řešení
Port, kde je vyvedeno vnější přerušení, nastavíme do vstupního režimu
Nastavíme, jakým způsobem bude reagovat vnější přerušení
Povolíme přerušení od signálu INT0, INT1
Povolíme globální přerušení
Nastavíme globální proměnnou na nulu (POCET)
HLAVNÍ PROGRAM bude zobrazovat proměnnou POČET
OBSLUŽNÉ PROGRAMY budou připočítávat nebo odpočítávat jedničku
23
next
previous
index
PL

## Slide 24: Nastavení režimů EINT
Výběr režimu vnějšího přerušení
24
next
previous
index
PL
Interrupt Sense Control |  | 
ISCx1 | ISCx0 | Změna vnějšího signálu
0 | 0 | Nízká úroveň (log 0)
0 | 1 | Jakákoliv změna
1 | 0 | Sestupná hrana
1 | 1 | Nástupná hrana
ISC31
ISC30
ISC21
ISC20
ISC11
ISC10
ISC01
ISC00
EICRA
INT0
INT1
INT2
INT3
ISC71
ISC70
ISC61
ISC60
ISC51
ISC50
ISC41
ISC40
EICRB
INT4
INT5
INT6
INT7
Notes: Do pracovního listu
TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 25: Registr EIMSK
INT7
INT6
INT5
INT4
INT3
INT2
INT1
INT0
EIMSK
1 – povolení přerušení na vstupu INT0
25
next
previous
index
PL
Notes: Do pracovního listu
TIFR0 – Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register
OCF0A: Timer/Counter 0 Output Compare A Match Flag
OCF0B: Timer/Counter 0 Output Compare B Match Flag
Bit 0 – TOV0: Timer/Counter0 Overflow Flag

## Slide 26: Vstupy externího přerušení
26
next
previous
index
PL
INT3
INT2
INT1
INT0
PORT D
INT7
INT6
INT5
INT4
PORT E
Notes: Do pracovního listu
Do pracovního listu
TIMSK0 – Timer/Counter Interrupt Mask Register
OCIE0B: Timer/Counter Output Compare Match B Interrupt Enable
OCIE0A: Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable
TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable

## Slide 27: Nastavení registru EICRA
27
next
previous
index
PL
ISC31
ISC30
ISC21
ISC20
ISC11
ISC10
ISC01
ISC00
EICRA
INT0
INT1
INT2
INT3
Notes: Do pracovního listu
TCCR0A,B – Timer/Counter Control Register A,B
WGM0 - Waveform Generation Mode
COM0A,B - Compare Match Output Mode
CS0 - Clock Select
FOC - Force Output Compare
OCR0A,B - Output Compare Register

## Slide 28: Konec
28
previous
index

## Slide 29: Umístění adres přerušení v paměti programu
29
next
previous
index