## Slide 1: CIT Čítače
Díl IX

## Slide 2: Číslicová technika
Téma Čítače
Předmět CIT
Ročník 2
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum duben 2020
1.4.2025

## Slide 3: Index
Čítače
Dělení čítačů
Asynchronní čítač
  Zkrácení cyklu
Přechodový děj
3
next
  Popis funkce čítače
  Čítač vpřed
  Čítač vzad
Synchronní čítač
  Návrh synchronního čítač
Kaskáda čítačů
Čítače

## Slide 4: Čítače
Nová kapitola
4
next
previous
index

## Slide 5: Funkce čítače
Používá se k počítání impulzů (výstupy impulzních snímačů) elektroměr, tachometr, inkrementální snímač polohy…
Generování časových prodlev
Měření frekvence
5
next
previous
index

## Slide 6: Funkce čítače
6
next
previous
index
Čítač
Impulzy
Výstup
Přetečení
Podtečení

## Slide 7: Konstrukce
Konstrukce
Ke konstrukci se používají klopné obvody s funkcí TOGGLE
Klopný obvod T vstup T je připojen na log 1
Klopný obvod J-K vstupy J a K jsou připojeny na log 1
Klopný obvod D zpětná vazba z výstupu /Q na vstup D
Klopné obvody jsou s hranovým řízením
7
next
previous
index

## Slide 8: Konstrukce
8
next
previous
index
=

## Slide 9: Dělení čítačů
Generovaný kód
Směr čítání
Způsob spouštění
Čítače
9
next
previous
index

## Slide 10: Dělení čítačů
Generovaný kód
Stavy čítačů se mění podle kódové tabulky
Dvojkový kód - 0,1,2,3,4,5,6,7,…,2N…
BCD kód - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Grayův kód - 0,1,3,2,6,7,5,4,8,9,11,10,14,15,13,12
10
next
previous
index

## Slide 11: Dělení čítačů
Směr čítání
Vzestupný (vpřed) - 0,1,2,3,0,1,2,3,0…
Sestupný (vzad) - 3,2,1,0,3,2,1…
Vratný (obousměrný, reverzibilní) -7,8,9,8,7,6,7,8,9,0,1,2,1,0,9…
11
next
previous
index

## Slide 12: Dělení čítačů
Způsob spouštění
Asynchronní - Klopné obvody se mění postupně
Synchronní - Klopné obvody se mění v jednom okamžiku
12
next
previous
index

## Slide 13: Stavový diagram
Čítač čítající stavy 0,1,2,3,4,5,0
Čítač čítající stavy 0,5,4,3,2,1,0
0
1
2
3
4
5
13
next
previous
index
0
1
2
3
4
5

## Slide 14: Stavy čítače
Přetečení
Stav, kdy čítač vpřed přejde z posledního stavu do nultého
14
next
previous
index
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 15: Stavy čítače
Podtečení
Stav, kdy čítač vzad přejde z nultého stavu do posledního
15
next
previous
index
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 16: Kapacita čítače
N-bitový čítač má maximálně 2N stavů
16
next
previous
index
N | Počet stavů
3 | 8
8 | 256
16 | 65 536
? | 50 000 000

## Slide 17: Asynchronní čítač
Popis
Do vstupu prvního klopného obvodu je přiveden zdroj impulzů
Výstup z předešlého klopného obvodu je přiveden do vstupu následujícího klopného obvodu
Výstupní kód je kombinací všech výstupů klopných obvodů
Klopné obvody se mění postupně, vzniká tzv. přechodový děj
17
next
previous
index

## Slide 18: Asynchronní čítač vpřed
18
next
previous
index
Notes: Předělat na 3 bitový čítač

## Slide 19: Asynchronní čítač vpřed
19
next
previous
index

## Slide 20: Asynchronní čítač vpřed
000
001
010
011
100
101
110
111
20
next
previous
index

## Slide 21: Asynchronní čítač vzad
21
next
previous
index

## Slide 22: Asynchronní čítač vzad
22
next
previous
index

## Slide 23: Asynchronní čítač vzad
000
001
010
011
100
101
110
111
23
next
previous
index

## Slide 24: Zkrácení cyklu
Princip
Kombinačním obvodem indikujeme dosažení určitého stavu čítače
Výstup kombinačního obvodu ovládá asynchronní vstupy CLR nebo PRE klopného obvodu
Čítač se resetuje nebo se nastaví do počátečního stavu
24
next
previous
index

## Slide 25: Zkrácení cyklu
25
next
previous
index

## Slide 26: Čítač 0-5
Asynchronní čítač 0-1-2-3-4-5
26
next
previous
index
000
001
010
011
100
101
110
111
Počet klopných obvodů 22<6<23...3
Indikujeme dosažení stavu 6=(110)2, kombinačním obvodem resetujeme klopné obvody

## Slide 27: Čítač 0-5
27
next
previous
index

## Slide 28: Čítač 0-9 (BCD)
Asynchronní čítač 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
28
next
previous
index
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Počet klopných obvodů 23<10<24...4
Indikujeme dosažení stavu 10=(1010)2, kombinačním obvodem resetujeme klopné obvody

## Slide 29: Čítač 0-9
29
next
previous
index

## Slide 30: Čítač 0-9
30
next
previous
index

## Slide 31: Přechodový děj asynchronního čítače
Asynchronní čítač pracuje postupně
Nejprve se změní první klopný obvod, potom další atd.
Každý klopný obvod má zpoždění
31
next
previous
index

## Slide 32: Přechodový děj asynchronního čítače
Čítač vzad analýza při přechodu ze stavu 0 do stavu 7
32
next
previous
index

## Slide 33: Přechodový děj asynchronního čítače
33
next
previous
index

## Slide 34: Přechodový děj asynchronního čítače
Přechod ze stavu (0-7) dosáhneme přechodem přes stavy (0-1-3-7)
34
next
previous
index

## Slide 35: Přechodový děj asynchronního čítače
Hlavní výhodou asynchronní realizace čítače je jednoduchost jeho zapojení
Hlavní nevýhodou asynchronní realizace čítače je kumulace zpoždění, a z toho vyplývající potřebná doba k ustálení správné výstupní hodnoty čítače.
Uvažujeme-li, že každý klopný obvod překlopí se zpožděním T, potom platí, že pro n-bitový asynchronní čítač bude celkové zpoždění pro ustálení jeho výstupu rovno n*T
Pokud nastane situace, že se na vstupu čítače objeví další aktivační hrana hodinového signálu ještě dříve, než všechny klopné obvody v čítači stihnou překlopit na předchozí aktivační hranu, dostane se čítač do nestabilního stavu, a jeho výstup se tak nikdy zcela neustálí a nelze z něho odečíst správnou hodnotu (tzv. ripple-effect)
35
next
previous
index

## Slide 36: Synchronní čítač
36
next
previous
index

## Slide 37: Synchronní čítač
Popis
Do vstupu CLK všech klopných obvodů je přiveden zdroj impulzů
Do vstupu klopného obvodu je přiveden výstup z kombinačního obvodu, který je popsán funkcí Y1, Y2, Y3 závislou na Q1, Q2 a Q3
Na datovém vstupu se připraví stav v následujícím taktu
Výstup čítače se mění v okamžiku nástupné nebo sestupné hrany zdroje impulzů
37
next
previous
index

## Slide 38: Synchronní čítač
Výhody a nevýhody
Omezí se přechodový děj
Můžeme navrhnout čítač s libovolnou čítací sekvencí
Doba zpoždění ideálního synchronního čítače je rovna T, kde T je doba zpoždění jednoho jeho klopného obvodu. Doba zpoždění ideálního synchronního čítače tak nezávisí na počtu jeho bitů (počtu klopných obvodů).
Synchronní čítače jsou složitější než asynchronní
38
next
previous
index

## Slide 39: Návrh synchronního čítače
Postup
Tabulka výstupu v čase T
Tabulka výstupu v čase T+1
Tabulka budících funkcí podle použitých klopných obvodů (JK nebo D)
Karnaughovy mapy budících funkcí, minimalizace
Realizace obvody
39
next
previous
index
S

## Slide 40: Návrh synchronního čítače
Zadání
Navrhněte synchronní čítač, který bude čítat následující sekvenci
0
1
2
3
4
40
next
previous
index
PL

## Slide 41: Návrh synchronního čítače
Řádek | QT QT+1 | vstup D
1 | 00 | 0
2 | 01 | 1
3 | 10 | 0
4 | 11 | 1
Tabulka přechodů klopného obvodu D
D | QT+1
0 | 0
1 | 1
41
next
previous
index
PL

## Slide 42: Návrh synchronního čítače
Q=0
Q=1
D=1
D=0
D=1
D=0
42
next
previous
index
Řádek | QT QT+1 | D
1 | 00 | 0
2 | 01 | 1
3 | 10 | 0
4 | 11 | 1

## Slide 43: Návrh synchronního čítače
 | Čas T |  | 
Č | Q3 | Q2 | Q1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
 | Čas T+1 |  | 
 | Q3 | Q2 | Q1
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
KO3 | 
 | Y3
1 | 0
1 | 0
1 | 0
2 | 1
3 | 0
KO2 | 
 | Y2
1 | 0
2 | 1
4 | 1
3 | 0
1 | 0
KO1 | 
 | Y1
2 | 1
3 | 0
2 | 1
3 | 0
1 | 0
Řádek | QT QT+1 | D
1 | 00 | 0
2 | 01 | 1
3 | 10 | 0
4 | 11 | 1
Tabulka stavů
43
next
previous
index
PL

## Slide 44: Návrh synchronního čítače
 | Čas T |  | 
Č | Q3 | Q2 | Q1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
 |  |  |  | Q2 | 
 |  |  | Q1 |  | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 1
Q3 |  | 0 | 0/X | 0/X | 0/X
Y1
KO1 | 
 | Y1
2 | 1
3 | 0
2 | 1
3 | 0
1 | 0
Funkce Y1
44
next
previous
index
PL

## Slide 45: Návrh synchronního čítače
 | Čas T |  | 
Č | Q3 | Q2 | Q1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
 |  |  |  | Q2 | 
 |  |  | Q1 |  | 
 |  | 0 | 1 | 0 | 1
Q3 |  | 0 | 1/X | 0/X | 1/X
Y2
KO2 | 
 | Y2
1 | 0
2 | 1
4 | 1
3 | 0
1 | 0
45
next
previous
index
Funkce Y2
PL

## Slide 46: Návrh synchronního čítače
 | Čas T |  | 
Č | Q3 | Q2 | Q1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
 |  |  |  | Q2 | 
 |  |  | Q1 |  | 
 |  | 0 | 0 | 1 | 0
Q3 |  | 0 | 0/X | 1/X | 0/X
Y3
KO3 | 
 | Y3
1 | 0
1 | 0
1 | 0
2 | 1
3 | 0
46
next
previous
index
Funkce Y3
PL

## Slide 47: Návrh synchronního čítače
47
next
previous
index
PL

## Slide 48: Příklad 2
Zadání
Navrhněte synchronní čítač, který bude čítat následující sekvenci (0, 4, 3, 2, 1)
0
1
2
3
4
48
next
previous
index
Ú

## Slide 49: Kaskáda čítačů
Vytvoření děličky frekvence libovolného dělícího poměru
Čítání v BCD kódu
49
next
previous
index

## Slide 50: Dělička libovolného dělícího poměru
Použijeme děličky frekvence s dělícím poměrem 2,4,8.. (násobky 2) nebo se zkráceným cyklem (dělícím poměrem 3, 5, 7)
každý čítač v kaskádě dělí frekvenci svým modulem a výsledný dělící poměr je součin modulů jednotlivých stupňů:
CLK → [Čítač /N₁] → [Čítač /N₂] → [Čítač /N₃] → f_out
f_out = f_CLK / (N₁ · N₂ · N₃)
Výstup (carry/overflow) předchozího čítače slouží jako hodinový vstup dalšího stupně.
50
next
previous
index

## Slide 51: Dělička libovolného dělícího poměru
51
next
previous
index
Čítač
DP- dělící poměr
F_CLK
F_out

## Slide 52: Dělička libovolného dělícího poměru
Postup
Rozlož dělící poměr N na součin faktorů (Preferuj faktory které jdou snadno realizovat (2, 4, 8, 10, 16 — přirozené moduly čítačů)
Pro každý faktor navrhni jeden stupeň čítače:
  Faktor = mocnina 2 → binární čítač bez zkracování
  Faktor ≠ mocnina 2 → čítač se zkráceným cyklem
Vytvoř kaskádu čítačů podle tohoto součinu
Výstup ber z posledního stupně
52
next
previous
index

## Slide 53: Příklad 1
standardní hodinový krystal (32,768 kHz) a chci právě 1 Hz na výstupu (případ běžných hodinek a sekundové ručičky)
53
next
previous
index


## Slide 54
54
next
previous
index
Příklad 2
32 768 ÷ 2 = 16 384
16 384 ÷ 2 = 8 192
8 192 ÷ 2 = 4 096
4 096 ÷ 2 = 2 048
2 048 ÷ 2 = 1 024
1 024 ÷ 2 = 512
512 ÷ 2 = 256
256 ÷ 2 = 128
128 ÷ 2 = 64
64 ÷ 2 = 32
32 ÷ 2 = 16
16 ÷ 2 = 8
8 ÷ 2 = 4
4 ÷ 2 = 2
2 ÷ 2 = 1 Hz ✓
15 dělení /2 = 15 bitů binárního čítače


## Slide 55: Příklad 2
dělička /60
55
next
previous
index


## Slide 56
56
next
previous
index
Příklad 2
60 = 4 · 15 → dva stupně
60 = 2 · 2 · 3 · 5 → čtyři stupně
?


## Slide 57: BCD čítač
Kaskáda se skládá
z desítkových čítačů (veličina v desítkové soustavě) nebo
z desítkových a šestkových čítačů (např. zobrazení času)
Čítač je vybaven výstupem přetečení a čtyřbitovým výstupem stavu
57
next
previous
index

## Slide 58: Dělička libovolného dělícího poměru
58
next
previous
index
Čítač
10
CLK
Přetečení
Stav
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
0,1,2,3,4,5
Čítač
6
CLK
Přetečení
Stav

## Slide 59: Příklad 3
Vytvořte BCD čítač, který bude mít kapacitu 9999 impulzů
59
next
previous
index


## Slide 60
60
next
previous
index
Příklad 3
9
9
9
9
Jednotky
0-9
Desítky
0-9
Stovky
0-9
Tisíce
0-9


## Slide 61
61
next
previous
index
Příklad 3
Čítač
10
Impulzy
Jednotky
4
clk
Q
OVF
Čítač
10
Desítky
4
clk
Q
OVF
Čítač
10
Stovky
4
clk
Q
OVF
Čítač
10
Tisíce
4
clk
Q
OVF


## Slide 62: Příklad 4
Vytvořte BCD čítač, který bude čítat časové impulzy 100 ms, maximální kapacita 1 h
62
next
previous
index


## Slide 63
63
next
previous
index
Příklad 4
9
9
9
9
Jednotky
sekund
0-9
Jednotky
minut
0-9
Desítky
minut
0-5
9
:
.
Desetiny
sekundy
0-9
Desítky
sekund
0-5


## Slide 64
64
next
previous
index
Příklad 4
Čítač
10
CLK 100ms
Desetiny
sekundy
4
clk
Q
OVF
Čítač
10
Jednotky
sekund
4
clk
Q
OVF
Čítač
6
Desítky
sekund
4
clk
Q
OVF
Čítač
10
Jednotky
minut
4
clk
Q
OVF
Čítač
6
Desítky
minut
4
clk
Q
OVF


## Slide 65: Realizace čítače VHDL
Knihovna pro aritmetické operace use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC
Paměťovou proměnnou definujeme jako signál, nemůžeme ji použít jako výstup
65
next
previous
index

## Slide 66: Příklad 1
Zadání
Čítač vpřed 0,1,…15; asynchronní reset; přetečení OVF z 15-0; reakce na nástupnou hranu

66
next
previous
index

## Slide 67: Příklad 2
Zadání
Čítač vpřed 0,1,…9; asynchronní reset; přetečení OVF z 9-0; reakce na sestupnou hranu

67
next
previous
index

## Slide 68: Příklad 3
Zadání
Čítač vzad 9,8,..1,0
Asynchronní reset
Podtečení BO z 0-9
Reakce na sestupnou hranu

68
next
previous
index

## Slide 69: Příklad 4
Zadání
Synchronní čítač 0-1-2-8-9
Asynchronní reset
Reakce na nástupnou hranu

69
next
previous
index

## Slide 70: Příklad 5
Zadání
Dekadický čítač
Obousměrný
Asynchronní reset
Podtečení BO z 0-9, přetečení OV z 9-0
Reakce na sestupnou hranu

70
next
previous
index

## Slide 71: Příklad 6
Zadání
Kaskáda čítačů vpřed
Jednotlivé čítače 4 bity
Asynchronní reset
Přetečení posledního čítače
Reakce na sestupnou hranu

71
next
previous
index

## Slide 72: Test VHDL1
Zadání
Resetovací vstup je asynchronní
Funkci vstupů podle značky
Doplňte počet bitů výstupu

72
next
previous
index

## Slide 73: Konec
73
previous
index