## Slide 1: MIT Paměti
Díl I

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma Paměti
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum říjen 2023
10.10.2023

## Slide 3: Index
3
next
Funkce paměti
Blokové schéma paměti
Zápis a čtení
Vlastnosti pamětí
Metody přístupu k datům v paměti
Závislost na napájecím napětí
Statická paměť SRAM
Dynamická paměť DRAM
ROM

## Slide 4: Zdroje
next
previous
4
Statické a dynamické paměti, ROOT.CZ
Práce se synchronními a asynchronními DRAM, ROOT.CZ
Flash paměti – historie a současnost
Technologie operačních pamětí
How RAM Works, howstuffworks.com
How ROM Works, howstuffworks.com
How flash-memory Works, howstuffworks.com
index
Binární předpona, WIKI.COM

## Slide 5: Paměti
next
previous
5
Nová kapitola
index

## Slide 6: Funkce paměti
Jakou funkci má paměť ?
Paměť se používá k dočasnému nebo trvalému uchování informace
Co rozumíme dočasným a trvalým uchováním informace
Trvalé uložení myslíme uchování dat po odpojení napájecího napětí
K jakému účelu slouží paměť v logických systémech
Uchování obsahu tabulek dekodérů
Paměť programu např. BIOS
Uložení dat z výpočtů k dalšímu zpracování
Nastavení přístrojů (čas v hodinách, oblíbené stanice…)
?
6
next
previous
index

## Slide 7
Jak uložíme informaci do paměti?
Jaká bude rychlost zápisu a budeme potřebovat speciální zařízení?
Musíme paměť vyjmout ze zařízení pro programování?
Musíme paměť před naplněním smazat a jak?
Jak dlouho může být informace uložena v paměti?
Můžeme obsah paměti měnit i na dálku?
?
7
next
previous
index
Funkce paměti

## Slide 8: Funkce paměti
8
next
previous
index
Paměť
Adresa
Data
Čtení/zápis

## Slide 9: Funkce paměti
Popis
Adresa – určuje paměťové místo, ze které se bude číst nebo se do něj bude zapisovat
Data – obousměrný vstup/výstup informace
Čtení/zápis – vstup určuje, zda se data na datovém vstupu zapisovat nebo zda se budou číst
9
next
previous
index

## Slide 10: Blokové schéma paměti
10
next
previous
index

## Slide 11: Blokové schéma paměti
Popis
Data – obousměrný vstup/výstup informace
Registr adresy uchovává aktuální adresu (N bitová adresa)
Do registru dat se uloží data, která se mají zapsat na aktuální adresu (nebo jsou v něm uložena čtená data) (šířka dat M bitů)
Dekodér adresy 1 z N selektuje podle nastavené binární adresy jednu paměťovou adresu (počet adres 2N)
Paměť je místo pro uchování informace (1 bit)
11
next
previous
index

## Slide 12: Režimy paměti
12
next
previous
index
Zápis na adresu
Čtení z adresy
Smazání celé paměti
Naprogramování obsahu

## Slide 13: Režimy paměti
Zápis na adresu
Nastaví se adresa zápisu (adresový registr)
Nastaví se data (datový registr)
Signálem WRITE se data přepíší z registru dat na nastavenou adresu
13
next
previous
index

## Slide 14: Režimy paměti
14
next
previous
index
Zápis na adresu

## Slide 15: Režimy paměti
Čtení z adresy
Nastaví se adresa čtení (adresový registr)
Signálem READ se data přepíší ze zvolené adresy do registru dat
15
next
previous
index

## Slide 16: Režimy paměti
16
next
previous
index
Zápis na adresu

## Slide 17: Režimy paměti
Smazání celé paměti
Všechny adresy naplníme defaultním stavem
17
next
previous
index

## Slide 18: Režimy paměti
Naprogramování obsahu
Do paměti se přenese obsah souboru
18
next
previous
index

## Slide 19: Vlastnosti pamětí
Organizace
Kapacita
Metoda přístupu k datům v paměti
19
next
previous
index

## Slide 20: Organizace paměti
20
next
previous
index

## Slide 21: Organizace paměti
Organizace paměti je způsob, jak jsou data uložena v paměti
Šířka adresového prostoru - počet adres v paměti; je dána počtem adresových bitů
Celkový počet adres je dán mocninou 2N, kde N je počet adresových bitů
Šířka dat - počet bitů, které lze uložit na jedné adrese
21
next
previous
index

## Slide 22: Kapacita paměti
Množství informace, kterou můžeme uložit do paměti
Kapacita paměti
=
Počet adres x šířka dat
22
next
previous
index
Množství se určuje v bitech

## Slide 23: Kapacita paměti
Jednotka | Předpona | Počet adresových bitů | Počet adres
K | Kilo | 10 | 210
M | Mega | 20 | 220
G | Giga | 30 | 230
T | Tera | 40 | 240
P | Peta | 50 | 250
23
next
previous
index

## Slide 24: Metody přístupu k datům v paměti
24
next
previous
index
Metody přístupu k datům
Paměť s libovolným přístupem RAM
Paměť se sekvenčním přístupem SAM
Paměť LIFO a FIFO
Paměť adresována obsahem CAM

## Slide 25: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť s libovolným přístupem RAM
Data jsou přístupna na libovolné adrese, nezáleží na předchozím čtení nebo zápisu
Paměťová místa jsou vyhledána adresou
Paměť se označuje RAM (Random Access Memory)
25
next
previous
index

## Slide 26: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť se sekvenčním přístupem SAM
Data jsou přístupná pouze postupně (sekvenčně)
Je-li v určitý okamžik čtena (zapisována) jedna konkrétní buňka, jako další může být čtena (či zapisována) pouze buňka sousední
Paměť se označuje SAM (Sequential Access Memory)
26
next
previous
index

## Slide 27: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť LIFO a FIFO
LIFO (Last In-First Out) Data zapsaná jako poslední jsou čtena jako první (zásobník)
FIFO (First In-First Out) Data zapsaná první jsou čtena jako první (fronta)
27
next
previous
index

## Slide 28: Metody přístupu k datům v paměti
Paměť adresována obsahem CAM
Data jsou vyhledána porovnáváním obsahu jednotlivých paměťových buněk
Používá se v paměti Cache
Paměť se označuje CAM (Content Addressable Memory)
28
next
previous
index

## Slide 29: Technologie
Bipolární
Tranzistory PNP a NPN
Velký ztrátový výkon
Vysoká rychlost
29
next
previous
index

## Slide 30: Technologie
Unipolární
Tranzistory řízené polem (MOSFET)
Extrémně nízký ztrátový výkon
Nižší rychlost
30
next
previous
index

## Slide 31: Závislost na napájecím napětí
31
next
previous
index
Paměti
Volatilní ztráta informace při odpojení napájení RWM
Statické SRAM
Dynamické DRAM
Non-volatilní informace je zachována ROM
ROM
PROM
EPROM
EEPROM

## Slide 32
Hlavní vlastnost pamětí RWM
Rychlý zápis do paměti (rychlost srovnatelná s rychlosti procesoru)
Hlavní vlastnost pamětí ROM
Nezávislost na napájecím napětí (obsah zůstane i po odpojení napětí)
32
next
previous
index

## Slide 33: Paměť RWM (statická-SRAM)
Vlastnosti
Paměťovým prvkem je klopný obvod
Čtení informace není destruktivní
Použitá technologie
  bipolární
  unipolární NMOS nebo CMOS
Nezávislost na napájecím napětí řešíme použitím zálohovací baterie; používáme obvody CMOS
33
next
previous
index

## Slide 34: Paměť RWM (statická-SRAM)
34
next
previous
index
Bipolární paměťový prvek

## Slide 35: Paměť RWM (statická-SRAM)
Unipolární paměťový prvek
35
next
previous
index

## Slide 36: Paměť RWM (statická-SRAM)
Funkce
Paměťové buňky tvoří bistabilní klopný obvod
Je-li buňka vybrána adresovým vodičem je čten stav na vodiči DATA (čtení) nebo je klopný obvod překlopen vnuceným stavem na vodičích DATA a !DATA (zápis)
36
next
previous
index

## Slide 37: Paměť RWM (statická-SRAM)
Architektura paměti SRAM
1z4
1z4
Třístavový zesilovač, invertor
Odpojeno
Hodnota adresy je 0011 Vyznačte do schématu hodnoty signálů, které jsou aktivní
Paměťový klopný obvod
37
next
previous
index
0011
1
Paměťový klopný obvod
Adresový vodič řádků
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
Notes: Práce s pracovním listem Paměti

## Slide 38: Statická paměť SRAM
Popis funkce - zápis
Řádky jsou adresovány bity A0 a A1
Dekodér sloupců je nastaven bity A2 a A3
Dekodér sloupců přivádí signál ze vstupu Data IN, výstupy budičů vnutí stav (překlopí klopný obvod do žádaného stavu)
38
next
previous
index

## Slide 39: Statická paměť SRAM
1z4
Adresový vodič řádků
0
1
0
0
0
1
0
MULTIPLEXER
Odpojeno
Hodnota adresy je 0001 Vyznačte do schématu hodnoty signálů, které jsou aktivní
0
x
x
x
0001
0
39
next
previous
index
Připojeno

## Slide 40: Statická paměť SRAM
Popis funkce - čtení
Řádky jsou adresovány bity A0 a A1
Logická hodnota ze sloupce je přivedena na vstup multiplexeru, který je přepnut na výstup podle bitu adresy A2 a A3
40
next
previous
index

## Slide 41: Dynamická paměť DRAM
Vlastnosti
Paměťová buňka je tvořena jedním tranzistorem
Data jsou uchovávána ve formě náboje v paměťovém kondenzátoru
Čtení je destruktivní a obsah paměti se musí obnovovat (refresh)
41
next
previous
index

## Slide 42: Dynamická paměť DRAM
Paměťový prvek dynamické paměti
42
next
previous
index

## Slide 43: Dynamická paměť DRAM
Funkce - zápis
Je-li paměťová buňka adresována, sepne se T1
Z vodiče DATA(zápis) se nabije kondenzátor C, bude-li do něj zapisována log1
43
next
previous
index

## Slide 44: Dynamická paměť DRAM
Funkce - čtení
Je-li paměťová buňka adresována, sepne se T2
Je-li kondenzátor C nabit (je na něm napětí), T3 je otevřen a na vodiči !DATA (čtení) bude log0
44
next
previous
index

## Slide 45: Dynamická paměť DRAM
Architektura dynamické paměti
Pro adresaci paměti velké kapacity má adresová sběrnice mnoho bitů
Adresa se nahrává do paměti ve dvou taktech
Adresová sběrnice má poloviční šířku
Paměť 64Kx1 má počet adresových bitů 16, šířka adresová sběrnice bude 8 bitů
Adresová sběrnice používá časový multiplex
45
next
previous
index
Notes: sesit

## Slide 46: Dynamická paměť DRAM
Časový multiplex
Je sdílení sběrnice v čase
V prvním taktu je na sběrnici první část adresy, v druhém taktu je druhá část adresy
Řídící signály časového multiplexu /RAS pro horní část adresy (ROW), /CAS pro dolní část adresy (COL)
46
next
previous
index
Notes: sesit

## Slide 47: Dynamická paměť DRAM
Adresace
Adresa je rozdělena na HORNÍ a DOLNÍ část
47
next
previous
index
Adresa horní(8b)
Adresa dolní (8b)
Adresa
AA 05
Notes: sesit

## Slide 48: Dynamická paměť DRAM
48
next
previous
index
Notes: Pracovní list

## Slide 49: Dynamická paměť DRAM
Řízení dynamické paměti (čtecí cyklus)
49
next
previous
index
Notes: Pracovní list

## Slide 50: Dynamická paměť DRAM
Čtecí cyklus
Nastavíme horní část adresy signálem /RAS
Nastavíme dolní část adresy signálem /CAS
Mezi signálem RAS a CAS musí uplynout čas tRCD (RAS to CAS Delay)
Řídící signály multiplexu /RAS pro horní část adresy, /CAS pro dolní část adresy
Čteme data
50
next
previous
index
Notes: Pracovní list

## Slide 51: Dynamická paměť DRAM
Blok dat
Jsou data, které jsou uložena na adresách po sobě následujících
51
next
previous
index
Adresa | Data
1A 01 | 
1A 02 | 
1A 03 | 
1A 04 | 
Adresa horní
Adresa dolní
Adresa v horní části se nemění
Notes: Sešit

## Slide 52: Dynamická paměť DRAM
52
next
previous
index
Čtení bloku dat

## Slide 53: Dynamická paměť DRAM
Čtení bloku dat
Nastavíme horní část adresy signálem /RAS
Nastavíme dolní část adresy signálem /CAS
Čteme data
Nastavíme už jen dolní část adresy …
Čteme data
53
next
previous
index

## Slide 54: Non-volatilní paměť
ROM
Programmable ROM
Erasable PROM
Electrically EPROM
54
next
previous
index

## Slide 55: Funkce paměti
Hlavní vlastnost paměti ROM
Data uložena v paměti zůstanou i při odpojení napájecího napětí
55
next
previous
index

## Slide 56: Vlastnosti pamětí ROM
Paměť pouze pro čtení ROM (Read Only Memory)
Doba zápisu je podstatně větší než doba čtení
Odpojením napětí data zůstávají
Používá se jako paměť programu nebo jako kombinační obvod
56
next
previous
index

## Slide 57: Realizace kombinačního obvodu
57
next
previous
index

## Slide 58: Ideové schéma paměti ROM
58
next
previous
index

## Slide 59: Ideové schéma paměti ROM
Popis
Dekodér selektuje jednotlivé řádky
Vodivý spoj v daném místě indikuje log O
Jinak je log 1
Podle provedení spojky má ROM různé vlastnosti
59
next
previous
index

## Slide 60: Paměť ROM
Read Only Memory
Programuje se při výrobě (vytvořením vrstvy přechodů-diod podle požadovaných dat)
Paměť je permanentní (nelze uživatelsky programovat, nelze měnit obsah)
60
next
previous
index

## Slide 61: Paměť PROM
Programmable ROM
Zákazník se může sám vložit obsah paměti pomocí přístroje-programátoru
Paměťovým prvkem je PN přechod (přeruší se tavná propojka)
Paměť je permanentní (One-Time Programmable), nelze měnit obsah
61
next
previous
index

## Slide 62: Paměť PROM
62
next
previous
index

## Slide 63: Paměť EPROM
Erasable PROM
Zákazník se může sám vložit obsah paměti pomocí přístroje-programátoru
Obsah paměti lze změnit, před novým programováním se musí vymazat UV zářením – součástka musí být umístěna na DPS v patici
Paměťovým prvkem je MOS tranzistor s plovoucím hradlem
63
next
previous
index

## Slide 64: Paměť EPROM
Tranzistor MOS s plovoucím hradlem
Napětí přivedené na elektrodu Gate vytvoří elektrické pole, které vytvoří vodivý kanál mezi elektrodami Source a Drain
Plovoucí hradlo je kovová elektroda umístěna mezi Gate a kanál a je uzavřena v oxidu křemičitém
Uchovává náboj, který se do ní dostal pomocí tunelového jevu (trvanlivost náboje 100 let)
64
next
previous
index

## Slide 65: Paměť EPROM
65
next
previous
index

## Slide 66: Paměť EEPROM
Electrically EPROM
Programuje se přímo v aplikaci (on board) – součástka může být pevně připojena k DPS
Obsah smažeme elektricky
Programování se provádí pomocí sériového rozhraní, můžeme updatovat obsah paměti na dálku (stáhneme obsah paměti z internetu)
Flash paměť – paměť se celá vymaže, EEPROM – mohou se měnit jednotlivé adresy
66
next
previous
index

## Slide 67: Shrnutí
67
next
previous
index

## Slide 68: Konec
68
previous
index

## Slide 69: Kontrolní otázky
Počet adres v paměti je 2048, kolik adresových vodičů připojuje paměť k adresové sběrnici?
Jaký je rozdíl mezi statickou a dynamickou pamětí?
Kapacita paměti je 8192 bitů, počet adresových bitů je 13, jaká je šířka paměti?
Paměť RAM, data jsou vyhledána pomoci …………………………..?
Paměť CAM (Content Adressable Memory), data jsou vyhledána …………………………………?
Kolik adresových vodičů má paměť 128G?
Architektura dynamické paměti: Vysvětlete pojem multiplexu adresy.
Vysvětlete princip činnosti dynamické paměti
Popište architekturu dynamické paměti
69
next
previous
index


## Slide 70
Vysvětlete pojem třístavová sběrnice?
Jakou vlastnost mají paměti typu ROM?
Vysvětlete pojem programování on board?
Jakou vlastnost má paměť , ve které jsou použity tavné propojky?
Jaký obvod nám zajistí, že ?
Kolik adresových vodičů má paměť 128G?
Architektura dynamické paměti: Vysvětlete pojem multiplexu adresy.
Vysvětlete princip činnosti dynamické paměti
Popište architekturu dynamické paměti
70
next
previous
index


## Slide 71: Pojmy
71
next
previous
index
ROM Read Only Memory
Paměť pouze k čtení
Mask ROM
Obsah vytvořen maskou při výrobě
PROM Programmable ROM program
Programovatelná paměť uživatelem (One Time)
EPROM Erasable PROM
Paměť mazatelná UV zářením
EEPROM Electricaly Erasable PROM
Paměť elektricky mazatelná, programuje se přímo v aplikaci
FLASH(ROM)
Po blocích elektricky mazatelná paměť

## Slide 72: Zásobník
5
4
3
2
1
Last In First Out

## Slide 73: Fronta
5
4
3
2
1
First In First Out