## Slide 1: MIT Modely
Díl II

## Slide 2: Mikroprocesorová technika
Téma Základní pojmy
Předmět MIT
Ročník 3
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum listopad 2023
1.12.2023

## Slide 3: Index
3
next
Základní pojmy
Architektura počítače
Von Neumannova architektura
Hardvardská architektura
Princip činnosti počítače
Instrukce, program
Jak se vykonává program

## Slide 4: Zdroje
next
previous
index
4
Computer Organization and Design, Patterson, Henessy
Von Neumannova architektura, J.Peterka

## Slide 5: Modely počítačů
next
previous
index
5
Nová kapitola

## Slide 6: Základní pojmy
Hardware
  Technické (hmotné) vybavení počítače
Software
  Programové (nehmotné) vybavení počítače
6
next
previous
index

## Slide 7: Základní pojmy
Program
  Je sled instrukcí, které vykonávají zadaný algoritmus
7
next
previous
index

## Slide 8: Základní pojmy
Instrukce
  Je předpis k provedení nějaké elementární činnosti realizovatelný přímo technickým vybavením počítače (např. přičtení jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.)
8
next
previous
index

## Slide 9: Základní pojmy
Instrukční sada
  Je množina instrukcí, které umí vykonávat konkrétní procesor
9
next
previous
index

## Slide 10: Základní pojmy
Sběrnice
Je svazek adresových, datový a řídících vodičů
Adresa určuje komu, data určuje co, řídící vodiče např. směr
10
next
previous
index

## Slide 11
Hlavní
paměť
Výstupní jednotka
Vstupní jednotka
Řadič
ALU
Procesor
sběrnice
Řídící signály
11
next
previous
index
RWM
Architektura počítače

## Slide 12: Von Neumannova architektura
Základní principy
Používá dvojkovou soustavu
Programy a data jsou umístěny v operační paměti (v průběhu výpočtu nenačítá z vnější paměti data ani program)
Rychlost paměti je srovnatelná s rychlostí ALU
Operační paměť je paměť s libovolným přístupem (všechny instrukce a dat musí být okamžitě přístupné)
ALU umí jen sčítání (ostatní operace se dají převést na sčítání)
12
next
previous
index

## Slide 13: Von Neumannova architektura
Struktura počítače
Řadič – dekóduje instrukce a je zdrojem řídících signálů (CPU)
Aritmeticko-logická jednotka – vykonává výpočty (CPU)
Paměť – s rychlosti čtení a zápisu odpovídající jednotce CPU
Vstupní a výstupní jednotky – umožňují komunikovat s okolím, jsou zde připojeny vnější datová uložiště pro trvalé uložení dat typu ROM
13
next
previous
index

## Slide 14: Von Neumannova architektura
Řešení problémů
Změna funkce počítače – dosáhneme ji pouze změnou obsahu paměti (SW) – HW počítače je neměnný
V oblasti návrhu SW existují mnohem výkonnější metody a nástroje než řešením návrhem HW
14
next
previous
index

## Slide 15: Von Neumannova architektura
Co obsahuje paměť
Obsahuje informace ve dvojkovém kódu (program a data)
Program – instrukce pro procesor (BIN)
Data – částečné výsledky, konečné výsledky (BIN)
O tom zda se jedná o Program nebo o Data rozhoduje způsob interpretace
15
next
previous
index

## Slide 16: Von Neumannova architektura
Organizace paměti
Struktura paměti - je N-bitové pole o šířce W slov s rychlosti čtení a zápisu odpovídající jednotce CPU
Vyhledávaní – paměť umožňuje zadáním adresy data číst nebo je ukládat
Typ paměti – paměť je typu RWM, neboť se zde ukládají výsledky výpočtů
Pozn: paměť se může přepisovat (program) a po zapnutí se musí načíst program pro běh počítače z vnější paměti
16
next
previous
index

## Slide 17: Von Neumannova architektura
Uložení programu
Uložení - v paměti za sebou
Následující instrukce je na adrese o jednu větší
Instrukce skoku může změnit lineární vykonávání instrukcí mimo toto pořadí
17
next
previous
index

## Slide 18: Von Neumannova architektura
Dvojková soustava
Kódování – veškeré instrukce a data jsou zakódovány ve dvojkové soustavě
Dekódování – se provádí pomocí logických obvodů
18
next
previous
index

## Slide 19: Hardvardská architektura
Paměť dat
Výstupní jednotka
Vstupní jednotka
Řadič
ALU
Procesor
sběrnice
Řídící signály
Paměť programu
19
next
previous
index
RWM
ROM

## Slide 20: Harvardská architektura
Funkce modelu
Rozdíl - paměť je rozdělena na paměť dat a paměť programu
Výhody – paměti mohou být různého typu (RWM-data a ROM-program) nebo jiné organizace (např. data x8 a program x16)
Funkce – stejná jako von Neumannův model
Použití – mikrokontrolér (jednorázový počítač, který má v paměti jeden program v paměti ROM)
20
next
previous
index

## Slide 21: Realizace kombinačního obvodu
21
next
previous
index

## Slide 22: Architektura CISC a RISC
CISC
Complex Instruction Set Computer
Instrukční sada obsahuje velmi široký okruh instrukcí
Instrukce mají proměnlivou délku slova
Vykonávání různých instrukcí trvá různou dobu
22
next
previous
index

## Slide 23
RISC
Reduced Instruction Set Computer
Instrukční sada je zúžena; chybějící instrukce se vykonávají programově
Instrukce mají konstantní délku slova
Vykonávání různých instrukcí trvá stejnou dobu
Registry jsou univerzální
23
next
previous
index
Procesory CISC a RISC

## Slide 24: Princip činnosti počítače
Procesor
Paměť
Vstup výstup
Čítač programu
Registr instrukce
Dekóder instrukcí
ALU
Registry
24
next
previous
index

## Slide 25: Princip činnosti počítače
Základní části počítače
Procesor
Paměť
Vstupně výstupní jednotky
25
next
previous
index

## Slide 26: Princip činnosti počítače
Procesor obsahuje tyto části
Čítač programu
Registr instrukce
Registry
Dekodér instrukce
Aritmeticko-logickou jednotku
26
next
previous
index

## Slide 27: Princip činnosti počítače
Čítač programu
PC - program counter
Je registr, v kterém je uložena adresa do paměti, kde se nachází aktuálně vykonávaná instrukce
Počet bitů registru závisí na rozsahu adresovatelné paměti
27
next
previous
index

## Slide 28: Princip činnosti počítače
Registr instrukce
Je registr, v kterém je uložen kód aktuálně vykonávané instrukce
28
next
previous
index

## Slide 29: Princip činnosti počítače
Dekodér instrukce
Funkční blok, který dekóduje instrukci
Je zdrojem řídících signálů
Složitost dekodéru je úměrná velikosti instrukční sady
29
next
previous
index

## Slide 30: Princip činnosti počítače
Aritmeticko-logická jednotka (ALU)
Provádí aritmetické a logické operace s daty uloženými v registrech nebo v operační paměti
30
next
previous
index

## Slide 31: Instrukce
Instrukce má
symbolickou podobu
LDI R16,0xFF
a kódovou podobu
0xEF0F
31
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 32: Instrukce
LDI R16,0xFF
Operační kód
1.operand
2.operand
Instrukce se skládá z operačního kódu a operandů
32
next
previous
index

## Slide 33: Instrukce
Operační kód, určuje typ operace
Operandy, určují s jakými daty se má provést daná operace, může být jeden, dva nebo žádný
Adresace určuje, jak jsou operandy dosažitelné
33
next
previous
index

## Slide 34: Instrukce
Mění instrukce čítač programu (PC)
Ano – instrukce modifikuje PC (instrukce skoku, volání podprogramu) PC=hodnota
Ne – instrukce nemění PC (všechny ostatní instrukce) PC=PC+1
34
next
previous
index

## Slide 35: Instrukce
Návěští
Je symbolické označení místa v programu (adresa)
Při překladu kompilátorem se symboly nahradí číselnou adresou, která se vypočítá
35
next
previous
index

## Slide 36: Jak se vytváří aplikace
Vyšší programovací jazyk (C)
Používají se základní struktury (sekvence, větvení a cyklus)
Program je abstrahován od procesoru, na kterém je kód vykonáván
Vývoj programu je rychlý +
Strojový kód nemusí být optimální –
36
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 37: Jak se vytváří aplikace
Nižší programovací jazyk (ASM)
Používají se instrukce konkrétního procesoru
Vývoj programu je pomalý -
Strojový kód může být optimalizován +
Náročné na znalosti programátora -
37
next
previous
index
Notes: Nakreslit na tabuli příklad ADD A,#33

## Slide 38: Jak se vykonává program
38
next
previous
index
Příklad
Program bude vykonávat cyklus a po provedení se bude opakovat
while (1)
{
i=2
for(i=2;i>0;i--)
{
}
}
Použité instrukce
LDI naplň registr
DEC odečti jedničku z registru
CPI porovnej obsah registru
BRNE skoč, když se nerovná
RJMP pokračuj v programu na adrese

## Slide 39: Zdrojový kód
N2: LDI R16,2
N1: DEC R16
CPI R16,0
BRNE N1
RJMP N2
39
next
previous
index

## Slide 40
adresa | kód | mnemonický kód | délka
0000 | E002 | LDI R16,2 | 1
0001 | 950A | DEC R16 | 1
0002 | 3000 | CPI R16,0 | 1
0003 | F7E9 | BRNE 0001 | 1
0004 | 940C | RJMP 0000 | 2
0005 | 0000 |  | 
0006 | 0000 | NOP | 1
40
next
previous
index
Strojový kód v paměti programu

## Slide 41
PC | instrukce | word | 
0000 | LDI R16,2 | 1 | PC+1
0001 | DEC R16 | 1 | PC+1
0002 | CPI R16,0 | 1 | PC+1
0003 | BRNE 0001 | 1 | PC=1
0001 | DEC R16 | 1 | PC+1
0002 | CPI R16,0 | 1 | PC+1
0003 | BRNE 0001 | 1 | PC=1
0001 | JMP 0000 | 2 | PC=0
0000 | LDI R16,2 | 1 | PC+1
0001 | DEC R16 | 1 | PC=1
41
next
previous
index
Sled vykonávaných instrukcí

## Slide 42
Po startu počítače se nastaví čítač programu (PC) na hodnotu 0000
Procesor čte instrukci na adrese, která je uložena v registru PC
Paměť dodá data, která se přesunou do registru instrukce
42
next
previous
index
Postup vykonávání programu

## Slide 43: Postup vykonávání programu
Dekodér dekóduje instrukci. Pokud má instrukce operand, čte další data z paměti nebo ze vstupu a výstupu. Jinak řídí přesuny dat mezi registry a používání ALU
Po vykonání se inkrementuje adresa v PC, podle délky instrukce
V případě skokové instrukce se naplní PC adresou, na které bude program pokračovat
43
next
previous
index

## Slide 44: Konec
44
previous
index

## Slide 45
Život
28. prosince 1903 Budapešť, Rakousko-Uhersko – 8. února 1957 Washington, D.C., Spojené státy americké
Značnou mírou přispěl k oborům jako jsou kvantová fyzika, funkcionální analýza, teorie množin, ekonomie, informatika, numerická analýza, hydrodynamika, statistika a mnoho dalších matematických disciplín
Vstupně-výstupní jednotka umožňuje počítači komunikovat s okolím
45
next
previous
index
John von Neumann