## Slide 1: Kódování dat
Nová kapitola
1
next
previous
index

## Slide 2: Kódování
Kódování je činnost, která převádí informaci z jedné formy do druhé
2
next
previous
index

## Slide 3: Kódování
Abeceda originálu
Abeceda obrazu
3
next
previous
index

## Slide 4
Kód je pravidlo, které k sobě přiřazuje prvky dvou souborů symbolů
Soubor symbolů může obsahovat libovolné znaky, nazývá se abeceda
4
next
previous
index
Kód

## Slide 5: Kódování a dekódování
Kódování je činnost, při které vytvoříme z originálu obraz použitím kódu
Dekódování je činnost, při které vytvoříme z obrazu originál použitím zpětného kódu
5
next
previous
index

## Slide 6: Binární kódy
Binární kódy
Oktalový, hexadecimální
BCD kód
Přímý dvojkový kód
Kód K z N
Greyův kód
Johnsonův kód
6
next
previous
index

## Slide 7: Přímý dvojkový kód
Přiřazuje danému číslu kombinací dvou znaků 0 a 1
4510=010111012
7
next
previous
index

## Slide 8: Kódy pro zobrazení dvojkových čísel
Oktalový kód
Hexadecimální kód
Kódy slouží k zobrazení dvojkových čísel
010111012=5D16=1358
8
next
previous
index

## Slide 9: BCD kód
Dvojkově kódovaný desítkový kód (Binary Coded Decimal)
Každá desítková číslice 0-9 je vyjádřena čtyřmi bity ve dvojkové soustavě
Používá se ke kódování desítkových čísel
9
next
previous
index
934210=1001 0011 0100 0010BCD

## Slide 10: Kódy K z N
Kódy K z N mají kódové slovo s délkou N bitů, z nichž je K bitů jedničky a ostatní jsou nuly
10
next
previous
index

## Slide 11: Kódy K z N
N = 10
K = 1
11
next
previous
index
Kód 1 z 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | 1 z 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 12: Grayův kód
Při přechodu z jednoho stavu do druhého dochází ke změně pouze v jednom bitů
Ve dvojkovém kódu při přechodu z 710 -> 810 (01112->10002) se mění všechny 4 bity současně;
hrozí nebezpečí vzniku tzv. hazardních stavů
12
next
previous
index

## Slide 13: Grayův kód
13
next
previous
index

## Slide 14: Kód Johnsonův
14
next
previous
index

## Slide 15: Kód 7 segmentový displej
Segmentový zobrazovač zobrazuje čísla 0-9 a znaky A,B,C,D,E,F
Segmenty jsou označeny a, b, c … g a desetinná tečka dp
15
next
previous
index
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 16: Segmentový displej
BCD kód | g D6 | f D5 | e D4 | d D3 | c D2 | b D1 | a D0 | HEX
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24
3 |  |  |  |  |  |  |  | 30
4 |  |  |  |  |  |  |  | 19
5 |  |  |  |  |  |  |  | 12
6 |  |  |  |  |  |  |  | 02
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78
8 |  |  |  |  |  |  |  | 00
9 |  |  |  |  |  |  |  | 10
A |  |  |  |  |  |  |  | 08
B |  |  |  |  |  |  |  | 03
C |  |  |  |  |  |  |  | 46
D |  |  |  |  |  |  |  | 21
E |  |  |  |  |  |  |  | 06
F |  |  |  |  |  |  |  | 0E
next
previous
16
index

## Slide 17: Segmentový displej
Segment svítí je-li na výstupu log 1
a
b
c
d
e
f
g
next
previous
17
index

## Slide 18: Segmentový displej
Čísla A až F
a
b
c
d
e
f
g
next
previous
18
index

## Slide 19: Kódování znaků
Znamená přiřazení znaku nějakému číselnému kódu
Pro kódování znaků se používá termín kódová znaková sada
Kódová sada obsahuje nejen znaky, ale i tzv. řídící kódy (netisknou se)
19
next
previous
index

## Slide 20: ASCII
American Standard Code for Information Interchange
Kód slouží pro zobrazení a přenos alfanumerických znaků
20
next
previous
index

## Slide 21: ASCII
’B’=4216
Řídící kódy
Znaky
21
next
previous
index

## Slide 22: Osmibitový kód ASCII
Kódovací tabulka je rozšířena o jeden bit na 256 kombinací
Kódy od 0 do 127 jsou stejné jako u 7-bitového kódu
Kódy od 128 do 255 jsou vyhrazeny národním znakům
22
next
previous
index

## Slide 23: Osmibitový kód ASCII
Řídící kódy
Národní znaky
Mezinárodní znaky
CP852
23
next
previous
index

## Slide 24: Kódování češtiny
24
next
previous
index
Sada | Popis
CP852 | Osmibitové kódování češtiny v systému MS-DOS
ISO 8859-2 | Osmibitové kódování češtiny v UNIXových systémech
Windows-1250 | Osmibitové kódování češtiny používané v systémech Microsoft Windows
Kód Kamenických | Osmibitové kódování češtiny částečně kompatibilní s CP437 (zachovává semigrafické znaky)

## Slide 25: Unicode
25
next
previous
index

## Slide 26: Zabezpečení dat
Při přenosu informací dochází ke ztrátě informace
Na straně příjemce musíme verifikovat správnost doručené informace nebo přijatou informaci opravit
Zpráva se skládá z informační a zabezpečovací části
26
next
previous
index

## Slide 27: Parita
Nejjednodušší metoda je doplnění zprávy paritním bitem
Při odeslání doplníme zprávu paritním bitem
Při příjmu z informačních bitů vypočítáme paritní bit
Porovnáme přijatý a vypočítaný paritní bit
27
next
previous
index

## Slide 28: Parita
Parita je doplnění kódu do sudého nebo lichého počtu jedniček
Parita indikuje pouze jedinou chybu
BCD s lichou paritou | 
0 | 0000 1
1 | 0001 0
2 | 0010 0
3 | 0011 1
4 | 0100 0
5 | 0101 1
6 | 0110 1
7 | 0111 0
8 | 1000 0
9 | 1001 1
28
next
previous
index

## Slide 29: Parita
29
next
previous
index