## Slide 1: Logické funkce
Nová kapitola
next
previous
index
1

## Slide 2: Návrh logického obvodu
Definování vstupních a výstupních veličin, které ovlivňují chování systému
Popis chování systému pomocí pravdivostní tabulky
Vytvoření logické funkce z pravdivostní tabulky a její minimalizace
Obvodová realizace pomocí elektronických nebo reléových obvodů
next
previous
index
2

## Slide 3: Logická proměnná
Na vstupu i výstupu logického obvodu mohou veličiny (logické proměnné) nabývat pouze jednu ze dvou hodnot
pravda (true, 1, high, H)
  nepravda (false, 0, low, L)
next
previous
index
3

## Slide 4: Výrok
Příklad
Výrok je tvrzení, o kterém má smysl prohlásit, že platí nebo neplatí
2 je větší než 3
nepravda
dveře jsou zavřeny
pravda
v zásobníku je voda
pravda
jaké je počasí venku
není výrok
next
previous
index
4

## Slide 5: Složený výrok
Příklad
Složený výrok je vytvořen z výroků jednoduchých, které jsou spojeny pomocí logických spojek
Venku prší I sněží.
Dveře jsou zavřeny A je stlačeno tlačítko.
Je sepnut spínač1 NEBO spínač2.
next
previous
index
5

## Slide 6: Logický obvod
Logický obvod realizuje žádanou logickou funkci
next
previous
index
6

## Slide 7: Logický obvod
Kombinační logický obvod
Hodnota na výstupu je závislá jen na hodnotách vstupu
Sekvenční logický obvod
Hodnota na výstupu je závislá na hodnotách vstupu a také na minulých hodnotách vstupů
next
previous
index
7

## Slide 8: Popis logického obvodu
f1, f2 logické funkce
a,b,c vstupní logické proměnné
next
previous
index
8

## Slide 9: Popis logického obvodu
Logická funkce přiřadí hodnotu výstupu pro určitou kombinaci hodnot vstupních proměnných
Na vstupu může nastat 2n kombinací
n = 2 počet kombinací 4
n = 3 počet kombinací 8
n = 4 počet kombinací 16
next
previous
index
9

## Slide 10: Způsoby popisu
next
previous
index
10
Způsoby popisu funkce logického obvodu
Výraz
Pravdivostní tabulka
Slovní popis
Karnaughova mapa
Obvodová značka

## Slide 11: Základní logické funkce
next
previous
index
11
Základní logické funkce
Součin
Součet
Negace
Negovaný součin
Negovaný součet
Exclusivní součet

## Slide 12: Negace, inverze
NOT, INV
neplatí, že
A | Y
0 | 1
1 | 0
next
previous
index
12

## Slide 13: Logický součin
AND
a; a současně; i
next
previous
index
13
B | A | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 14: Logický součet
OR
nebo
next
previous
index
14
B | A | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 15: Negovaný logický součin
NAND
next
previous
index
15
B | A | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 16: Negovaný logický součet
NOR
next
previous
index
16
B | A | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 17: Výlučný logický součet
XOR
next
previous
index
17
B | A | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 18: Pravdivostní tabulka všech funkcí pro dvě proměnné
next
previous
index
18
A | B | A.B | A+B | A.B | A+B | AB
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 19: Pravdivostní tabulka
Pravdivostní tabulka určuje hodnotu funkce pro všechny kombinace vstupních proměnných
Počet řádků tabulky je dán počtem vstupních proměnných; pro N proměnných je počet řádků 2N
next
previous
index
19

## Slide 20: Pravdivostní tabulka
č | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
2 | 1 | 0 | 
3 | 1 | 1 | 
č | C | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
č | D | C | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Pravdivostní tabulka pro tři proměnné
Pravdivostní tabulka pro čtyři proměnné
Pravdivostní tabulka pro dvě proměnné
next
previous
index
20
č | A | Y
0 | 0 | 
1 | 1 | 
Pravdivostní tabulka pro jednu proměnnou

## Slide 21
Výraz
Pravdivostní tabulka
Karnaughova mapa
next
previous
index
21

## Slide 22: Příklad 1
Vytvořte pravdivostní tabulku pro funkce AND, OR, NAND, NOR
Funkce mají 3 proměnné
next
previous
index
22


## Slide 23: Řešení příklad 1
č | C | B | A
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1
A.B
0
0
0
0
0
0
0
1
A+B
0
1
1
1
1
1
1
1
A.B
1
1
1
1
1
1
1
0
A+B
1
0
0
0
0
0
0
0
AB
0
1
1
1
1
1
1
0

next
previous
index
23

## Slide 24: Příklad 2
Ověřte zda jsou funkce totožné
next
previous
index
24


## Slide 25: Příklad 3

Vytvořte pravdivostní tabulku pro funkci
next
previous
index
25

## Slide 26: Řešení příklad 3

č | D | C | B | A
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
C
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
B
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
A
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
A.B
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
C.D
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
A.B+C.D
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
A.B+C.D
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
A.B
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Y
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
next
previous
index
26

## Slide 27: Karnaughova mapa
Karnaughova [karnaufova] mapa je projekce pravdivostní tabulky do dvourozměrné mapy
next
previous
index
27

## Slide 28
Výraz
Pravdivostní tabulka
Karnaughova mapa
next
previous
index
28

## Slide 29: Karnaughova mapa
č | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 0
A
B
1
0
1
1
0
1
0
0
B
A
0
1
2
3
1
0
1
0
K-mapa 2 proměnné
next
previous
index
29

## Slide 30: Karnaughova mapa
A
C
0
0
1
1
0
0
0
0
B
A
0
1
4
5
K-mapa 3 proměnné
C
B
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
3
2
6
7
next
previous
index
30

## Slide 31: Karnaughova mapa
A
C
K-mapa 4 proměnné
B
D
B
A
C
D
next
previous
index
31

## Slide 32: Příklad 4
Vytvořte Karnaughovu mapu pro funkci zadanou pravdivostní tabulkou.
next
previous
index
32

č | C | B | A
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1
Y
0
1
0
1
1
0
1
0

## Slide 33: Řešení

next
previous
index
33
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
A
C
0
1
4
5
B
3
2
6
7
č | C | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 34
Vytvořte Karnaughovu mapu pro funkci zadanou pravdivostní tabulkou.
next
previous
index
34

č | D | C | B | A
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
Y
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
Příklad 5

## Slide 35: Řešení
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
A
C
B
D
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
č | D | C | B | A
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1
Y
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
next
previous
index
35

## Slide 36
Výraz
Pravdivostní tabulka
Karnaughova mapa
next
previous
index
36

## Slide 37: Booleova algebra
Použití
Zjednodušení logického výrazu
Upravení výrazu s ohledem na realizaci pomocí vhodných logických členů
next
previous
index
37

## Slide 38: Axiomy Booleovy algebry
Zákon komutativní (záměna)
Zákon asociativní (sdružování)
Zákon distributivní (roznásobení)
Negace negace
Neutrálnost nuly a jedničky
Agresivnost nuly a jedničky
Zákon vyloučení třetího
De Morganovy zákony
next
previous
index
38

## Slide 39: Axiomy Booleovy algebry
Zákon komutativní (záměna)
next
previous
index
39

## Slide 40: Axiomy Booleovy algebry
Zákon asociativní (sdružování)
next
previous
index
40

## Slide 41: Axiomy Booleovy algebry
Zákon distributivní (roznásobení)
next
previous
index
41

## Slide 42: Axiomy Booleovy algebry
Negace negace
Ověřte pravdivostní tabulkou
next
previous
index
42
č | A | A | A
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 43: Axiomy Booleovy algebry
Neutrálnost nuly a jedničky
next
previous
index
43
č | A | 0 | A+0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
č | A | 1 | A.1
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Ověřte pravdivostní tabulkou

## Slide 44: Axiomy Booleovy algebry
Agresivnost nuly a jedničky
next
previous
index
44
č | A | 1 | A+1
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
č | A | 0 | A.0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
Ověřte pravdivostní tabulkou

## Slide 45: Axiomy Booleovy algebry
Zákon vyloučení třetího
next
previous
index
45
Ověřte pravdivostní tabulkou
č | A | A | A+A
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
č | A | A | A.A
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 46: Axiomy Booleovy algebry
Zákon absorpce negace
next
previous
index
46

## Slide 47: Axiomy Booleovy algebry
Zákon idempotence
next
previous
index
47

## Slide 48: Axiomy Booleovy algebry
De Morganovy zákony
next
previous
index
48

## Slide 49: Příklad 1
Zjednodušte výraz
Řešení

next
previous
index
49
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 50: Příklad 2
Ověřte pomocí pravdivostní tabulky
Řešení

next
previous
index
50
č | B | A | !A | !A.B | A+!A.B | A+B
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Notes: 7.8.2 a2

## Slide 51: Příklad 3a
Ověřte pomocí pravdivostní tabulky
Řešení

next
previous
index
51
č | B | A | A+B | A.(A+B) | A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: 7.8.2 a5

## Slide 52: Příklad 3b
Ověřte pomocí pravidel Booleovy algebry
Řešení

next
previous
index
52
Notes: 7.8.2 a5

## Slide 53: Příklad 4
Ověřte pomocí pravidel Booleovy algebry, zda platí
Řešení

next
previous
index
53
Notes: 7.8.2 a6

## Slide 54: Příklad 5
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
54
Notes: 7.8.2 b2

## Slide 55: Příklad 6
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
55
Notes: 7.8.2 b3

## Slide 56: Příklad 7
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
56
Notes: 7.8.2 b5

## Slide 57: Příklad 8
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
57
Notes: 7.8.2 b6 – test KM - A

## Slide 58: Příklad 9
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
58
Notes: 7.8.2 b7

## Slide 59: Příklad 10
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
59
Notes: 7.8.2 b8

## Slide 60: Příklad 11
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
60
Notes: 7.8.2 b9

## Slide 61: Příklad 12
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
61
Notes: 7.8.2 b10

## Slide 62: Příklad 13
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
62
Notes: 7.8.2 b11

## Slide 63: Příklad 14
Určete negaci výroku
Řešení

next
previous
index
63
Notes: 7.8.2 c5

## Slide 64: Příklad 15
Určete negaci výroku
Řešení

next
previous
index
64
Notes: 7.8.2 c7

## Slide 65: Příklad 16
Určete negaci výrazu
Řešení

next
previous
index
65
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 66: Příklad 17
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
66
Notes: 7.8.2 b12 test C PT

## Slide 67: Příklad 18
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
67
Notes: 7.8.2 b11 test C PT

## Slide 68: Realizace logické funkce
Realizujte logickou funkci pomocí členů NAND, NOR a NOT
next
previous
index
68
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 69: Realizace logické funkce
Schéma
next
previous
index
69
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 70: Realizace logické funkce
Realizujte logickou funkci pomocí členů AND, OR a NOT
next
previous
index
70
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 71: Realizace logické funkce
Schéma
next
previous
index
71
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 72: Realizace logické funkce
next
previous
index
72

## Slide 73: Realizace logické funkce
next
previous
index
73

## Slide 74: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
Logickou funkci můžeme vyjádřit
Úplnou součtovou formou jako součet součinů
Úplnou součinovou formou jako součin součtů
next
previous
index
74

## Slide 75: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
Logická funkce je popsána pravdivostní tabulkou
Máme za úkol vytvořit funkci Y= f(a,b,c)
next
previous
index
75

## Slide 76: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
Součtová forma
K popisu použijeme řádky, kde je funkce jedničková
Základní součinový člen je součin, který obsahuje všechny vstupní proměnné. Nazývá se MINTERM
pro 1.řádek má tvar
pro 2.řádek má tvar
pro 7.řádek má tvar
pro 8.řádek má tvar
pro 5.řádek má tvar
next
previous
index
76

## Slide 77: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
Úplná součtová forma
Logická funkce je součet základních součinových členů (mintermů)
next
previous
index
77

## Slide 78: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
Součinová forma
K popisu použijeme řádky, kde je funkce nulová.
Základní součtový člen je součtem, který obsahuje všechny vstupní proměnné. Nazývá se MAXTERM
pro 3.řádek má tvar
pro 4.řádek má tvar
pro 6.řádek má tvar
next
previous
index
78

## Slide 79: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
Úplná součinová forma
Logická funkce je součin základních součtových členů (maxtermů)
next
previous
index
79

## Slide 80: Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky
next
previous
index
80

## Slide 81: Minimalizace logických funkcí
next
previous
index
81
Minimalizace logické funkce
Karnaughova mapa
Boolova algebra

## Slide 82: Karnaughova mapa
Jednotlivým polím mapy přiřadíme hodnoty logické funkce z odpovídajícího řádku pravdivostní tabulky
Funkce může nabývat hodnoty 0 nebo 1
Někdy vyplyne z rozboru, že nezáleží na hodnotě funkce, tak se přiřadí libovolná hodnota označena X
next
previous
index
82

## Slide 83
Vybranými podmapami musí být pokryty všechny jednotkové stavy logické funkce (kde nabývá logická funkce hodnoty 1)
Do podmapy spojujeme stejné stavy, které spolu sousedí hranou, a to i přes okraje mapy
Podmapy se mohou překrývat
Pravidla minimalizace
next
previous
index
83

## Slide 84: Pravidla minimalizace
Nevytváříme zbytečné podmapy, nespojujeme ty stavy, které již byly pokryty jinou mapou
Čím vetší je podmapa, tím jednodušší bude výraz
Stavy označené X volíme podle potřeby buď 0 nebo 1, aby se vytvořily co největší podmapy
next
previous
index
84

## Slide 85: Pravidla minimalizace
Podmapy mají velikost 1,2,4,8,16 polí
Výsledná funkce je součtem součinů jednotlivých podmap, stavy 1
next
previous
index
85

## Slide 86
Minimalizujte funkci zadanou pravdivostní tabulkou
Příklad
next
previous
index
86
č | C | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 87
next
previous
index
87

## Slide 88: Podmapa P1
next
previous
index
88

## Slide 89: Podmapa P1
next
previous
index
89

## Slide 90: Podmapa P2
next
previous
index
90

## Slide 91: Podmapa P2
next
previous
index
91

## Slide 92: Podmapa P3
next
previous
index
92

## Slide 93: Podmapa P3
next
previous
index
93

## Slide 94: Funkce Y
next
previous
index
94

## Slide 95
next
previous
index
95
P1
P2
P3

## Slide 96
Minimalizujte funkci zadanou pravdivostní tabulkou
Metrika minimalizace

## Slide 97: Příklad 19
Minimalizujte funkci pomocí Karnaughovy mapy

next
previous
index
97
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
A
C
B
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 98: Řešení 19
next
previous
index
98
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
A
C
B
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 99: Příklad 20
Minimalizujte funkci pomocí Karnaughovy mapy

next
previous
index
99
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
A
C
B
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 100: Řešení 20
next
previous
index
100
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
A
C
B
Notes: 7.8.2 c8

## Slide 101: Příklad 21
Minimalizujte funkci pomocí Karnaughovy mapy

next
previous
index
101
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
A
C
B
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 102: Příklad 22
Minimalizujte funkci pomocí Karnaughovy mapy

next
previous
index
102
1 | X | 0 | 0
1 | 1 | 0 | X
A
C
B
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 103: Příklad 23
Minimalizujte funkci pomocí Karnaughovy mapy

next
previous
index
103
1 | X | 1 | 1
1 | 0 | 0 | X
A
C
B
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 104: Příklad 24

next
previous
index
104
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 105: Příklad 25

next
previous
index
105
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 106: Příklad 26

next
previous
index
106
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 107: Příklad 27

next
previous
index
107
1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 108: Příklad 28

next
previous
index
108
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | X
0 | 1 | 1 | X
0 | 0 | 0 | 0
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 109: Příklad 29

next
previous
index
109
X | 0 | X | 1
X | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
X | 0 | X | 1
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 110: Příklad 30

next
previous
index
110
X | 0 | 0 | 0
0 | X | 1 | 0
X | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 111: Příklad 31

next
previous
index
111
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | X | X | 0
1 | 1 | 1 | 1
A
C
B
D
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 112: Konec
next
previous
index
112

## Slide 113: Relé

## Slide 114: Relé

## Slide 115: Relé

## Slide 116: Karnaughova mapa

## Slide 117: Karnaughova mapa

## Slide 119: Podmapa P1
next
previous
index
119

## Slide 120: Podmapa P1
next
previous
index
120

## Slide 121: Podmapa P2
next
previous
index
121

## Slide 122: Podmapa P2
next
previous
index
122

## Slide 123: Podmapa P3
next
previous
index
123

## Slide 124: Podmapa P3
next
previous
index
124

## Slide 125: Podmapa P2
next
previous
index
125

## Slide 126: Příklad 1
Zjednodušte výraz
Řešení

next
previous
index
126
Notes: 7.8.2 a1

## Slide 127: Příklad 2a
Ověřte pomocí pravdivostní tabulky
Řešení

next
previous
index
127
č | B | A | !A | !A.B | A+!A.B | A+B
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Notes: 7.8.2 a2

## Slide 128: Příklad 2b
Ověřte pomocí pravidel Booleovy algebry
Řešení

next
previous
index
128
Notes: 7.8.2 a2

## Slide 129: Příklad 3a
Ověřte pomocí pravdivostní tabulky
Řešení

next
previous
index
129
č | B | A | A+B | A.(A+B) | A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: 7.8.2 a5

## Slide 130: Příklad 3b
Ověřte pomocí pravidel Booleovy algebry
Řešení

next
previous
index
130
Notes: 7.8.2 a5

## Slide 131: Příklad 4a
Ověřte pomocí pravidel Booleovy algebry, zda platí
Řešení

next
previous
index
131
Notes: 7.8.2 a6

## Slide 132: Příklad 5
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
132
Notes: 7.8.2 b2

## Slide 133: Příklad 6
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
133
Notes: 7.8.2 b3

## Slide 134: Příklad 7
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
134
Notes: 7.8.2 b5

## Slide 135: Příklad 8
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
135
Notes: 7.8.2 b6

## Slide 136: Příklad 9
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
136
Notes: 7.8.2 b7

## Slide 137: Příklad 10
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
137
Notes: 7.8.2 b8

## Slide 138: Příklad 11
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
138
Notes: 7.8.2 b9

## Slide 139: Příklad 12
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
139
Notes: 7.8.2 b10

## Slide 140: Příklad 13
Zjednodušte
Řešení

next
previous
index
140
Notes: 7.8.2 b11

## Slide 141: Výsledky

Notes: 7.8.2 b11

## Slide 142: Axiomy Booleovy algebry
A.(B+C)=A.B+A.C
A+(B.C)=(A+B).(A+C)
aaa

## Slide 143: Axiomy Booleovy algebry
Negace negace
Ověřte pravdivostní tabulkou
next
previous
index
143
č | A | A | A
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 144: Axiomy Booleovy algebry
Neutrálnost nuly a jedničky
next
previous
index
144
č | A | 0 | A+0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
č | A | 1 | A.1
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Ověřte pravdivostní tabulkou

## Slide 145: Axiomy Booleovy algebry
Agresivnost nuly a jedničky
next
previous
index
145
č | A | 1 | A+1
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
č | A | 0 | A.0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
Ověřte pravdivostní tabulkou

## Slide 146: Axiomy Booleovy algebry
Zákon vyloučení třetího
next
previous
index
146
Ověřte pravdivostní tabulkou
č | A | A | A+A
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
č | A | A | A+A
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 147: Axiomy Booleovy algebry
De Morganovy zákony
next
previous
index
147

## Slide 148: Axiomy Booleovy algebry
Další zjednodušení
next
previous
index
148

## Slide 149
next
previous
index
149
Vytvoření funkce z pravdivostní tabulky


## Slide 150
Řešení
Vypíšeme funkci ve tvaru součtu mintermů z řádků, kde je funkce rovna 1

next
previous
index
150
Notes: 7.8.2 b9

## Slide 151

next
previous
index
151
Notes: 7.8.2 b9