## Slide 1: CIT Sekvenční obvody
Díl VI

## Slide 2: Číslicová technika
Téma Sekvenční obvody
Předmět CIT
Ročník 2
Autor Ing. Leoš Juránek
Datum leden 2020
1. 2.2025

## Slide 3: Index
Sekvenční obvod
Dělení sekvenčních obvodů
Metody popisu sekvenčních obvodů
3
next
index
Sekvenční obvody

## Slide 4: Sekvenční obvody
Nová kapitola
4
next
previous
index

## Slide 5: Vznik sekvenčního obvodu
Funkce obvodu se zpětnou vazbou
NAND |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
5
next
previous
index

## Slide 6: Vznik sekvenčního obvodu
Zapnutí R=1,S=1
  H1 1,1  Q=0
  H2 1,0  /Q=1
NAND |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
0
1
1
1
6
next
previous
index

## Slide 7: Vznik sekvenčního obvodu
Reset R=0,S=1
  H1 0,1  Q=1
  H2 1,1  /Q=0
  H1 0,0  Q=1
1
0
0
1
Zpětná vazba
Překlopení
7
next
previous
index
0
1
NAND |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 8: Vznik sekvenčního obvodu
Pamatuj R=1,S=1
  H1 1,0  Q=1
  H2 1,1  /Q=0
1
0
1
1
8
next
previous
index
1
0
Paměť
NAND |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 9: Vznik sekvenčního obvodu
Set R=1,S=0
  H1 1,0  Q=1
  H2 0,1  /Q=1
  H1 1,1  Q=0
  H2 0,0  /Q=1
0
1
1
0
Překlopení
Překlopení
9
next
previous
index
1
0
1
NAND |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 10: Vznik sekvenčního obvodu
Pamatuj R=1,S=1
  H1 1,1  Q=0
  H2 0,1  /Q=1
0
1
1
1
10
next
previous
index
0
1
Paměť
NAND |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 11: Vznik sekvenčního obvodu
R | S | Q | Funkce
1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | reset
1 | 1 | 1 | hold
1 | 0 | 0 | set
1 | 1 | 0 | hold
11
next
previous
index

## Slide 12: Logický obvod jako paměť
Aby logický obvod pracoval jako paměť, musí logická veličina projít přes sudý počet invertorů
Klopný obvod, který vznikne touto zpětnou vazbou má dva stabilní stavy (bistabilní)
12
next
previous
index

## Slide 13: Kontrolní otázky
Na které vrstvě OSI modelu je adresace IP adresou?
Aplikace odesílá požadavek na webový server 192.168.100.3 port 80, popište komunikaci na transportní a síťové vrstvě?
13
next
previous
index


## Slide 14: Dělení sekvenčních obvodů
14
next
previous
index
Logický obvod
Kombinační obvod
Sekvenční obvod
Moorův automat
Mealyho automat
Podle závislosti výstupu na vstupu

## Slide 15: Kombinační obvod
15
next
previous
index

## Slide 16: Kombinační obvod
Výstupní funkce O závisí pouze na současném stavu vstupních proměnných I
16
next
previous
index

## Slide 17: Moorův automat
17
next
previous
index

## Slide 18: Moorův automat
Výstupní funkce O závisí na současné hodnotě paměti S
Hodnota paměti S závisí na minulé hodnotě paměti S a minulé hodnotě vstupu I
18
next
previous
index

## Slide 19: Mealyho automat
19
next
previous
index

## Slide 20: Mealyho automat
Výstupní funkce O závisí na hodnotě vstupu I a hodnotě paměti S
Hodnota paměti S závisí na minulé hodnotě paměti S a hodnotě vstupu I
20
next
previous
index

## Slide 21: Srovnání
21
next
previous
index

## Slide 22: Dělení sekvenčních obvodů
22
next
previous
index
Sekvenční obvod
Asynchronní
Synchronní
Úrovňové
Hranové
Podle reakce na změnu vstupní veličiny

## Slide 23: Asynchronní
Změna stavu obvodu se děje na základě změny vstupní veličiny okamžitě
23
next
previous
index

## Slide 24: Synchronní
Změna stavu obvodu se děje na základě změny vstupní veličiny podle časových značek (synchronizační signál)
24
next
previous
index

## Slide 25: Synchronní
Úrovňové
Změna nastane při určité logické úrovni synchronizačního signálu
25
next
previous
index

## Slide 26: Synchronní
Hranové
Změna nastane při změně úrovně synchronizačního signálu
26
next
previous
index
Změna z 0-1 – nástupná hrana
Změna z 1-0 – sestupná hrana

## Slide 27: Metody popisu sekvenčního obvodu
27
next
previous
index
Metody popisu
Časový diagram
Stavový diagram
Vývojová tabulka

## Slide 28: Příklad
Analyzujte hledání zadaného řetězce v posloupnosti znaků
28
next
previous
index

## Slide 29: Příklad
Analyzujte výstupy z přírůstkového čidla polohy sekvenčním obvodem
Výstupem obvodu bude signál VPRED a VZAD
29
next
previous
index

## Slide 30: Vyhodnocení polohy
30
next
previous
index

## Slide 31: Přírůstkový snímač polohy
31
next
previous
index

## Slide 32: Modelový příklad
Analyzujte sekvenční obvod, který vyhodnocuje pořadí vstupů
32
next
previous
index

## Slide 33: Modelový příklad
Slovní popis funkce
Vstup | Y1 | Y2
Je-li log1 dřív na vstupu X1 než na vstupu X2 | 1 | 0
Je-li log1 dřív na vstupu X2 než na vstupu X1 | 0 | 1
Je-li X1=0 a současně X2=0 | 0 | 0
33
next
previous
index

## Slide 34: Modelový příklad
Časový diagram
Y2 | Y1 | Stav
0 | 0 | Q1
0 | 1 | Q2
1 | 0 | Q3
1 | 1 | Q4
Q1
00
Q1
00
Q1
00
Q1
00
Q1
00
Q2
01
Q2
01
Q3
10
Q3
10
34
next
previous
index

## Slide 35: Modelový příklad
X2X1 | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 01 | 00 | 10 | 11 | 01 | 00 | 10 | 11 | 10 | 00
Y2Y1 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 10 | 10 | 10 | 00 | 10 | 10 | 10 | 00
 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q3 | Q3 | Q3 | Q1 | Q3 | Q3 | Q3 | Q1
Časový diagram ve tvaru tabulky
35
next
previous
index

## Slide 36: Modelový příklad
Stavový diagram
Q1
Q2
Q3
Q4
00
01
00
10
01,10,11
01,10,11
00,11
36
next
previous
index
X2X1 | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 01 | 00 | 10 | 11 | 01 | 00 | 10 | 11 | 10 | 00
Y2Y1 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 10 | 10 | 10 | 00 | 10 | 10 | 10 | 00
 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | Q1 | Q3 | Q3 | Q3 | Q1 | Q3 | Q3 | Q3 | Q1
Hrana určuje hodnotu vstupu
Uzel určuje stavy

## Slide 37: Modelový příklad
Vývojová tabulka
Qt Y2,Y1 | Qt+1 |  |  | 
 | (X2,X1) |  |  | 
 | 00 | 01 | 10 | 11
Q1 00 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1
Q2 01 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2
Q3 10 | Q1 | Q3 | Q3 | Q3
37
next
previous
index
Současný stav
Budoucí stav
Hodnota vstupu

## Slide 38
Generování výstupní posloupnosti
Vytvořte výstupní posloupnost na základě posloupnosti hodnot na vstupu
Použijte stejný diagram přechodů
Překreslete posloupnost do časového diagramu
X2X1 | 00 | 01 | 01 | 11 | 10 | 00 | 10 | 10 | 10 | 00 | 01 | 11 | 01 | 00 | 10 | 10 | 00
Y2Y1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
38
next
previous
index
Příklad 1

## Slide 39
Vygenerujte výstupní posloupnost a překreslete diagram přechodů do vývojové tabulky
39
next
previous
index
Příklad 2

## Slide 40: Příklad 2
Q1
Q2
Q3
Q4
00
01
10
10
01,11,00
10,11,01
Y2 | Y1 | Stav
0 | 0 | Q1
0 | 1 | Q2
1 | 0 | Q3
1 | 1 | Q4
00,11
40
next
previous
index

## Slide 41: Příklad 2
X2X1 | 00 | 01 | 01 | 11 | 10 | 00 | 10 | 10 | 10 | 00 | 01 | 11 | 01 | 00 | 10 | 10 | 00
Y2Y1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
41
next
previous
index

## Slide 42
Navrhněte stavový diagram sekvenčního obvodu, který bude vyhledávat sekvenci (povolené znaky 0-1) 101
42
next
previous
index
Příklad 3

## Slide 43
Navrhněte stavový diagram sekvenčního obvodu, který bude vyhledávat sekvenci (povolené znaky 0-1) 101011
43
next
previous
index
Příklad 4

## Slide 44
Navrhněte stavový diagram sekvenčního obvodu, který bude vyhledávat sekvenci čísel (povolené znaky 0-9) 156055
44
next
previous
index
Příklad 5

## Slide 45: Základní typy sekvenčních obvodů
45
next
previous
index
Sekvenční obvody
Klopné obvody
Posuvné registry
Čítače
Paměti

## Slide 46: Konec
46
previous
index

## Slide 47: Hazardní stavy
Příčina
Nestejná délka logické větve
Zpoždění vodičů
Nestejné zpoždění logických členů
47
next
previous
index

## Slide 48
Analýza přechodového děje
48
next
previous
index

## Slide 49
Analýza přechodového děje
49
next
previous
index